# 水利工程中河道堤防施工技术研究论文_周夕稚

邵阳市水利水电工程公司 422000

摘要：近年来，我国的经济水平在不断地提高，由于人们生产以及生活的需要，各种各样的水利工程在不断的进行建设。近代建立的水利工程规模都是比较大的，在水利工程建设中的河道堤防工程是一种较为基础的工程，但是对于整个水利工程的建设来说，也是比较重要的，因此河道堤防施工技术方面也越来越受到重视。所以本文对水利工程中河道堤防施工的重要性进行了初步分析，从而也进一步的对河道堤防施工技术进行了进一步的研究。

关键词：水利工程；河道堤防；施工技术

前言

河道堤防工作主要就是在河道的两岸修建一些能够抵挡水流的建筑物，是整个水利工程之中比较重要的一个环节。因为通过修筑河道堤防，能够在一定程度上抵御洪涝灾害，保护河道附近的工业以及农业正常生产，同时也能够保障河道附近居民的生命安全以及财产安全。因此，足以看出修建河道堤防的重要性。在河道堤防修筑的过程之中，保障堤防工程的施工质量，加强对河道堤防施工技术方面的研究是非常有必要的。

一、水利工程中河道堤防施工的重要性

在我国大部分地区都分布有各种各样的河流，为了帮助我国进行可持续性发展，如此丰富的水资源可以加以利用。但是由于河流众多，当雨水较为丰沛的时候也容易出现洪涝灾害，给附近的居民以及农业工业方面带来损失。因此，为了抵抗洪涝灾害，我国在古代就已经开始修建各种各样的堤坝，采取有效的防洪措施。如果河流的堤坝修建较好，那么在发生洪涝灾害的时候，可以将洪水进行控制。河道两岸修建低坝的主要作用，就是将洪水控制在河道之中，并且将洪水底部的细沙排除出去。

洪水过道需要具有一定的深度，这样才能够在洪水排泄的时候增加过道排泄洪水的流量，让河道变得更加的流畅。并且在一些沿海地区修建水利工程的时候，堤坝还可以起到抗击风浪以及抵御海潮的功效。并且对于农业来说，在河道边修建堤防也具有一定的作用。河道边修建了堤防，就可以进行填海操作，也可以对一些土地进行复垦。仅仅是这两项操作，就能够改善河道两旁某些地区的农业生产条件，并且，对于某些区域来说，还可以增加当地的可以开垦的耕地的范围。所以，在水利工程建筑中进行河道提防施工是非常重要的，不仅能够保障河道附近居民的安全，同时也能够改善当地农业的种植条件，促进当地的发展。

二、水利工程中河道堤防施工技术分析

（一）充分做好施工准备工作，为后期施工打下良好基础

在进行堤防施工之前，有非常多的前期准备工作需要进行实施。只有在施工前打下了良好的基础，才能够保障后期施工的有序进行，同时也能够对该项工程的质量起到保障。首先就是要在施工场地之中根据之前设计出来的工程建筑图纸来对现场进行测量，并且要进行测量放样。在放样这一个环节，对于控制点以及控制轴线方面要进行精确的测量以及把控，误差的范围要控制在一定的限度之内。在放样的同时也要在河道堤防中设立保护桩，这样才能够便于在后期施工的时候，部分地方遭受了破坏，也能够尽快的进行修复。当施工人员将测量与放样这两项工作做好了之后，相关的监理工程师还要对这些工作进行再一次的重复测量，这样才能够对该环节起到监督与保障作用，从而提高测量放样的质量。在放样过程之中，还要考虑到如果后期施工完成之后，提防可能会出现沉降的现象，因此就需要对放样的位置进行合理的调整。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

其次，在施工之前也要做好充分的材料准备工作。施工之中所使用的填土必须要经过采样与质量实验这个环节，这样才能够对填土的密度等质量方面的指标进行保障。同时，对于施工之中所要使用的其他机械或者器具方面的材料，也需要进行型号以及规格等方面的严格控制。并且进行材料准备的时候，要根据施工过程之中的进度以及突发状况等进行合理的安排与调节。然后，在施工开始之前，做好充分的技术准备工作。施工企业需要提前安排一些专业的技术人员对施工技术措施进行管理控制。从施工现场可以获取到许多的实地勘验方面的文件，也能够得到堤坝基石的实际情况，以及该单位目前所拥有的施工条件。通过将这些信息进行整合，技术人员使用相应的技术来进行分析，之后就能够针对当地的实际情况，采取有效的施工技术措施。同时也要提前预测施工之中可能面临的各种问题，针对这些问题思考出有效的应急方案，这样才能够对整个施工过程起到保障。

（二）科学进行堤身填筑施工，严格控制整体的施工质量

河道两岸的堤防是需要使用泥土或者其他材料来进行填筑的，因此就需要进入到堤身填筑这一个施工环境。首先在进行填筑之前，施工人员要先将场地附近的一些较为明显的凹凸不平之处填平。首先进行大范围较为粗糙的地面碾压，让凹凸不平之处与地面齐平，然后才能够开始大规模的进行后期的碾压。在铺土这一个环节，也需要将泥土在这整个平面之中铺设均匀，保障同一个平面上铺设的泥土是在同一个平面上的。在铺设完成之后，还要将这些泥土压实，一段时期之后才会对堤坝的造型进行修整。在进行土方碾压的时候，可以将堤防分为一段一段的，然后再针对每一段进行同一种施工。

在一个路段之中，可以进行统一的铺土以及统一的进行相同程度的碾压。这样才能够保障每一个路段的整体平整性，也能够减少路面说承载的压力出现差别的情况。使用这样一种方式进行修筑，那么就需要在每一个路段设置明显的标识，这样才能够减少出现有的地方没有进行良好的碾压或者过度的进行碾压的问题。在施工的过程之中，会遇到各种各样的天气，如果降雨，那么就会对施工的进度以及施工的质量造成影响。因此，施工单位还需要在施工过程之中严密地关注当地的降雨状况，如果将要降雨，那么就提前做好准备，将提防的中间凸起两侧倾斜，这样才能够变与雨水的流动，同时要争取在降雨之前将填土的路面压实。降雨之后要对施工现场进行排水，所以在排水之前就不能够让行人踩踏，更不能够让车辆进行碾压，这样才能够保障建筑的平整性，从而提高整个工程的修建质量。

结束语

总的来说，修建河道堤防工程的施工步骤以及施工内容是非常复杂的，并且在不同的地区进行现场施工，由于受到当地自然环境以及地势等方面的影响，施工难度也是不同的。但是，只要施工人员能够在施工之前对当地进行充分的了解，做好充足的施工准备工作，然后在施工环节之中把握每一个部分的施工技术中的重点，并且在施工之中，针对于当地的环境采取有效的控制措施，那么河道堤防的施工质量将会有所保障。

参考文献

[1]王立志.刍议水利工程中河道堤防护岸工程施工技术[J].中国战略新兴产业,2018(40):224.

[2]刘扬.河道堤防工程施工的质量管理及其施工技术[J].江西建材,2017 (13):122-123.

[3]杨洋,章志新.关于现阶段水利工程堤防建设施工技术的探讨[J].建材与装饰,2018,10(26):267-268.

[4]王德宁关于河道堤防施_工技术在水利工程中应用的分析与探讨[J].建筑与工程2016,14(8):104,109.

论文作者:周夕稚

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e3f08bb0991029a3158f927f.html