# 地质勘查及深部地质钻探找矿技术论文_王永刚,刘磊

东北煤田地质局一〇七勘探队 辽宁 阜新 123000

摘要：现阶段地质钻探及找矿工作逐步向更深化方向发展，并形成了相应的钻探及找矿新型技术。地质从业人员，要不失时机地学习新技术，提高钻探及找矿水平，地质勘查单位要在加快新设备的基础上，着力强化人员素质，从而促进地质勘查及深部地质钻探找矿技术的深化发展。

关键词：地质勘查；深部地质；钻探找矿

1 地质勘查的主要内容

1.1 矿山接替资源

当所开采的矿山出现资源危机，或者由于矿山的开采影响了当地经济的增长，就要开展勘查矿山接替资源的工作。在进行矿山地质勘查的过程中，要综合考虑矿山的类型，选择地质条件优越和市场需求量大的矿山。要深入勘查矿山和矿区的情况，并把这些因素作为寻找矿产的依据。

1.2 矿山生产环节

矿山生产环节的地质勘查也是一项重要的工作，第一是对矿山的储量及服务年限进行勘查，目的是为生产企业的开采规划提供依据，这样开采工作才能在科学的指导下开展合理开发；第二是对矿山生产区周边的储矿情况进行勘查，能够为今后扩大矿山生产范围做准备。

1.3 矿产的伴生矿及尾矿

矿产的开发工作往往不是针对单一矿种，而是要在开采过程中对低品位矿和新型矿进行综合评估，将与矿山资源共生的其他矿开采出来，这也就是所说的伴生矿和尾矿。

2深部地质钻探找矿技术

2.1液动冲击回转钻进技术

勘探技术研究所于上世纪60年代开始此项技术的研究，经过几十年的开发、改进，己经形成不同用途、多种规格的系列液动冲击器。特别是YZX127型液动潜孔锤在2006年完工的中国大陆科钻一井施工中创下了总进尺4038.88m、平均小时效率1.13m、平均回次长度6.3lm的好成绩。普通的钻探条件下，泥浆在钻探过程中的固相含量很高，而且泥浆固控系统还是岩粉在传统的泥浆池加循环槽中自然沉淀，这样很容易导致液动潜孔锤内的零件频繁卡死，使得工作寿命降低很多，从而使得频繁提钻。在平时的运用中是比较少的，只是优点是大家有目共睹的。

2.2金刚石绳索取芯技术

金刚石绳索去新技术的含义是在采矿过程中，利用金刚石进行钻探，由于金刚石具有较高硬度的特点，在钻探过程中能够钻到更深的深度。以此这种技术已经大范围应用到深部钻探找矿技术中。绳索取芯是利用特殊材质的绳索，起到控制金刚石的作用。将金刚石与绳索取芯有机结合使用，能够使钻探找矿技术达到理想水平。

2.3高精度受控定向钻探技术及岩心定向技术

高精度受控定向钻探技术的含义是使钻孔的工作轨道按照理想的设计方向行驶。这一特殊的钻探技术不仅能够达到一个主孔内能够钻进多个分孔，这一分孔是羽状钻孔。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在地质勘探过程中，针对勘探部位和隧道内以及难度较大的斜坡陡壁时，这些是普通钻孔难以实现的，这时可以用到高精度受控定向钻探技术，这一技术能够精确的钻探出合适的孔位，还能减少钻探工作量、降低施工成本。但是由于地质中的岩心直径不大，在地质钻探取芯中，高精度受控定向钻探技术不被重视。这一技术应该成为地质行业深空施工中的重要施工方法，是保障施工质量的有效途径，能够有效防止孔内事故的发生。

2.4 X荧光技术

X荧光技术的工作原理是依据射线提供对应的数据结果，特点有灵活性和轻便性，另外在元素品味和成份的获取上也有独特的地方。目前，在地质找矿工作中，X荧光技术的应用越来越普遍，其作用也越来越显著。具体来说，矿物自身具有反射光线，在矿物受到一定波长的作用时就会有射线发出，同时，所放射出的射线具有X元素的特征，能够被X荧光机有效识别。X荧光技术在深度地质找矿工作上具备三点优势：第一，可以将地质的隐伏构造标示出来；第二，可以将矿体的具体方位指示出来；第三，可以将矿体边界勾勒出来，并显示出矿体的厚度。

2.5甚低频电磁法

随着找矿工作的不断推进，找矿的面积日益增大，地表的矿产已经被开采的所剩无几，所以，要想获取矿产资源就必须进行深部地质找矿，给矿业企业的开采增大了难度。为了适应当前地质找矿行业的情况，一种新型的找矿方法在深部地质找矿工作中应运而生，即甚低频电磁法。这种方法具有勘查速度快、效率高、灵活性大的优点具体来说，甚低频电磁法的工作原理如下：第一，将所测数据用Fraser 滤波进行处理，运用地质找矿规律和矿体赋存规律来确定矿地的方位和形状；第二，预测矿体的赋存方位；第三，提供找矿额度依据。

3地质勘查及深部地质钻探找矿技术的改进措施

3.1引进工艺

要在有效发挥已有钻探设备作用的基础上不断改进工艺，引进新方法，例如更新钻探设备，改善钻孔顶角问题等。同时，要加强矿业企业与科研机构的合作，不断探讨技术创新和工艺改进。

3.2引进人才

要想吸引更多的人从事钻探工作就要采取一定的措施来提高钻探技术人员的待遇。第一，提高薪资待遇，并设立奖金和补助；第二，注重对技术骨干的继续培养，为技术人员的职称评定提供平台；第三，强化技术工作人员之间的沟通交流，为技术水平高、工作业绩突出的人员提供广阔的晋升空间。

结束语

综上所述，在地质勘查与深部地质钻探找矿技术方面，只有做好积极引进新技术，新方法，新工艺，完善施工手段，重视人才，加强技术培训和强化钻探技术管理工作，才能更好地发展地质勘查与深部地质钻探找矿技术

参考文献

[1]张金昌,冉恒谦,刘芳霞.钻探技术面临的新形势、新机遇和新任务[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2007,09:13-15.

[2]赵鹏大.成矿定量预测与深部找矿[J].地学前缘,2007,05:1-10

[3]叶天竺,薛建玲.金属矿床深部找矿中的地质研究[J].中国地质,2007,05:855-869.

[4]熊继传,胡清禾.加强地质工作尽快实现鄂东南地区找矿新突破[J].资源环境与工程,2007,S1:156-159.

[5]石教波.综合找矿在大冶铁矿深部勘查中的应用[J].资源环境与工程,2007,S1:17-20.

论文作者:王永刚,刘磊

论文发表刊物:《防护工程》2017年第2期

论文发表时间:2017/6/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e419b140da2f5d8fe864349c.html