# 建筑电气设计中存在的问题分析及应对策略论文_吴娇

重庆建工集团股份有限公司设计研究院 重庆 400000

摘要：建筑电气设计的合理，不仅是施工顺利的重要保证，同时也决定了建筑使用过程中的安全、高效和节能，对于广大人民的生活质量的提高和国家经济的发展都有着十分重要的意义。本文就建筑电气设计中存在的各种问题进行了分析，并提出了相应的解决对策，供参考。

关键词：建筑工程 电气设计 问题 策略

建筑电气系统设计是否合理，直接影响到建筑在使用过程中的安全用电，对建筑设计功能的实现有决定性作用。在进行建筑电气施工时，应严格按照建筑电气设计文件进行施工，这不仅可以指导建筑电气工程安全施工也是安装施工的重要凭证。

一、试析建筑电气设计中存在的问题

1、防雷设计问题

雷击会严重破坏建筑电力体系线路以及设备，电力设备在获益于最新电子技术的极大便利的同时，也遭到其一旦损坏就会有巨大的风险。所以选用科学有效地防雷办法是电力体系防雷工作的关键所在。而当前许多建筑工程没有清晰的防雷类型，并且有的工程选用低压架空进线，在设计中没有架起避雷器，或者选用含静电、操控以及其它体系电缆进出线的，没有必要进出线端将电缆的金属外皮与电气设备接地相连。

2、建筑物内灯具等的布置问题

在对灯具做布置之前，首先要了解此建筑是否适合做吊顶。其次，需要注意的是吊具应当尽量往靠中间的地方布置，并避免其与结构架靠得太近。灯具的主要作用就是为建筑物提供照明，在对灯具进行选择时应当选择寿命长、功率大、光效高的灯具。此外，为了使整个居室显得不是很呆板，要合理的选择各种灯具的外形、光照亮度和光照颜色，使得整个居室看起来有居家的氛围。

3、配电箱的设置问题

配电箱在整个电力设计中的重要性是不言而喻的，然而有些设计人员进行设计的时候，忽视了配电箱的设置问题，只是重视了配电箱容量等其他问题，甚至会将配电箱设置在潮湿度比较高的地方，比如浴室、卫生间等，潮湿的人体即使接触到的是很低的电压也可能对人身安全造成严重威胁。另外，住宅楼内的配电箱选择上大多数都是千篇一律，而忽视了各个楼具体的电力负荷情况，造成安全事故的发生。

4、电气线路导线问题

在我们的日常生活中，居民室内的配线一定要用铜芯塑料线，而不要采用铝芯塑料线。由于铜导线与铝导线相比较的话，铜导线不只机械强度高，并且其导电性能也比铝导线功能更强一些，在使用寿命上，也比铝导线的长。可是，在咱们的平常生活和工作中，有的居民为了省钱，就选用铝芯塑料线，这样就导致在日后用电的过程中火灾的发生，由于，铝导线不只熔点低，并且其外表还格外容易氧化，如果在使用的过程中，线路一旦过负荷，铝导线与铜导线相比较的话，铝导线就会容易发生火灾事故。

5、关于卫生间局部等电位连结的问题

在建筑工程电气设计的过程中，居民用户的卫生间局部等电位联合也是容易呈现的问题。居民在卫生间洗澡的时候，身体都会被水沾湿，体内的阻抗就会下降，在这种状态下，就会发生电击伤亡事故，因此，为了杜绝类似事故发生，就要在卫生间作等电位联结。因为卫生间的面积很小，等电位联结在实施的过程中就会使得卫生间在同一电位上，这样就不会接触到风险的电压，使居民的人身安全得到保护。

二、解决建筑电气设计存在问题的对策

1、防雷设计的问题

防雷装置的安装要首先考虑安全问题，所以在建筑过程中建筑物的金属导体可以加以利用来作为防雷装置。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆就需要在建筑物外面附近敷设闭合状的水平接地体作为建筑物的接地装置，这样才可以满足接地电阻值的需求，在防雷措施里面，设计人员更要注意避免雷电波侵入这一主要环节。在实践设计里面，设计人员只注重避免击雷，无视防雷电波侵入的办法，因而为了避免雷电波侵入，设计人员对电缆进出线，在进出端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连；同时必须在进出处装设避雷器，并与绝缘子铁脚连在一起接到电气设备的接地装置上。

2、电气设备的选择

建筑电气设计中的电气设备的选择问题，也是其中非常重要的部分。根据现代大家生活的要求及科技水平的不断提高，对电气设备的需求也在不断地进步，主要是需求电气设备有极好的防潮、防火、防污染等。在引入电气设备上需求从三个方面对疑问进行思考：首先，要思考到电气设备的运用性能，而且要契合国家的相应的标准及需求；其次，在挑选设备时要依据此设备的主要功能方面，并依据经济状况作出相应的挑选；最后，因为中国当前在大力提倡节能降耗，低碳环保，这也就要求工程师在对电气设备的采购中考虑此方面的问题，只有引入优良的电气设备，才可以使得整个电气系统非常好的运转。

3、电缆敷设的问题

由变电站接至配电间及设备用电点的供电电缆通常选用电缆桥架敷设，部分穿管敷设；照明、插座、风机盘管等供电线路可根据实际情况选用金属线槽、地上线槽和穿管敷设。建筑物内一级负荷中格外重要的负荷，如弱电负荷、消防负荷等供电电缆应选用耐火电缆，其他负荷的供电电缆选用阻燃电缆。电缆及电线的挑选应契合温升、短路电流、压降以及过负载保护等需求。

4、降低电路损耗

当电能传输时，在电路网络中就发生功率损耗，一般来说，其与线路的长度和负载的大小相关联。因而，应当尽量提升系统的功率系数、削减导线的电阻，然后降低其损耗。其办法主要有以下几种：线路途径的挑选要合理。为减小导线长度，线路尽可能不走弯路，尽量走直线；合理挑选导线截面积。导线的截面积大小的判定应根据电流目标与经济条件来断定。变、配电所尽量挨近负荷中间，以尽量减小供电距离，削减不必要的供电电能的损耗和有色金属的耗费。

5、合理设置配电箱

配电箱必须设置在干燥的地方,由于长期受湿润的影响会导致配电箱呈现一系列的问题。尤其是不能设置在浴室周围，由于浴室发生电气事故的几率是非常大的,所以要严格杜绝将配电箱安装在浴室周围。并且在楼内挑选装置的配电箱时,要充分考虑楼内的需求,挑选适宜的配电箱,并在规划的同时,标明配电箱自身的型式,以及配电箱内电气元件如断路器、隔离开关等类型。其装置方位要以安全为主。

6、火灾消防联动控制部分应增加火灾探测器

公共部位需不需求添加烟感探测器，标准并没有清晰的需要，但从消防安全考虑，公共部位设置烟感探测器不失为控制楼内应急照明，正压风机等需求联动的消防设备的一个较为保险的办法。由于设置了烟感探测器，就不存在人为失误这一问题了，并且随着技术的发展，烟感探测器等火灾设备的报价现已比之前大为下降，对于一栋高层住所楼来说，公共部位所需求的烟感探测器数量是很有限的，其增加的造价和修建总造价比较简直能够忽略不计，并且从发达国家的经历来看，在公共部位乃至住所室内设置火灾报警体系也是往后的发展趋势。

三、结束语

为了使电气设计更加合理化，降低线路损耗，使电路长时间安全运行，节约电气设备的资本投入，电气设计人员应该提高自身技术水平，增强责任感，从经济性、实用性、安全性、可靠性等方面全方位考虑，不断从设计过程中总结经验教训，为建筑电气设计的安全与进步作出更大贡献。

参考文献:

[1]龚沁.建筑电气施工中质量控制与措施[J].建筑与发展，2014（12）

[2]齐俊.探讨建筑电气安装工程质量控制及问题[J].科技资讯，2016（3）

论文作者:吴娇

论文发表刊物:《基层建设》2019年第6期

论文发表时间:2019/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e422026849c82741347b1d8a.html