# 浅谈钢筋混凝土保护层重要性及控制措施论文_张颖

摘要：钢筋混凝土是当今建筑工程中广泛采用的结构形式，它很好的结合了钢筋和混凝土两者的优点，使结构具有坚固耐久，防火性能好等优点，然而钢筋混凝土的保护层在保证结构的受力性能，结构耐久性、耐火性等方面具有重要作用，是非常重要的因素，但是钢筋混凝土保护层往往容易被我们施工单位忽视，从而给工程质量带来隐患，下面就对钢筋混凝土保护层的作用、重要性及本人从事建筑工作以来所积累的经验提出一些相应的控制措施。

关键词：钢筋混凝土 保护层 作用 重要性 控制措施

一、钢筋混凝土保护层的作用：

1、保护钢筋不锈蚀，保证结构的安全和耐久性：钢筋在常温中稳定性差，容易被空气中氯离子等侵蚀、冻融破坏引起钢筋锈蚀，从而会引发一系列工程事故。钢筋锈蚀后直接就会导致钢筋面积削弱、承载力下降，并且锈蚀之后体积会膨胀，钢筋锈蚀体积膨胀一般增大到2-4倍，致使混凝土保护层开裂甚至脱落，使钢筋失去了保护，空气中的水分和腐蚀气体将加重钢筋的锈蚀，这样锈蚀和保护层问题就形成了恶性循环，最终导致建筑物的破坏，对结构的耐久性和安全性造成威胁。

2、保证钢筋与其周围的混凝土能共同工作，并使钢筋充分发挥计算所需强度，确保结构受力性能：钢筋和混凝土是由两种不同性质的材料组成的，确保他们能共同工作是基本首要的事情。混凝土只有较好的抗压性能的脆性材料，钢筋是具有较强抗拉性能的延性材料。这两种材料将各自的优势组合成力学性能好、整体性耐久性好等的结构形式。

3、混凝土与钢筋共同工作就是依靠混凝土和钢筋之间的粘结力、摩擦力和机械咬合力组成的握裹力：粘结力是混凝土与钢筋接触面上的化学吸附力。摩擦力是混凝土收缩后紧紧裹住钢筋而产生的力。机械咬合力是混凝土产生的机械咬合力与钢筋表面凹凸不平作用而产生的力。各种粘结力在不同情况之下（不同受力阶段、构件部位和钢筋的截面形式）发挥自己的作用。要有足够的握裹力就一定要保证钢筋有足够的混凝土保护层。保护层厚度小于一定的值，钢筋与混凝土直接的粘结力就会受到影响。所以规范特别规定了在某种情况下对应的最小保护层厚度值。

4、增强结构的耐火性能：混凝土与钢筋都属于不燃体，用砂子和石子作为主要骨料的混凝土一般可以耐高温300℃左右。火灾时的温度都很高，远远高于300℃，钢筋混凝土结构不能直接接触到火源，同时也不能长时间高温辐射。在高温的情况下，钢筋的抗拉强度、屈服点都迅速降低，温度达到一定时，结构的强度趋近于零，最终使结构破坏。钢筋外面有一层保护层的话就可以起到一定的拖延和保护作用。因此在设计时应考虑保护层厚度，钢筋混凝土保护层应不同的建筑物按不同的耐火等级规范设计，这样遇到火灾等情况可保护结构、延缓结构破坏时间，可为抢险救灾和人员疏散提供一定的缓冲时间。如果保护层过小，结构破坏就越快，会造成更大的财产损失，这种损失是无发挽回的。

二、钢筋混凝土保护层的重要性

如果钢筋保护层厚度过小，一方面容易造成钢筋露筋或钢筋受力时表面混凝土剥落，另一方面随着时间的推移，表面的混凝土将逐渐碳化，用不了多久，钢筋外层混凝土就失去了保护作用，从而导致钢筋锈蚀，断面减小，强度降低，钢筋与混凝土之间失去粘结力，构件整体性受到破坏，严重时还会导致整个结构体系的破坏。如果钢筋保护层厚度过大，除在表面容易出现较大的收缩裂缝和温度裂缝之外，轻则会直接削弱构件的承载能力，重则会发生重大质量事故。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

因为钢筋与混凝土之间存在足够的粘结力，在结构计算时，钢筋混凝土构件是作为一个整体来承受外力的；由于混凝土的抗拉强度很低，一般混凝土只考虑承受压应力，而拉应力则全部由钢筋来承担。对于受力构件截面设计来讲，受拉的钢筋离受压区越远，其单位面积的钢筋所能承受的外部弯矩也越大，这样钢筋发挥的效率也就越高。所以一般来讲，无论是梁还是板，受拉钢筋总是应尽量靠近受拉一侧混凝土构件的边缘。如悬挑板的受力筋应设在构件上部受拉区。如果放置错误或者钢筋保护层过大，轻则降低了板的承载能力，重则会发生重大事故。

但是，钢筋保护层厚度对单项工程质量并不是起决定作用的，但如果不重视它，所产生的危害也是不容忽视的。我们要在正确了解钢筋及混凝土的受力机理的前提下，充分认识到合理的钢筋保护层厚度对工程结构的重要性。只有防微杜渐，才能使我们的工程施工技术水平更上一个台阶。

三、钢筋混凝土保护层的控制措施

控制保护层质量最关键在于施工管理人员的意识，只有认识到钢筋保护层的作，引起足够的重视才能控制好保护层质量。在施工之前根据不同的工程部位要仔细看图纸并查看规范，把规范要求的保护层厚度标示在图纸上，并对施工班组进行交底，以便用于正确的施工和管理。保护层厚度不能千篇一律，每个部位厚度的要求都不尽相同，总而言之，作业人员必须在施工开始前明确知道该部位的保护层厚度及质量要求，否则极易造成事倍功半的后果。

现在作业是最关键的一个环节，同时混凝土的质量也一定要把握好，在保证混凝土质量的前提下，按规范要求施工操作才有意义。保护层施工一定要让作业人员充分认识到保护层质量的重要性，只有作业人员有了这中保证保护层质量的意识才能真正控制好钢筋混凝土保护层的质量。保护层主要的控制方法我总结了四点：

1、首先要重视钢筋的翻样工作，翻样下料要按图纸及规范的要求下料制作，对有些部位钢筋比较密集或结构复杂的应放实样，这样不仅有利于现场的作业人员的作业还能减少错误，绑扎好的钢筋应尽量避免重压变形。

2、木模板的制作要规范正确，控制好模板的平整度及稳定行，防止结构构件发生偏移现象，模板要固定牢固并采取限位措施，避免构件垂直度等便宜从而影响保护层的质量。

3、重视钢筋绑扎的作业工序质量，保证钢筋骨架的尺寸和保护层垫块的设置，确保主筋的位置和保护层的厚度。

4、最后就是混凝土的浇注了，在混凝土浇筑过程中要文明施工，不要野蛮施工，要保护好成品，不要在已完成的钢筋网上随意踩踏，也不要在振捣混凝土过程中过分振捣，当振捣棒触及钢筋骨架或者模板易造成钢筋变形或者模板松动，从而导致保护层不均匀。

四、结论

钢筋混凝土保护层质量是一个很容易被忽视，然而却极为重要的问题，必须综合考虑耐久性、截面有效高度等因素，严格按照设计使用年限、环境类别、构件类型、混凝土强度等确定混凝土保护层厚度的设计值，施工单位必须严格按照设计规范要求控制保护层的厚度，并且在施工中模板要安装牢固，钢筋尺寸准确；垫块、马凳布置合理，严禁错放、漏放，确保保护层厚度的准确。

参考文献:

[1] 谭平、吕娜、张瑞红《建筑材料》，北京，北京理工大学出版社，2009.5 ，74-202页

[2] 混凝土结构设计规范（GB50010－2002），北京，中国建筑工业出版社，2002，78-165页。

[3] 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204－2002），北京，中国建筑工业出版社 ，2002，25-30页。

[4] 高志强《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》（11G101-3），北京，中国计划出版社，2011年版 ，55页。

论文作者:张颖

论文发表刊物:《城镇建设》2019年 24期

论文发表时间:2020/3/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e4327d41bd7a518dd906a621.html