# 建筑机电工程BIM技术应用研究论文_苏赟

摘要：随着我国国民经济水平的提升，城市化进程加快，我国的建筑工程行业迎来一个飞速发展的时期。在建筑工程建设的发展过程中，逐渐衍生出了很多的分支，就比如说机电工程建设等等，机电工程的发展决定了未来我国建筑工程的发展方向，具有至关重要的地位，发展建筑机电工程势在必行。接下来本文将以BIM技术在建筑机电工程中的应用研究为主题进行论述，并提出一些浅显的建议，希望能给相关人士带来一些帮助。

关键词：建筑；机电工程；BIM技术；应用

引言

目前，在我国市场以BIM技术作为支撑的建模软件数量较多，在公共建筑机电工程中，采取BIM技术能够让机电工程的相关设计更为合理，也能够使得机电工程的施工进度得到较大幅度的加快，确保了施工质量，节省了施工成本，进而给机电工程的顺利开展奠定了坚实的基础。

1BIM技术概述及特点

随着我国经济和建筑技术不断发展，建筑行业信息化势在必行。2007年后，我国许多的大型项目都采用了BIM技术，例如：上海市中心大厦、天津国际邮轮码头。在国外，应用BIM技术是设计和施工企业承接项目的必要条件之一，也是施工企业核心竞争力之一。BIM技术具有五大特点，分别是：可视化、协调性、模拟性、优化性、可出图性。BIM技术按照真实尺寸建立模型，将工程项目通过三维形式展示出来。在工程项目开工前，对工程项目进行施工模拟、碰撞检测、分析等，提前发现设计中的错误和后期施工中可能出现的问题，及时修改和预防问题的发生。BIM技术拥有日照模拟，节能模拟和紧急疏散模拟等功能，通过BIM4D施工进度模拟能够选择合理的施工方案，通过BIM5D模拟，能够控制成本。BIM技术可以对复杂的项目进行优化，有助于设计人员获取最优方案。通过应用BIM技术对工程项目进行可视化表达、模拟和优化后可以输出相关图纸和报告，例如综合管线图和碰撞报告。

2机电工程中BIM技术的实际应用

2.1应用于机电设计

通过BIM技术所构建的模型，能够展示出传统建模方式所省略的部分，例如在机电设计中采取传统的二维建模方式，就会将管道保温层进行简化，但通过BIM技术就会让其进行充分的展现，这样能够较为全面地暴露出其中所存在的问题，对机电工程的顺利施工大有裨益。在公共建筑机电工程中，一般针对预制管路的设计还是沿用了传统的线型化方式来进行展示，这就使得管路布置方式显得过于重叠，按照这样的设计思路，在进行施工时就会对样板进行制作，接着进行对比与修改，严重影响了设计与施工效率，浪费了工时。

首先对主体预埋预留孔进行有效的处理，根据实际情况留出可能用到的孔，如若现场已经进入到了施工阶段，那么就要对现场孔的位置进行检查与确认，如若存在着误差，就要对管线及时进行调整，并将相关信息反馈至BIM模型及施工图中。通过BIM技术，将各种管线的标高、连接方式、位置以及工艺进行3D模拟，将碰撞点清晰地展示出来，这样一来相关技术人员就能够对其进行改良与优化，进而最大化地减少设计方案在实施时产生误差的几率。通过BIM技术来对施工进行模拟，可以对工程中的相关拆改设计工作进行全方位地了解，最大化地降低了材料的浪费，减少工程所需的人力资源成本。同时将调整之后的设计方案以动漫及3D剖面图的形式呈现给施工人员，能够让其直观地了解施工的步骤，进而提升施工效率，确保施工质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2BIM技术在管线和机电设备测试中的应用

在建筑机电工程施工过程中，管线的设计是一个难题，这有科学的设计方法才能保证管线设计的准确性，进而保证机电工程的顺利施工，但是如果管线设计出现问题，就会很容易产生碰撞问题，这个问题的产生会对机电工程施工造成一定程度的影响，将BIM技术引入机电施工中可以有效地避免这个问题的出现。一般来说，机电设备需要在低温下才能正常运行，为了维持一个相对较低的温度，就需要采用空调来对机电设备进行降温，运用空调之后为了保证空调的正常运转，相关人士必须要对空调的供水排水和进风排风过程进行控制，将其控制在标准水平。施工人员在进行机电施工之前，需要先设计出施工图纸，要想保证图纸本身的准确性，施工人员必须先对施工地点进行实地考察，结合地形因素和气候因素来制定施工图纸，这个过程是非常繁琐的，需要耗费大量的时间。图纸设计的过程也能够通过BIM技术进行替代，BIM技术可以根据实际数据制定出一个契合的智慧模型，通过这个模型，机电工程施工人员可以更加直观地看出施工过程中需要注意的一些细节，避免出现管线碰撞的问题。管线安装工作是机电工程的核心，所以这项工作非常重要，相关工作人员要引起重视。为了保证管理安装的准确性和安全性，施工人员可以从两个方面入手。第一，施工人员要加大对管线材料的控制，要保证材料的质量和安全，杜绝偷工减料；第二，要采用科学的方式进行管线的安装分配，保证管线的正常工作。在进行机电设备降温的时候，为了在达到机电设备降温的前提之下，相关人员还可以适当引用BIM技术来进行控制，这样能节约大量的人力物力。

2.3安全控制

通过应用BIM技术，能够对建筑机电工程的安全管理提供有效的参考信息。比如，在机电施工的各个环节中，都可能存在危险区域，对此，可采用BIM技术，在三维模型中，以不同颜色标注出危险程度不同的施工区域。在实际施工过程中，管理人员以及施工人员可针对这些信息采取相应的安全控制策略，进而有效降低安全事故发生率。比如，在建筑工程施工中，脚手架的应用比较常见，造成脚手架安全问题的原因有技术缺陷以及施工人员管理这两点，对此，可采用BIM技术构建脚手架安全模型，通过三维可视化及施工模拟，可及时发现脚手架方案设计中的不足以及安全隐患。另外，施工人员通过查看脚手架安全模型，可直观的了解脚手架施工中的重点以及难点，同时将脚手架施工人员的信息编入与其实际施工相应的模型，避免在施工过程中产生安全问题。

2.4在数据处理方面的应用

在项目设计的过程中，全面考虑影响成本的相关因素，并积极制定应对策略有利于提高施工企业的工程投资回报，使得施工企业的建设方案更加科学、合理，一方面能够提高工程的整体质量，另一方面也能够有效的降低建设成本，进而为企业方面创造出更多的经济效益。BIM技术的应用能够帮助建筑技术的应用能够帮助建筑机电安装企业很好的实现上述目标。例如，可以利用可以利用BIM技术技术对机电安装工程进行虚拟建设，对施工的细节问题进行模拟，则可以很好的控制包括材料采购在内的众多建设投资项目，企业方面可以基于自身实际情况对此进行压缩、调整，有利于规范材料采购，并有效控制企业的建设投资。

结束语

综上所述，当前公共建筑机电工程是一种较为庞大且复杂的工程项目，在对其进行设计施工时，其中存在着较为严重的问题，严重地制约了工程的顺利开展。而通过BIM技术的应用，在对机电工程进行全方位设计、管线碰撞调整以及净高分析与控制时就能够更为准确，有效地确保了公共建筑机电工程的质量，提升了施工效率，推动了公共建筑机电工程的顺利开展。

参考文献

[1]王佳.BIM技术在暖通空调施工中的实用性分析[J].科技风,2019(21):116-117.

[2]郭海安,方伟.BIM技术在建筑钢结构施工过程中的应用[J].建材与装饰,2019(22):38-39.

[3]南嘉菥.浅析BIM技术在机电安装工期优化方面的应用[J].建材与装饰,2019(22):55-56.

论文作者:苏赟

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e463c4900624248201fb188c.html