# 实验室检测钢筋力学性能存在问题及建议论文_范瑞迪

范瑞迪

（广东省地质实验测试中心，广东，广州，510080）

【摘 要】实践是检验真理的唯一标准，众多新科学理论依据都在实验室中诞生，某些科学试验也在不经意间推动着科学理论的进步。实验是进行科学研究的重要方法。在对钢筋的力学性能实验中，将钢筋力学的理论真材实料理想化和公式推导假想化，最后是否能够应用到实际工程中，都需要实验来验证。本文对实验室检测钢筋力学性能存在的问题进行讨论并提出建议。

【关键词】实验室检测；钢筋力学性能；问题；

随着建筑工程项目的展开，钢筋作为建筑最基本的原材料，需要对钢筋进行严格的检测，按照规定将试样送入实验室做试验，以此证明材料质量优劣，这样才能保证工程质量。在实践中，存在一些对钢筋力学检测有影响的问题，直接影响了检测结果的代表性和准确性。根据我国现行国家标准《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2002中规定：“钢筋进场时，应按现行国家标准的规定抽取试件作力学性能检验，其质量必须符合想、有关标准的规定[1]。”由此可见，我们更应该重视检测中存在的问题。

一、检测前存在的问题及建议

钢筋进场前，进行抽样检测。试样钢筋的资料中必须有抽样产品、试料、试样等重要信息，没有标明材料规格、牌号、生产厂钢筋不允许通过检测。经常遇到的问题就是忽视JGJ95标准和GB50204的抽样规定，像热轧钢筋一样给冷轧钢筋抽样检测，造成最后验收工作出现差异，无法落实项目[2]。

在对冷轧带肋钢筋（GB 13788）和钢筋混凝土用热轧带肋钢筋（GB 1499）两种钢筋的初次抽样检测中不合格时，通常舍弃不合格钢筋，在剩余同批钢筋中抽取两根再从中分别检测不合格项目；或者不舍弃不合格钢筋，在原检测结果中抽取两根分别检测不合格项目。但是在对以上两种钢筋的敷衍抽样检测的规则应符合GB/T 17505的规定中写道：“如若冷轧带肋钢筋的拉伸试验不合格，应在抽取不合格试样的那盘钢筋上再抽取两个试样，做拉伸试验”。也就是重新测试，以确保测试结果稳定性，而不是测试不合格项目。由此可以看出，实验室没有按照规定执行，这就导致抽样测验的结果错误严重。

所有不合格的试样都需要经过复验抽样检测。在复验抽样检测中，根据不同品种的钢材有不同的标准。但是在实际操作中，复验抽样检测经常连同合格项目一起进行复验抽样检测，导致初次试样检测与复验抽样检测内容不一致，最后得出错误的检测结果。

二、检测中存在的问题及建议

根据GB13013-91和GB1499-91规定的钢筋混凝土用钢筋标准，需要对钢筋进行拉力试验（屈服点、极限强度、伸长率）和冷弯实验[3]。

（一）钢筋的冷弯实验

冷弯实验是对钢筋能否适应各种弯曲程度的试验。检测钢筋塑性性能，如发生弯曲处断裂现象，分析断裂的原因是钢筋成分不同或者冶炼工艺上的失误还是轧制过程中造成的漏洞。由于对冷弯试验不够重视，有时只做简单的试验，对于粗钢筋和中粗钢筋不区分，或者不做细钢筋的试验。根据国家规定，一级钢筋和二级钢筋的弯心直径为1~3倍，需要不同型号的冷弯压头分别测量，而事实上，冷弯压头需要根据不同钢筋试验进行调换，不同规格和级别的钢筋都用一个冷弯压头试验，造成钢筋冷弯试验的不确定性。事实上，这些压头由试验机制造厂提供，有加工条件的工厂都可以自己制作。

在实际工作中，使用规定的弯心直径进行实验，直到钢筋弯曲角度达到180°才能停止，尽量避免误判。

（二）钢筋的拉力试验中读数不准

不了解现行金属拉力试验标准屈服点的计算方法，导致最后得出的屈服点读数不准确。遵照定义规定，下屈服强度应为“屈服期间，不计初始瞬时效应的最低应力。”有一种减少测定误差的方法是：试验中出现初始瞬时效应时，需要读取下屈服点和上屈服点（上屈服点表示最大值），然后平均计算读数。在GB228-87规定：有明显屈服现象的金属材料，只测定下屈服点。统一测定屈服点试验力的标准规定方法，才能保证屈服点读数准确。

拉伸夹具的夹齿磨损使钢筋在受拉时打滑，试验机升降台的铁锈污渍使钢筋在受拉时变形受阻。夹齿部分会发出声响，度盘指针无法显示真正数值，导致无法确定读数或屈服点。所以及时更换夹具，清除铁锈污渍很重要，保持干净，并及时加润滑油，保证机械使用率。

准确读取屈服点（包括下屈服点）的试验力，需要在钢筋拉伸过程中控制加油阀在位置，方便拉伸钢筋临近屈服，充分显示钢筋屈服现象，如图1。如果在拉伸临近屈服时仍然继续继续向油泵加油，会使表盘上显示不稳定的屈服现象，导致屈服点试验力读数不准。

试验机上绘图装置能在钢筋拉力试验的同时绘出拉伸曲线图，记录度盘上指针的停留、回转情况，反复结合屈服图，计算清晰、准确的屈服点试验力读数。

图1 初始瞬时效应

（三）钢筋拉力试验中伸长率问题

在试验钢筋伸长率时，采用直接将钢筋拉直，待出现颈缩后测量钢筋伸长量，根据伸长量计算伸长率，这不符合规定。GB228-87明确规定：伸长率是断后伸长率。所以，钢筋伸长率必须在拉断后测量[4]。钢筋拉力试验时，应缓慢引导钢筋拉直，控制进油量，逐渐减少拉力，直到钢筋出现颈缩，然后慢慢断裂，这样才能充分反应钢筋拉伸后最大塑性变形的相对值。

测定钢筋原始长度，按照目前直径五倍计算（冷拔低碳钢丝原始标距为100mm），热轧圆盘条钢筋按十倍计算，最后求得的伸长率与现行钢筋标准参数进行对比。移位法测定伸长量，用来标记夹头间的有效距离，控制伸缩率的误差。测量时用钢尺测量标准距，考虑钢尺本身误差与目测误差，难以达到精确到保准距的±0.5%的试验标准，改用带尖游标尺测量以减少误差。

（四）钢筋拉力试验速度问题

拉伸试验速度过快或者过慢对屈服点造成一定的影响。当试验速度过快是，屈服点值会题号10~30N/mm2；按照标准速度试验，过屈服点后才逐渐加快。以此在对测试结果影响不大的前提下，来减少实验时间。

（五）试验结果的修约

根据标准，需要四舍五入对单双法对试验数据进行修约。比如：试样原始横截面计算值修约到3位有效数字，钢筋屈服点、抗拉强度值修约到5N/mm2，拉伸率值修约到1%等。

（六）其它

冬季气温低，试验机在使用前需要3~5 min预热时间，使油液循环于管路系统，并测试试验机升降平台的次数。

结束语:

随着市场经济条件的发展，市面上假冒伪劣产品数量增多，而钢筋作为现代建筑不可或缺的部分，需要在检测方面加大注意力。想要提高建筑工程质量，必须按照国家规定标准，严格把关对建筑原材料的检测，才能确保国家和集体的利益不受侵犯，保证企业、人民的生命财产安全。

参考文献：

[1]郭征.钢筋力学性能检验应注意的问题[J].建筑工程技术与设计,2014,(35):1165- 1165.

[2]常福江.建筑材料钢筋的检测问题分析[J].装饰装修天地,2015,(6):123.

[3]焦淑娟,贾萍.关于钢筋检测问题的探讨[J].城市建设理论研究（电子版）,2013,(23).

[4]苟晓梅,苏华友,杜旭东等.钢筋网力学性能试验分析[J].山西煤炭,2015,35(5):30-32, 44.

论文作者:范瑞迪

论文发表刊物:《工程建设标准化》2016年3月总第208期

论文发表时间:2016/6/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e470704c5fd5b8e44062df57.html