# 加油站施工现场远程视频监控设计方案及运用论文_刘江涛,彭熙湖

中石油新疆销售有限公司伊犁分公司 新疆伊宁 835000

摘要：加油站工程项目施工现场是一个质量、安全事故多发的区域，也是非常规作业集中的区域，随时随地都有发生质量、安全事故的可能性。本文重点论述在加油站施工现场实施远程视频监控系统的方案选择及运用。

关键词：加油站；施工现场；视频监控；方案运用

引言

非常规作业中发生的事故，占销售公司各类事故总数的90%。受销售公司点多、面广，现场负责人专业能力等因素限制，库站施工作业现场风险管控，历来都是销售公司安全管理的难点、重点。因此如何运用远程视频监控管理系统，实时的、全过程、全方位对施工现场安全、质量、进度进行监管，着重解决施工单位安全意识淡薄、属地管理者监管能力不足、监理人员的责任心不强、安全监督人员分身乏术等问题已势在必行。

施工现场远程视频监控管理系统，是指应用视频信息网络，对建设工程施工现场安全生产、施工质量、作业条件、文明施工情况进行的远程实时图像监控管理。它包括视频采集、传输、编解码和终端监控、录像。项目管理部门将设置远程视频监控中心，通过集中管理软件直接对施工现场摄像机进行远程稽查，对施工现场进行24小时实录监控。监控中心发现施工现场存在安全、质量事故隐患时，立即告知施工现场，并要求有关单位及时整改或者暂时停止施工，可以有效的避免或减少安全、质量事故的发生。

一、远程视频监控系统施工现场方案选择分析

（一）改造项目分析

改造项目架设监控方案，布点位置最佳选择在网架杆件上，利用雨棚的高度可防雨防雷，有效的保护摄像机的使用安全，同时减少了立杆的使用；屋顶架设可有效的监控雨棚顶部高空作业施工安全，注意做好设备的防雷措施；线路采用架空线路，监控主机设置在利旧的附属房内，网络利用加油站原有电信线路，单独申请开通外网，采用这种施工方案与本身的工程改造不冲突，而且实现工程项目开工前，现场监控可提前布置，监控位置固定，从工程开工到竣工，监控位置均不需要移动位置。

（二）新建项目分析

新建项目架设监控方案，需在三通一平、彩板房搭建后架设。对于场区面积较大的施工现场摄像机采用立杆架设，距离较远的监控线路采用pvc管地埋，点位的选择尽量选择在绿化带内，减少位置对施工的影响，而主机设置在临时办公室内，在电信线路未接入之前采用无线传输。由于所有的监控摄像机均在室外，故在设备选择上一定要选择红外防水型，同时做好防雷措施。

二、远程视频监控系统施工现场监控点布置分析

（一）改造项目监控点布置分析

目前，双层罐防渗改造项目较多，其规模小，施工工期短，进度紧凑，作业人员进出频次高，工序错杂，特别是高空作业，如雨棚更换彩钢板顶、檐面更换包装等高空作业。因此改造加油站监控摄像头布置点应不少于6处：大部分改造站网架利旧不改造，则5处安装在网架杆件上，监控重点施工区域如罐区、建筑物、材料加工区；网架中部可安装全景摄像头监控加油岛的施工，若网架更换彩钢板顶，则在临近的屋顶上架设枪机，监控雨棚顶部高空作业施工情况，这样改造施工现场重点部位监控全覆盖，举例昭苏西环路加油站改造项目监控布点图如下。

昭苏西环路加油站监控布点平面图

（二）新建项目监控点布置分析

新建项目特点，场区面积较大，规模大，施工工期长，工程内容包含了全部的非常规作业。故新建加油站监控摄像头布置点应不少于5处；线路可采用架空或者地埋，若线路间有施工内容的，则应选择地埋处理，如下图1至5号监控点位，其余2号3号4号则可以选择地埋或者架空，举例伊宁市新华西路加油站新建项目监控布点图如下。

伊宁市新华西路加油站监控布点平面图

三、远程视频监控系统的选材和造价控制分析

远程视频监控系统主要组成由远程网络硬盘刻录机1台，2块监控专用硬盘4T 容量，LED显示器22寸的1台，摄像机采用300万摄像头红外防水型5-6台，电源为12V2A直流电源适配器防水型，摄像机支架为长杆万向可调金属支架，网线采用室外防水超五类网线，电源线采用RVV2*1.0阻燃护套线，立杆采用高度为3.5米的不锈钢立杆直径100mm，含预埋件等。

改造加油站摄像机设备的选型可依托加油站利旧摄像机，在施工前只需重新布线将原摄像机拆除安装在相应点位即可，由于原加油站监控主机不支持远程监控，故需采购一台；新建加油站可在开工前提前采购视频监控设备，并根据现场点位设置提前进行线路敷设，安装及调试，施工结束后可将已安装的摄像头直接用于该加油站生产运行监控设备。

因此，无论是改造或新建加油站，运用视频远程系统对作业现场进行实时监控，仅需在工程前期费用中增加一项视频监控安装、调试及部分设备、线路费用，估算费用在1-2.5万元之间。

四、远程视频监控的效果

（一）规范施工行为，提高安全意识

将视频监控功能运用于施工现场质量、安全现场监管，不仅能够丰富施工现场监管手段，有效提升作业现场监管力度；还能够有效缓解作业现场监管人员能力不足、项目管理人员人手紧缺、作业人员现场违章违规野蛮施工等不安全行为，为规范作业现场管理，提高施工管理水平起到积极的促进作用。

（二）掌握动态信息，问题及时整改

远程视频监控系统能及时掌握现场施工动态信息，如：工程设备、设施、材料的进场，工作人员进出施工现场，安全“七牌一图”宣传牌等情况，场地管理如：材料堆放、加工、罐区及站房基坑开挖放坡、围护及坑边堆载等情况，施工现场管理如：作业人员安全装置、脚手架、油罐吊装、网架吊装及高处作业安全防范措施，以及现场管理人员到位等情况。全天候监控掌握施工现场动态信息，后台云端的建立，不仅公司和片区办公电脑可以查看，外地出差时手机上随时可以打开，监督检查施工现场情况。

（三）落实岗位职责，明确事故责任

现场施工人员的素质层次参差不齐，远程监控的设置，在很大程度上敦促了施工人员的责任心和工作积极性，促进规范操作意识，便于施工统一管理。施工过程被录像存储备份，可随时查看监控信息，即使发生了一些不可预测的事件，也便于事故发生后第一时间内查明事故发生原因，明确事故责任。

（四）远程视频监控，提高监管效果

实施施工现场远程视频监控，会使企业安全监管工作更具有实效性和针对性。远程监控的使用，对于安全监督机构制定抽、巡查计划，明确监督重点及对“危险性较大的分部（分项）工程”的跟踪监督等工作，都提供了极大的方便和帮助，同时也提高了检查的针对性和真实性。

五、结束语

综上所述，在加油站施工现场作业过程中，运用远程视频监控管理系统，不仅是杜绝和减少质量、安全事故发生的有效措施，而且是强化现场安全、质量监管的重要手段，对整个施工过程具有十分重要的影响。

参考文献

[1]杨璐.浅谈监控系统的特点及其应用[J].安防科技，2008

[2]徐建平.浅谈公司对建筑施工项目远程监控的重要意义[J].论文网，2015

论文作者:刘江涛,彭熙湖

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第24期

论文发表时间:2018/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e47b579d0f19bc478c2cbaa1.html