# 小议建筑机电设备安装施工中的质量控制措施论文_莫佩玲

莫佩玲

（广东省电白建筑工程总公司 525000）

摘要：随着人们生活水平的逐渐提高，大家对生活质量的要求，尤其是对与日常生活密切相关的建筑工程的质量要求和使用功能要求也在逐步提升，并且开始重视建筑过程中机电设备的安装质量。本文针对现阶段建筑机电安装施工中的问题，给出了一些保障机电设备安装施工质量的有效控制方法。

关键词：建筑机电设备；安装施工；质量控制

对于一些高档的建筑物来说，机电设备安装的要求在迅速提高，不仅要求机电设备与整个建筑环境要协调统一，增加其整体的美观效果，甚至还尽可能地减少震动，防止噪音污染，维护整个建筑区的良好环境。所以，在进行建筑机电安装实施过程中，有必要建立一套健全完善的质量管理体系。从工程整体布局开始，做好建筑工程施工规划，并注重施工技术的提升和发展，提高工程施工管理水平和机电设备等操作人员的业务素养，不断加强科学管理，从各个方面对工程质量进行全面的策划和控制。

1 建筑机电设备安装过程中的常见问题

1．1 噪声和振动

学校、医院、办公楼、高级酒店等建筑对噪声与振动的要求较高。建筑设施中的噪音源主要为各类风机、水泵、冷却塔、变压器、暖通和给排水等动力机电设备。这些设备运行时由于旋转的惯性力、运转不平衡、轴承磨损等原因，带动设备产生强迫振动，并通过设备底座、管道与建筑物的连接部分产生振动和噪声，同时以固体声波和空气声波2种方式向周围传播，极大地影响了建筑的内部坏境。因此，必须重视建筑机电设备的噪声和振动问题，并进行严格的控制。

1．2 连接松动

机电设备安装中需要使用许多连接，可分为安装连接和电气连接。螺栓螺母连接是机电设备的常用安装连接方法，当连接过紧时，螺栓在机械力与电磁力的长期作用下容易产生疲劳失效，导致螺栓剪切或螺牙滑丝等连接松动故障，从而引发事故；连接过松则会导致连接松动失效。对于电气连接，除了考虑其机械效应，更应注意其电热效应，如果连接松动，连接电阻将增大，导致接触面过热氧化；若电阻进一步增加，严重时甚至会烧熔连接处，从而造成接地短路、断线等事故。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1．3 电气设备问题

除了上述问题外，电气设备自身也可能出现一些安装问题，主要有：

（1）开关安装或操作不当，接触电阻过大，导致触头氧化、烧蚀，从而影响开关的工作性能；

（2）断路器装配不当，性能不符合要求，导致触头过热、熄弧时间延长等问题，甚至引发断路器爆炸事故；

（3）电流互感器的一次绕组由于安装检修的失误而开路，导致电压过大，以致危害设备安全和人身安全：

（4）调压装置的装配问题，如掉入杂物，从而导致电压无法调节等故障；

（5）主变压器装配时，掉入导电杂物、内部受潮、密封安装故障或者器件损坏等问题，都可能导致局部绝缘被击穿或破坏，从而引发严重事故。

2 机电设备安装施工的改进措施

2．1 噪声与振动的预防

（1）设备机房内吊顶和墙面作隔声、吸声处理，机房门用高隔声性能隔声门；对于安装在誊层顶部室外的设备机组，应增设消声器、消声百叶，必要时采习设置隔声吸声屏等措施：对于空调通风系统，合理选用和配置消声器、消声弯头、消音静压箱等消声装置，并控制管道内的气流速度，以避免气流再生噪声的影响。

（2）正确合理地选用隔振元件，并采用最佳隔振形式，以保证有较高的隔振效率。在机器设备下做隔振基座，使隔振元件受力均匀，以增加隔振系统的整体稳定性，使设备振动受到控制并减小机组本身的振幅，从而保证设备的正常运行。

（3）设备层平面应合理布局。设备应尽量布置在建筑结构刚度大的部位，以减少振动对周围的环境影响。管道应采用橡胶挠性接管，与设备的连接采用柔性连接，如帆布接头等，并对管道支架、吊架、托架等同时进行隔振处理，以达到防止或减少振动传递的目的。

2．2 合理布线

设备摆放不合理、线路层次结构凌乱、布线偷工减料这些施工中的问题，都可能影响机电设备的正常运转，因此，布线是机电设备安装过程中的重要环节。在设计和布线前一定要合理规划，充分调查研究，收集建筑物设计图纸等相关资料，综合考虑施工进度、需求和成本3方面因素，以制定最优的布线方案。布线施工时要注重细节，严格控制质量，首先要保证原材料质量，不偷工减料，同时也要考虑设备兼容、电磁干扰等问题，以避免出现同一设备两端不兼容或不同设备不兼容等问题。由于弱电信号容易受电磁干扰的影响，因此与强电的电缆应尽量分开，并采用交叉方式布置。此外，线缆应尽量远离水路，避免因漏水引发线路短路。

2．3 加强管理

工程项目管理人员应正确处理工程质量、工期、成本三者之间的关系，使全体施工人员清楚地认识到，在竞争激烈的建筑市场中，建筑品牌效应十分重要，质量是企业生存发展的生命线。因此，管理人员要分工明确、各司其职，以抓好产品质量。检测人员应制定机电产品安装的检查标准，并在施工过程中严格按照要求检查施工质量，随 检查所安装的设备和线路是否符合目标要求。

3 安装施工中的质量控制方法

3．1 方案设计

方案设计是机电设备安装项目的首要环节。设计单位应根据需求进行安装方案设计，完成设计说明书及施工图纸，内容包括设备选型、设备布置、施工路线和计划等。施工路线应满足设备的结构、性能等要求，并能保证安装进展与质量。当设计需要变更时必须考虑对施工质量可能产生的影响。

3．2 安装过程

机电设备安装过程中，为保证安装的质量达到要求，必须做到以下五点：

（1）遵循施工计划和次序。机电设备之间存在一定的相关性，安装时必须根据计划、安装固定顺序进行。安装计划通常经过了多方面的技术论证和实际检验，是施工的指导。在施工过程中，安装人员不能随便改变计划或调换设备的安装顺序，以免影响施工质量和进度。

（2）主次分明。机电设备安装时必须分清主次，明确安装施工中的重点环节，以便进行合理安排。

（3）统一规划、布置。安装工程通常包括多个安装子项目，应该进行统一规划、布置，统一指挥，以便于各项安装项目的协调。

（4）采用常规安装方式。机电设备通常有多种安装方式，但最常规的安装方式是在大量的实际运用中总结出来的，因此更加合理、更加可靠。如果采用非常规安装方式，可能会导致安装质量低、不符合安装标准等问题。因此，安装时应采用常规安装方式。

3．3 质量检查

机电设备安装完成后，必须由工程质量负责人进行质量检查。质量检查的任务是检验机电设备的工作性能是否满足要求，如中央空调的制冷系数等性能指标需通过专用仪器进行检验。只有质量检查达到指标后，才能将安装项目交付验收。

3．4 验收与维护

安装项目具备验收条件时，首先施工单位要进行自评、自查工作，在确认质量和性能都达到要求后向监管部门提交验收报告。验收单位或工程师对验收报告和工程实体质量等情况进行详细的检验，对存在的问题应责令施工单位改正。机电安装项目只有经过多重检验，才能保证机电设备的安装质量。

4、结束语

科学的施工管理是保证机电安装工程有序进行的重要条件之一，这就不但要在建筑机电施工规划设计阶段上认真对待，更要做好建筑机电安装施工中的质量控制。对于机电设备安装施工企业来讲，要充分调动和发挥企业员工的主观性和创造性，不断创新施工工艺，只有这样才能赋予企业新的发展活力，引领企业不断前进，使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。

参考文献：

[1]王伟．建筑机电安装工程施工管理[J]．科技致富向导，2O10（15）．

[2]李庆忠．机电设备安装技术问题之探讨[J]．山西建筑，2011（4）

[3]周常斌．浅谈建筑机电设备安装施工常见问题及应对措施[J]．现代经济信息，2009（12）．

论文作者:莫佩玲

论文发表刊物:《电力设备》第02期供稿

论文发表时间:2015/9/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e48d717c0874acf62e969781.html