# 水利施工技术及灌浆施工技术的应用论文_邱永庆

身份证号码：44020419900518XXXX

摘要：国民经济发展当中水利行业是一项重要的基础性行业，其迅猛的发展态势在我国经济水平发展过程中扮演着十分重要的角色。水利工程建设想要取得良好的质量，水利工程技术是其基本条件，也是水利工程施工安全的前提保障。作为水利工程施工技术当中的重要组成部分，灌浆施工对水利工程项目有着至关重要的影响。本文主要分析了水利工程施工的技术类型，就灌浆施工在水利工程当中的应用进行了阐述，同时也论述了灌浆施工存在的一些问题和相应解决方法。

关键词：水利工程；技术；灌浆；施工；应用

作为一项相对复杂繁琐的系统性工程，水利工程施工设计范围和领域都比较广，施工周期很长，施工工序相对较为复杂，施工过程中容易受到很多外界因素的影响。因此必须充分结合水利工程的实际情况选择合适的水利施工技术，才能保证水利工程施工质量能够符合相关标准的要求，从而保障整体水利工程的建设质量和效益。灌浆技术在水利施工过程中的应用，能够确保发挥良好的施工效果，其具体应用有着十分重要的现实意义。

一、水利施工的主要技术类型

1、灌浆

作为水利施工技术中的一项主要技术类型，灌浆技术在水利工程施工当中的地位举足轻重。帷幕灌浆和固结灌浆是两种主要的灌浆技术，在不同水利工程的不同施工条件下，应该选择不同的灌浆技术。水利工程的牢固性和稳定性，会因为灌浆技术的应用得到更好的保障，同时也能提供更好的技术保障以确保水利工程的整体施工质量。

2、先进设备仪器

先进仪器在水利工程施工当中的应用能够带来更好的效果，在改进科学理念和确保施工质量方面通过使用各种先进设备和一起能够发挥重大的作用，也能更好的节约水利工程项目的整体施工成本，减少项目施工所需劳动力和施工周期，加快项目施工进度，整体上提升水利工程项目的经济效益和社会效益。在水利工程施工当中，精准的测量仪器和全球定位系统是主要应用的先进仪器设备的类型。

3、CAD

计算机辅助设计技术就是CAD技术，设计人员通过利用计算机及其图形设备开展设计工作，该技术的应用和普及已经越来越广泛。通过CAD技术的应用，水利技术人员能够在水利工程施工当中处理各项施工计划，将软件的高效性加以充分发挥。CAD技术应用于水利施工中能从不同角度对工程进行完善和精确，通过精确成图大幅度提升水利工程施工的精确性，减少水利工程项目施工量，降低水利施工的复杂性和难度，提升水利工程施工效率，减少整体施工成本的支出，从而最终提升水利工程项目的经济效益和社会效益。

4、地理信息系统

地理信息系统技术在水利工程施工当中的应用能够精确反映施工现场的水位信息和地质条件，从而保障项目施工质量。地理信息系统技术能够通过先进高效的数据信息处理技术和精确的定位系统，精准提供施工现场实际数据，实现更为高效化和精准化的数据信息的采集、加工处理和传输过程，为整体水利工程施工过程提供更为完善的数据支持服务，最终为安全、有效的项目施工提供充分的支持和保障。

二、灌浆施工在水利工程中的应用

1、钻孔处理

灌浆施工过程当中第一步要做的就是钻孔处理，为了使灌注桩能够得到有效固定，须严格按照施工标要求合理划分钻孔区域，并且依据不同区域的不同要求进行凿孔施工，且所有的孔洞都须保持垂直。机械设备在钻孔处理过程中必须保持倾斜状态，孔洞直接应该控制在合理范围，确保后续施工的开展不会受到影响。由于不同的水利工程项目存在不同的特性，不同项目类型对应的孔洞要求也会不一样，因此在钻工施工时必须依据具体项目的实际情况，严格按照水利工程项目类型对钻孔形式进行确认，保证钻孔施工的规范性，这样才能为确保水利工程灌浆施工质量打下良好的基础。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、孔洞清理

孔洞清理会直接影响到灌浆施工质量，很多施工单位都会在灌浆施工中利用高压水枪，对孔洞进行有效清理。很多孔洞会因为压力过大在清理过程中产生开裂的情况，这种情况会对水利工程施工质量产生直接影响，因此清理完成后需要进行全面检查，以消除哪些影响到水利工程灌浆施工质量的影响因素。灌浆施工必须在冲洗清理完成后经过严格检查才能进行，如果检查不合格，则须对不合格的部分进行重新清洗处理。

3、压水处理

孔洞清洗施工完成后须进行压水处理，灌浆施工自身情况会影响到压水质量，相关施工人员须先充分了解灌浆孔洞底层情况，确保对孔洞的每个细节都做到清晰把握，测量并记录全面的孔洞测量数据，并根据测量所得数据检验孔洞的渗透能力，然后再进行压水处理操作。施工人员开展测试时应先测量水压，然后按照合理速度和流量将水流注入到孔中，必须按照从上到下的顺序操作水压施加的方式，才能保障压水处理不会受到影响。

4、灌浆顺序和方法

灌浆施工正式开始前须通过分析工作适当地选择灌浆的方法和顺序，纯压方式和循环方式是两种常见的灌浆施工方式，其中循环方式是最为常见应用最广泛的方式。因为循环方式能够在施工过程中使液体的流动性得到更好的保障，能够显著提高灌浆的施工品质。

5、封孔施工

封孔施工必须按照规范的顺序依次开展，由于压力法封孔施工效果更好，安全性也更高，能够充分保障施工过程的稳定性，因此封孔施工通常都会选择压力法封孔这种施工方法进行操作。

三、施工中灌浆操作注意事项分析

灌浆技术是水利工程施工当中的常见施工技术，为了避免施工过程受到诸多外界不良因素的影响和感染，采用灌浆技术施工时必须严格按照相关的规范和标准要求进行施工，确保灌浆施工一直处于合理规范的标准之下。灌浆施工涉及因素很多，需要注意各种不同因素可能导致的不同类型的问题。首先，灌浆施工技术人员必须具备高度的职业责任感、严谨的施工工作态度和专业的施工理论和施工技术操作水平。其次，灌浆施工之前，施工人员必须对所有使用到的设备和仪器进行认真仔细的检查，确保灌浆施工过程当中，所使用到的施工设备都能够正常、高效、安全的运行，满足施工的具体要求。再次，灌浆施工在灌浆材料方面有着很高的要求，施工管理人员在施工实施之前必须通过抽验检验的方式严格把控灌浆材料，确保每一类投入施工环节的灌浆材料都能够满足灌浆施工的具体要求。第四，灌浆施工质量会受到钻孔大小的影响，正式施工之前施工人员须控制好钻孔的大小，确保能够让注浆顺利注入就是钻孔大小的控制标准。第五，灌浆施工过程必须对施工进行合理、合理的规划，确保合理的施工工序和符合标准需求的施工质量，避免灌浆施工过程当中容易出现的各种问题，从而保证灌浆施工的整体质量。除此之外，一旦施工过程的某一环节出现问题，必须及时加以解决；如果第一次灌浆失败，一定要及时总结经验教训，对导致失败的原因进行分析找到解决的办法，制定规避预案，再进行第二次灌浆施工。

结束语

综上所述，作为提高我国国民经济发展水平，加快我国国民经济发展速度并且提升发展效率的支柱型产业，水利工程的施工质量已经成为人们关注的重点。为了建设出高质量、高效率的水利工程项目，必须在水利工程施工时选择合适的施工技术，为整体工程施工提供必要的技术条件。水利工程施工当中，灌浆技术是经常使用到的一种技术，也是直接影响到水利工程施工质量的关键性因素。现阶段我国水利工程灌浆施工存在着不少的漏洞和问题，因此要求水利工程项目施工技术人员在进行灌浆施工时做好相关准备工作，合理制定出灌浆设计、施工规划以及行之有效的施工措施，确保灌浆施工能够顺利进行，并且达成最优化的施工质量，实现最高的施工效率，最终建设出最稳定、最坚固、最具经济价值和社会效益的水利工程项目。

参考文献

[1]刘贺.利水电工程施工中高压喷射灌浆技术[J].科技创新与应用，2018（02）.

[2]陈晨.水利工程施工中灌浆施工技术[J].科技创新与应用，2018（12）.

论文作者:邱永庆

论文发表刊物:《基层建设》2019年第12期

论文发表时间:2019/7/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e49ff3c1972a590cd591d5a9.html