# 弱电系统集成技术在智能建筑的应用论文_蔡锋

（浙江方圆检测集团股份有限公司 浙江省杭州市 310016）

摘要：近些年来，智能化技术逐渐融入了居民的日常生活，与之相应的智能建筑规模也在迅速扩大。在智能建筑中，弱电系统构成了其中的核心部分，弱电系统与整个建筑物的性能密切相关。然而实质上，弱电系统本身包含了较复杂的部分，对此有必要运用集成技术予以控制。相比于传统的建筑控制模式，集成技术更适合运用于现阶段的智能化建筑，同时也在根源上保障了弱电系统的实效性。

关键词：智能建筑；弱电系统；集成技术；应用研究

为了提高人们的工作生活质量，提升建筑的功能性和稳定性，智能化建筑逐步成为当前建筑领域发展的主流，而智能化建筑的集成特点又催生了用电方面弱电系统的集成技术应用。随着我国建筑水平的提升和现代化用电技术的迅猛崛起，弱电系统的集成技术被广泛应用于智能建筑，对保障智能建筑的功能性和稳定性，突出智能建筑多元化、信息化和智能化的特点起到了关键性作用，有助于智能建筑实现未来建筑集成化标准的主流目标。

1智能集成技术的基本特征

从智能建筑角度来讲，弱电集成应当针对整个的建筑物弱电系统，通过运用集成的方式来控制智能化建筑。在集成弱电系统的基础上，确保获得实时性的智能建筑信息。通常情况下，智能建筑可以划分为通信系统、楼宇的自动化、智能化的网络系统、自动化办公系统、安全防控的建筑系统等，这些子系统都构成了智能建筑中的核心部分。因此从本质上讲，智能建筑具备显著的集成性特征，确保全面推行自动化的楼宇控制模式。依照一体化管理的基本思路，确保与智能建筑有关的信息和数据都能实现集成。

目前的状态下，智能建筑与集成技术正在受到更多的关注。这是由于，集成技术运用于智能化建筑的模式有利于共享信息资源，运用集成技术来提升整个建筑物的运行效率以及服务质量。对于弱电系统本身来讲，集成技术也构成了共享性与智能性的技术模式。针对弱电系统有必要进行集成控制，建立在网络基础上的集成平台可以用来收集信息，共享资源并且监控整个弱电系统。与此同时，系统本身设有便捷的操作界面，用户随时都能对其进行全面的操控。从环境适应度来讲，集成技术与智能化控制也可以适应多样的建筑物内部环境，因此在本质上方便了信息互动以及资源共享。

2智能建筑弱电系统集成的主要方式

2.1以BAS方式为主的弱电系统集成方式

弱电系统集成技术在智能建筑中的应用具有多样性，只有了解到智能建筑的内部分布状况，并有效结合相关数据进行分析，才能让弱电系统集成技术满足智能建筑的技能要求。传统智能建筑通常要以BAS为主开展弱电系统集成技术的应用，BAS又称为建筑设备自动化或是楼宇自动化系统，是集中管理、监视建筑群或是建筑物的空调系统、电力系统、消防系统、车库管理系统与保安管理系统等相关管理系统，进而为住户打造更加便捷、舒适、高效的生活工作环境。但就目前状况来看，以BAS为核心的弱电集成系统是具有一定的局限性的，由于BAS集成方式在当前智能建筑应用时是相对独立的，在对外开放方面上也尚存极大的缺陷，其向下的包容力极差，并且BAS的中央监控系统在不具备网络环境的建筑中，不能发挥自身对信息集成管理的功能，这也就极大地限制了这一系统集成方式在智能建筑中的应用范围。

2.2区域网-子系统集成方式

区域网-子系统集成方式，采用集成智能建筑管理系统。该系统结构包括集成管理层、系统管理层以及设备层。该集成方式下的系统硬件采用通信网关将各个子系统进行连接，并对各个子系统电气设备相关数据进行实时采集。系统的网络结构为以太网结构，瞎用智能代理技术，并采用C/S工作模式。

智能建筑弱电系统采用这一集成方式，其可行性主要体现在以下几个方面：①随着我国科技的发展，新一代支持集成技术的软件已经趋于完善。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如C/S工作模式、开放式的数据接口、支持代码重用构件等，这一软件的支持，使得区域网-子系统集成方式成为了可能，并可以提升集成系统运行的效果；②网络操作系统运行的稳定性逐渐的提升，并且越来越普及，一些如WindowsNT4.0操作系统的出现，为区域网-子系统集成方式打下了坚实的基础；③计算机性能逐渐加强，网络器件的价格也不断的降低，使得这一集成系统下的硬件体系成本降低；④区域网一子系统集成的投资一般占全部弱电系统总投资的十分之一以下，但可使智能建筑在智能化、信息化方面提高相当大的水平，具有质的飞跃。

3智能建筑中弱电系统集成技术的具体应用

3.1弱电系统集成技术在火灾报警方面的应用

由于建筑及建筑群中存在诸多因素，因此始终有着导致火灾的安全隐患，火灾严重影响人们的生命财产安全，是建筑用户在日常生活中倍加防范的灾害。为此，火灾报警系统成为了未来建筑领域的核心内容，在智能建筑及建筑群中，火灾报警系统要与消防联动系统相结合，传统的火灾火警设备只会响起警铃，给用户提供警醒，然而不能起到良好的断电、闭合功效。

如果将弱电系统集成技术应用于智能建筑中，实现各项功能一体化管理时，就能够有效地减小火灾造成的损失与危害。弱电系统集成技术能够促使空调排风在火灾报警系统响起后自动进入闭合状态，配电系统将自动进行电流及电压的变化，确保火灾不会因电线走电、漏电等进一步严重化。通过对用电的控制管理加强，摄像、电梯、停车场用电将持续保持正常，帮助人员进行疏散，且高度配合消防员救火工作。

3.2在用电照明方面的应用

由于电力系统的高危险特征，智能建筑必须要强化用电管理问题。在人们的日常生活中，建筑出现的电力安全隐患多为线路老化、电线受潮、非法用电以及超负荷运转等。在智能建筑中实现弱电系统的集成技术应用，可以对建筑整体的电力系统及照明系统进行智能化管理，对实现对电力线路故障的实时监测，一旦发现问题，可集中反映给建筑相关管理部门，第一时间排除安全隐患，给用户带来更好、更安全的生活体验。

3.3弱电系统集成技术在保安监控方面的应用

智能建筑实施过程中应用弱电系统集成技术不仅能够有效地保障施工质量，还能减少施工成本的消耗，实现经济效益的增长，保障建筑产品的优化。不仅如此，“在物业管理方面，弱电系统集成技术的应用亦能促使其有别于普通的物业管理，实现信息共享，加强管理决策的实施效率、效用，减少消极事件的发生。”例如将弱电系统集成技术应用于保安监控方面，一旦智能建筑区域内发生了非法侵入的行为，监控系统将会自动发出警报并将监控画面切入监视中心的主系统，对非法事件进行重点监控，并且加强对电梯、安全门、车库等处的管理，例如将电梯控制在某一层停留，及时关闭或开启安全门，关闭车库闸门等，确保业主的生命财产安全。

结语：

智能建筑的弱电系统集成是利用现代化的网络信息技术和通信技术来实现弱电信息的资源共享，进而实现全面、智能与实时的智能化控制动作。弱电系统集成技术的应用为人们的生产和生活带来了便利，也为人们的生产和生活的安全性保驾护航。因此，弱电系统集成技术在智能建筑中的应用具有十分广阔的发展前景。

参考文献：

[1]潘登.智能建筑弱电系统集成方式的探析[J].建筑工程技术与设计，2016，（32）：1322.

[2]邓锦红.关于智能建筑弱电系统集成设计的探讨[J].建筑工程技术与设计，2017，（8）：2603.

[3]侯占江.智能建筑弱电系统集成方式的探析[J].建筑工程技术与设计，2016，（16）：2972.

[4]王锋.建筑智能化对环境节能减排的影响分析研究[J].环境科学与管理,2017，42（11）：59-62.

论文作者:蔡锋

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e4b40d3d6cb58f5b13813e29.html