# 配电线路在线故障识别与诊断方法研究钟宇权论文_钟宇权

摘要：配电线路的运检工作是保证配电线路稳定运行的有效措施，针对当前我国配电线路运行中的常见故障，要结合既有的经验和自身的基础知识提升维修技术，加强配电运检管理，及时解决配电线路中的故障，尽快恢复正常供电，保证供电质量。

关键词：配电线路；故障识别；诊断方法

1配电线路常见故障

1.1线路短路故障

在配电线路运行的过程中，线路和设备突然脱落，或者线路与外界金属、地面等接触，会造成线路及设备短路，在一瞬间会产生极大的电流，这样可能会导致配电线路受损或者设备损坏，这种故障比较常见，主要原因是线路的固定存在隐患，在线路架空及穿过建筑物时，要保证线路的绝缘性能，避免线路与外界接触，造成线路短路。

1.2变压器故障

变压器是配电线路中的重要组成部分，通过变压器实现了将高压转变成标准电压，可以直接输送给用户使用。[1]在变压器运行的过程中，如果其长期处在超负荷的状态下进行工作，就可能造成变压器发热过快，在这种运行环境下，设备很容易发生损害，因此要对区域内的配电线路进行合理分配，并考虑高峰期用电规划，避免变压器故障，在夏天用电高峰期时，要加强对于变压器的巡视管理，避免其在高负荷状态下发生损坏影响配电线路的正常运行。

1.3超负荷故障

配电线路和配电设备的运行都是有一定范围的，在长期高负荷作用下会导致线路和设备发热，温度升高，配电线路和设备的性能急剧下降，很容易导致线路和设备故障，如果线路和设备本身就存在老化的情况，更容易引发后续故障，情况严重的甚至会出现线路烧坏或者设备损坏，这种故障一般会导致大面积线路故障，后期的维修是比较困难的，要尽量避免线路和设备长期在超负荷状态下运行，延长设备使用寿命，保证配电线路的稳定性。

2配电线路故障的基本识别

2.1间歇性故障的识别分析

间歇性故障是在电路配电运行过程中出现的放电间歇性问题，放电过程中伴有弧光线的故障问题。是随机、不可测的。根据间歇性的故障难点，可能在几秒或隔断几天上，间歇性的故障对配电线路运行造成严重的影响。如果排除操作不及时，就会出现严重的安全隐患，威胁人们的正常用电使用安全，需要由专业人员查明故障原因，做好维护。

2.2高阻故障识别分析

高阻故障是在配电架空线路下，受周围物体接触影响发生的故障问题。例如，建筑物接近造成短路，产生高阻故障问题。高阻电流产生的电流低，但并非短路或断路，检查难度高。高阻故障会直接影响配电线路的整体运行，长期发展会产生短路或火灾事故问题。

2.3单相接地的故障识别分析

单相接地故障是配电线路中较难的故障点之一，需要在短时间内进行故障排除，确定信号中的具体情况。依据暂态过程实施相关难度标准的判断。单相接地故障中包含完全接地、不完全接地两种。完全接地故障主要是发生电路的反馈，配电线路电路、电源出现断路问题，电线出现故障。不完全节点故障发生在馈电线路上，非配电线路电源断路，配电线路产生放射电弧现象，电弧接地、电阻接地，产生故障问题。

3配电线路故障诊断方法

3.1直闪动行波方法

直接闪动行波的方法是间接的故障有效诊断的分析标准，依据间歇故障的闪动情况，及时调整诊断配合使用的电缆故障测距仪，明确测试高压的发生标准。依据合理的直接闪动方法，判断电线路的间歇性故障问题。

3.2低压脉冲行波方法

通过低压脉冲行波的操作，调整配电线路的整体运行水平，从而获取有效的高检测效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆[2]依据配电线路的整体故障诊断情况，实施合理的配电线路的故障问题分析。在配电线路的故障分析中，采用低脉冲行波法，将脉冲电压输入到被测试的电缆中，确定故障点位置，分析脉冲障碍的相关阻碍因素。依据测试仪器标准，分析反向脉冲，做好脉冲的故障点距离测定，进而确定检测反向脉冲的故障标准。

3.3绝缘遥感测试诊断分析方法

绝缘遥感测试分析过程中，通过万用表的数据测量分析，明确配电线路的绝缘电阻标准，分析故障位置和故障类型。对故障点进行分析，确定多分支位置标准，提高故障检测的优越操作。在使用绝缘遥测分析过程汇总，需要保证配电线路无逆向电阻，故障发生位置在电阻的有部分范围内，提高每一次检测的距离控制范围，确保精准度，控制损耗范围。

4配电线路故障处理

4.1短路故障处理措施

对于配电线路短路故障的处理措施最有效的就是进行支线处理，把所有的分支合理地隔离开，并加强对线路的绝缘保护，通过绝缘测量及时地排查出发生故障的具体位置，最后对故障位置进行隔离。

4.2架空线路故障处理措施

第一，需要加强对架空线路的维护、检修及测试等，以便在实践操作的过程中及时地发现存在的问题，尤其是针对不合格产品，要予以检修、更换。第二，为了能够满足农业生产的需求，要对架空线路进行更新改造，使其整体运行能力不断提高。第三，使用金属氧化物避雷器，并需要定期地对绝缘电阻、工频放电电压等进行检测。第四，定期地清理绝缘瓷瓶、绝缘子及配电变压器，加强对电阻的维修养护。第五，加强对接地网、避雷设施的检测，以及时科学处理问题。第六，增设配电线路的分段开关，以降低配电线路设备故障发生率，避免大面积的停电。

4.3建立运检管理系统

电力企业需依据计算机技术建立运检管理系统，以提高运检管理工作智能化水平。在建立运检管理系统时，需依据运检管理工作主要目标科学确定其职能，并优化管理模式，提高工作效率及工作质量。相关工作人员需详细分析配电线路运行状态、线路检修方案，并依据配电线路运行状态合理调整检修方案，并积极应用计算机技术、微电子技术等先进技术分析配电线路故障位置及故障种类，合理制定运检管理制度。企业需将配电线路故障分为多种种类，并依据故障种类采取有针对性措施进行检修，以提高配电线路检修效率，尽快使配电线路恢复正常运行。

4.4超负荷故障处理措施

第一，分析负荷调研工作。根据目前的负荷实际情况，充分地对其未来的稳定发展进行预测与分析，设计出更加经济合理的负荷量。第二，对配电线路设备的采购。对每件产品都需要进行技术性能与产品性能的测试，一旦检测出不合格的产品，就要杜绝使用[3]。为了避免配电线路故障造成的危害，需要提高专业人员的技术水平，使其能够在日常的工作中，对线路的特征性质进行详细的了解，并在实践管理工作中熟练地操作。尤其是在潮湿、过热等环境下，需要加强对电缆的保护，及时地对电缆线路负荷电流进行监测，避免出现超负荷的工作。第三，还需要对电缆沟中敷设的电缆在线测温，并且需要在直埋的区域一定的范围外，设置醒目的禁止警示标识，能够及时地提醒此区域的危险情况。对于具体规定范围的设置，需要综合考虑导线的具体规格与型号。

结束语

配电线路在线诊断识别和故障分析过程中，需要依据配电管理的线路具体运行情况，实施严格监督的管理，及时发现问题，分析问题，解决问题，注重对配电线路的诊断技术的研究，不断提升诊断效率水平，加强掌握配电线路故障识别分析方法，以有效的合理操作诊断方法，不断提升配电线路的综合诊断效率，提升综合质量水平，实现安全电网的可靠稳定运行分析。

参考文献

[1]甄建宇.基于配电线路的在线故障识别与诊断方法探究[J].通讯世界,2016(23):175-176.

[2]陆由.配电线路在线故障识别与诊断技术探究[J].通讯世界,2016(22):118.

[3]黄振宗.配电线路故障识别与检测[J].通讯世界,2016(22):119-120.

论文作者:钟宇权

论文发表刊物:《中国电业》2019年22期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e4cf964e1cee2da2ee3bb210.html