# 自动控制技术在再生水厂的应用论文_宋昆

摘要：目前，我国水处理的能力和技术水平，已远远落后于日益发展的国民经济水平和社会需要。文章主要基于探讨自动控制技术在再生水处理系统中的应用进行有关分析。首先，笔者阐述了当前再生水行业自动化技术的发展现状，分析自动化技术的发展趋势；其次，笔者对当前自动控制系统存在的不足进行分析，指出当前自动控制系统主要的缺陷；最后，笔者结合自动化技术的发展趋势，提出自动控制系统的完善措施，借此提高自动控制技术在再生水处理系统中的应用力度，仅供参考。

关键词：自动控制技术；再生水处理系统；应用；不足

引言

随着现代水处理工业的不断发展和完善，相关的新型再生水处理技术也积极地应用到该工业当中，如自动化技术。自动化技术的广泛应用，极大程度上提升了再生水处理行业的工作效率和先进性，使得再生水处理行业迈入高效化、节能化的方向中。且随着人们环保意识的不断增强，对再生水处理行业提出了更高的要求，如智能化、安全化的处理污水，避免对环境造成二次污染。这就要求再生水处理行业必须积极地利用好自动化技术及相关的设备，实现产业升级、节能升级的行业要求。

1 自动化的概念

自动控制相对人工控制概念而言，是指在无人直接参与的情况下，利用控制器操纵被控对象，使被控量自动地按照预定的规律运行。采用先进的自动控制技术，既可以优化运行过程，节能降耗，又能保证操作的安全，提高生产率，改善工作环境。在早期的水处理厂运行和管理中，大多根据处理经验进行人工控制，因此运行过程中常会产生较大误差。即使是一些高效的处理系统，也常会因为没有实现自动化系统控制，而大大削减其应有的功效.[1]。虽然自动控制系统的造价不菲，短期内难以回收成本，但从长远角度看，采用自控系统将节省大量的人力成本及运行费用。综合来看，引进自控技术对再生水处理行业来说，是提高运行管理效率并有效降低处理成本的明智选择。

2传统水处理控制方式

传统水处理控制方式包括人工控制和半自动控制。早期的水处理厂基本上采用人工控制，其典型的控制方式为：现场显示仪表+人工调节。该方式采用检测仪表对水处理过程中的液位、流量、温度、浊度、pH值、DO、BOD.5、COD、MLVSS等指标进行在线或离线采集，再根据测量数据调整设备状态，如阀门的开闭与开度、电机的启停等。采用这种控制方式，工作人员的劳动强度很大，且控制过程易出现滞后或易受操作人员的主观因素影响。因此，人工控制方式很难进行快速和有效的实时控制，往往导致出水水质不稳定。

后期出现的半自动控制方式相比前者有了明显的进步。该方式由数据采集装置对过程量进行采样并输入到控制室，控制室内设置有模拟显示器，可显示水质参数、水泵、风机和阀门等的运行状态，监控运行过程。操作员可以通过模拟屏控制部分设备的启停，而其余的设备则需要操作人员现场控制[1]。半自动控制方式还是存在生产过程无法集中监控的问题，自动化程度较低。

3 当前自动化控制系统存在的不足

3.1 系统自身的运行缺陷

近些年来，虽然从大体上来说污水处理的自动化控制系统发展迅速，但是由于受到我国技术水平的限制，在实际的应用技术方面，还是存在着较大的不足。举个例子来说，自控技术以及相关的软件存在较多的应用缺陷或者相关的仪器设备没有达到规定的标准要求。最重要的是，多数关键技术都是引自于国外，国内的工作人员在实际的操作中，很容易出现处理不当的情况。以污水处理的探头控制为例，采集数据的时候很容易会因为污水的淹没而出现相应的故障问题，最终采集的数据容易产生较大的偏差，严重的时候甚至会造成设备损坏的后果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2 缺乏线上稳定性

受传统观念的影响，有的水处理厂缺少对自动控制系统的重视，使得线上缺乏稳定性，在再生水处理自动控制系统中，现场总线控制系统正在不断完善，但系统缺乏稳定性成为制约自动控制系统长远发展的重要因素，在一定程度上的影响了自动控制系统的发展。再生水处理是一个复杂的工程，涉及到很多方面内容，如果工作人员没有按照规定的要求进行操作，会给污水处理系统带来较大难度，影响接下来的工作顺利进行。这就需要工作人员加强对污水处理的重视，加大对现场监督力度，确保线上的稳定性，从而保证系统正常运行。

4 自动控制系统的优化措施

4.1 加强工作人员的技能水平

自动控制技术在水处理系统中具有重要作用，随着科学技术不断发展，自动控制技术越来越完善，这对工作人员提出了较高要求，这就需要工作人员认识到自动控制系统的重要性，提高自身专业技能和职业素养，按照规定的要求进行操作，进而提高工作效率。首先，相关部门要加大对工作人员培训力度，定期组织工作人员进行学习，让其掌握前沿方面的知识，能够熟练操作相关设备，这样不但能够提高工作质量，还能确保自动控制系统正常运行。其次，让经验丰富的专业人员带领缺乏经验的工作人员，通过专业人员的指导，能够使工作人员认识到自身不足，避免工作人员由于操作不当引起的安全事故，进而提高经济效益。工作人员水平的高低对于自动控制系统有着重要影响，因此，企业要改变传统的观念，对工作人员进行专业培训，使其掌握自动控制技术的使用方法，这样才能充分发挥自动控制技术在再生水处理中的作用，提高自动控制系统整体性能。

4.2 完善自动控制系统的稳定性

自动控制系统的稳定性对于再生水处理系统有着重要影响，因此，相关部门要加大对自动控制系统的资金投入，使自动控制系统越来越完善，这样不但能够提高工作效率，还能减少故障的产生，进而确保系统稳定运行。由于污水处理自动化控制系统主要依靠总线控制，使得线上不够稳定，严重影响了自动控制系统的运行。在新形势下，水厂要加强对系统稳定性的重视，安排工作人员定期对自动控制系统进行监管，在管理过程中，一旦工作人员发现系统存在问题，要及时向上级部门进行汇报，让技术人员进行检查和维修，这样才能弥补系统不稳定性造成的数据误差，从而确保系统的稳定性，进而提高数据的准确性。因此，工作人员要加强对自动控制系统的重视，定期对系统进行管理，减少安全隐患的出现，充分发挥自动控制系统的优势，提高自动控制系统的稳定性，进而对再生水进行有效治理[2]。

4.3 完善自动控制系统的稳定性

传统的水处理系统依靠的是总线来控制，这种方式具有极大地不稳性因素，而且还存较的安全隐患，一旦总线出现任何故障或者问题，那整个水处理系统就会处于瘫痪状态，无法使用。因此，水处理厂要充分重视这个问题，对出现的问题进行积极探究与考察，采取针对性措施保证再生水处理系统的稳定性与安全性，加强对水处理系统的管理。同时，相关工作人员必须严格一些依照规定与要求来操作，避免违法违规操作，尽量减少失误与其他故障，保证水处理系统的安全性。

5 结束语

自动化技术得到了广泛应用，尤其在再生水处理行业，再生水处理不仅仅是一项理论技术，它更是一种实际操作技术，因此必须制定完备的管理措施与严格的规章制度，在强大的理论指导下，工作人员要不断提高自身的专业技能，提高了污水处理系统的安全性与稳定性。

参考文献：

[1] 吴晓明，孔超.污水处理厂自动化系统的分析与应用[J].机电信息，2010（18）：41～42.

[2] 周晓民.污水处理中自动化控制系统的应用[J].西南给排水，2005，27（1）：41～43.

论文作者:宋昆

论文发表刊物:工程管理前沿》2020年2月第4 期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e4e08c150c8ca940404a2b35.html