# 术要点在配电线路设计中的探讨王兴绍论文_王兴绍

摘要：随着国家经济的蓬勃发展，我国电力事业得到了相应的发展，城市配网建设与改造项目、农村电网建设与改造项目的持续实施促进了电网技术的提升。研究显示，配电网发展的基本点在于具备一致实用的标准与规划，以此来保障网络可以有充足的供电容量裕度，从而满足供电运行经济性与可靠性的基本需求。

关键词：技术要点；配电线路设计

引言

科学技术的飞速发展带动了人们生活水平的提高，也使得电力在人们的日常工作和生活中发挥着越来越重要的作用，人们对于供电质量和供电可靠性提出了更高的要求。伴随着电力系统规模的持续扩大，电网结构变得越发复杂，一旦出现问题，产生的影响不容忽视，轻则导致大面积停电，重则引发整个电力系统瘫痪。基于此，需要电力部门切实做好配电网配电线路的优化设计，在提升电网运行效果的同时，减少线路损耗，顺应可持续发展要求。

1配电线路的概念与具体设计流程

1.1配电线路的概念

配电线路指的是将电力从降压变电站向配电变压器进行输送，又指的是将电变压器的电力输送至相关用电单位的具体线路。通常情况下，配电线路分为两种，即高压线路（电压为10kV）与低压线路（电压为0.4kV）.在建设配电线路时一般有着极高的要求，只有科学且安全的配电线路方可维持高效以及连续性的供电要求，并且能够降低线路的损耗，输送最佳的电能质量。

1.2配电线路的具体设计流程

就配电线路的主要设计流程来看，共分为三个步骤，第一个步骤是接收设计任务，在设计工作人员拿到配电线路的设计任务后会针对具体的任务展开分析，对其目的以及性质给予综合性的考虑，再实施最优化的设计工作。第二个步骤则是确定好配电线路的起点与终点，导线的选择是十分重要的，不可出现任何闪失，一旦有问题则会影响到输电问题（如漏电、短路或高损耗等），并且科学合理的选择路径图，并且编制工程与材料预算，对实地的情况展开设计规划。最后的步骤则是确定设计方案。

2配电线路常见故障

2.1超负荷故障

配电线路出现超负载的故障问题，是在日常的使用过程中，超负荷的使用，超出线路所承受的荷载范围，线路电流过量地输出、输入等，最终造成了超负荷故障问题的发生。通常，对导线的传输电流是有明确的规定范围的。因此，需要合理地控制传输的电流值，使其保持在规定的范围内，以防出现超负荷的情况。

2.2短路故障

在变电站l0kV的线路中，通常采用都是二段式、三段式的电流保护，主要是为了确保电流的速断、限时速断等，能够有效地加强对电流的保护，主要的依据是变电所熔断器的实际情况。想要加强对电流速断的保护，就需要对发生的故障点详细地分析，确定故障发生的原因与影响因素，有针对性地采取措施。通常，出现故障点的具体位置是在主干线、靠变电所较近的位置。这主要是因为速断、限时速断保护发生的动作会产生强大的电流，虽然躲过了第一条线路出口的短路电流，但是还是对整体的稳定性造成影响，因此需要要采用科学合理的措施解决。

2.3架空线路故障

架空线路会受到各种因素的影响而产生不同的故障问题。最常见的就是单相接地故障，主要发生在潮湿的天气环境中，影响的因素包括树木与线路之间的距离设置不合理、配电线路的绝缘层击穿问题、雷器击穿导致的接头烧断、单相断线及周围的障碍物等。鸟类也会引起线路故障问题，再加上线路运行因素的影响，会使导线的接头处出现氧化、锈蚀及接触不良。线路的运行条件恶劣、运行时间过长等，均极易导致单相断线问题发生，使线路整体质量下降。受到不同的因素影响，会产生不同的后果，需要结合实际情况综合分析，加强对架空线路的控制与管理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3配电线路设计的关键

3.1选择导线类型

配电线路的导线类型各不相同，而最为多见的则是电缆线路与架空输电线路，其中架空输电线路的日常工作中的运用得更加广泛，在展开相关工作时会要求一定的占地面积与对应的杆塔，并且需要具备良好的运行环境。而在工程中，电缆线路尽管不常用，但它本身具备了极多的优点，此线路并不需要相应的占地面积与杆塔，而且在运行期间所产生的故障率与事故率也较低，但是因其结构较复杂，通常需要较长时间的施工时间、费用高加上难度较架空输电线路大，如若有问题出现，在检修方面也需要出具较高的技术，为此，架空输电线路的使用率更高。而随着民众生活水平的不断提升，电缆线路显现出的美观优势也使得它的建设率大大提升，特别对于城市规划建设有要求，且架空线路不能到达的地区来说，电缆线路则是不二选择。

3.2配电线路的路径的选择

选择配电线路的具体路径时，需要针对具体用户的分布特点科学选定接户配电箱的安装位置，通常会装设于线路引接点的三十米内。在确定接户配电箱与配电变压器位置之后中，再至现场合理选择路径，在路径的选择过程中需要符合三个方面的要求。其一，路径的选择必须结合本地区的发展规划，为保障机械化耕地要求，不可占据或少占农田，并且与道路规划以及农业机械化工作进行配合，防止建成后因上述问题而对线路进行迁移。其二，为降低电压与电能的损失、减少工程造价，方便运行、施工以及维护等，应尽可能的缩短线路路径，尽量少跨越转角，不对交通产生影响。其三，为确保线路的安全运行，路径在选择时还应当避开易被雨水冲刷处，不可跨越堆放爆炸、可燃物的仓库等地，以防因断线、碰线等相关问题所引发的爆炸或者火灾事故。

3.3配电线路的杆塔选择

通常情况下，杆塔分为两类，即耐张型杆塔与直线型杆塔，在杆塔的选择问题上必须考虑其承受的压力、拉力、线路弧垂应力以及不同电压等级等。在选择杆塔时必须对地线以及导线的排列方式给予综合性的考虑，针对具体的地线与导线排列方式来选择相应的杆塔外形。与此同时，构件的布置也是相当重要的，总的来计，必须保证受力均衡、结构简单、外形美观以及传力明确的基本要求。除此之外，在选择相关杆塔时还应当考虑杆塔材料、占地范围、施工便利度以及运行维护等问题，在综合以上因素后做出最佳的选择与判断。

结语

电力系统通常由五大部分所构成，即发电、配电、输电、变电以及用电。就面向用户的主要环节的配电网来看，它与老百姓是直接联系的，配电网的主要辐射面积异常大，同时，配电线在电网中也占据着十分重要的位置，它在某种程度上决定了用户使用的电能问题。能否正常运行配电线路也不慌不忙配电网的运行有着直接的联系，并且关系着输送电能的效率与质量。在规划与设计配电线路时必须考虑各方面的因素，方可展开合理科学的设计工作。

参考文献

[1]胡卓伟.输配电线路的运行维护与管理工作探究[J].中国高新技术企业，2019，（2）：136-137.

[2]朱纯勇.浅谈输配电线路安全运行的维护措施[J].科技与企业，2019，（12）：219.

[3]张雪峰.输配电线路的运行维护与管理探讨[J].中国新技术新产品，2019，（2）：167.

[4]李 磊.浅析输配电及用电工程线路安全运行的问题及其技术[J].科学中国人，2019，（8）：24.

[5]薛云强.关于输配电线路的安全运行技术分析[J].电子技术与软件工程，2019，（5）：243.

[6]胡义荣.输配电线路的安全运行技术分析[J].电子技术与软件工程，2019，（19）：253.

[8]黎 伟.配电线路运行维护管理存在的问题及对策[J].农村电工，2019，（9）：6-7.

[9]郝朝俊.配电线路运行维护管理存在的问题及对策[J].华东科技（学术版），2019，（3）：223.

论文作者:王兴绍

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e4ef1ba6163c45fa7b98b44a.html