# 水闸电气安装施工质量管理措施探讨论文_兰方铨

广东水电二局股份有限公司 广东 广州 511340

摘要：水闸电气设备的最终目的是提高电气设备的安全性能，保证我国水电事业能够顺利发展。为了使水利工程中的电气设备能够安全运行，在日常工作过程中我们需要不断加强水闸电气安装施工质量管理，因此需要严格的按照相关步骤进行操作，有规律地分析处理故障，采取有效的措施解决存在的问题，从而能够更好的确保电气安装质量，确保防汛引排工作的正常开展。

关键词：水闸；电气安装；施工质量管理；措施

1、水闸电气安装工艺

1.1、电气设备的一、二次回路控制

现有水闸的启闭形式多为卷扬式启闭，启闭电机一般采用三相交流异步电动机。一次电气回路主要通过电机的正转、反转、停止来控制闸门的上升、下降和停止;而二次电气回路，是对电机本身的过载、短路、断相、欠压等非正常情况进行及时的监测与修复，另外还要对闸门启闭过程的上、下限位控制，闸门启闭高度的自动控制、闸门启闭过程的遥控等提供相应的电路控制。

1.2、水闸电气设备限位开关的控制

在水闸电气设备的控制中，限位开关的作用是十分重要的，限位开关是在闸门上升到允许的最高安全高度或下降到最低的安全高度时，强制启闭机自动停止工作，以保证水闸安全的装置。目前，水闸电气设备使用的限位开关包括：机械式、光电式、霍尔器件式等三种，由于限位开关各自的特点不同，应用环境也就有所不同。随着电子技术的发展，水闸电气限位开关也在不断革新与发展，逐渐呈现出可靠性高、寿命长、定位精准等特点。

1.3、电动机的控制

水闸的控制电动机必须具有较高的功率才能满足电气设备正常运行的需求。为了保障电动机有良好的散热性，相关工作人员需要常常清洁其表面，而且不可以在电动机上放置任何重物。另外，在清洁的过程中，工作人员要注重自身安全。如果发动机无法正常散热，就必定会引发生产故障。由于发动机的接线盒连接着多条线路，因此，为了保证其能够正常工作，相关工作人员要经常检查各线路的安全情况。除此之外，还应安排专业人员记录控制电动机的工作情况，一旦发现异常，要及时处理。

1.4、电源、输电线路的控制

电源、输电线路的控制是保障水闸各项用电的基础和重要环节，其控制要点如下：⑴变压器的控制。检查变压器安装位置、牢固程度，观测油号、油位是否正常及油箱有无渗油现象；另外变压器与各附件连接的导线外面要安装保护套管，防止漏电。⑵输电线路的控制。重点检测线路的老化程度、安全性能。⑶雷电设施的控制。为了避免电气设备受到雷击影响，必须安装防雷设施，并且加强监测

2、水闸电气安装施工质量管理措施

2.1、注意材料、设备质量的管理

好的施工建设材料和设备才可能建造出好的工程，因此在施工过程中要格外注意施工材料和设备的质量控制和管理。选择值得信赖的、有口碑的、信誉度高的、售后服务好的公司的产品和设备材料，加强对材料、设备的检验，定期或者不定时的对正在使用的施工材料和设备进行抽查检测，确保使用的材料、设备的质量情况，严格把好材料、设备的质量关。

2.2、利用信息综合处理办法控制

在控制水闸电气设备时，应采取信息综合处理方法。综合处理传感器获取的多方位信息，能够科学、有效地控制电气设备的正常运行。一旦设备出现运行故障，应多角度考虑故障信息和故障表现，安排故障维修工作。水闸电气设备控制信息的综合处理应建立在对管理人员有一定认识、能全面分析问题、提出科学决策的基础上，从而有效采集和整理相关的设备信息。要想利用信息综合处理办法控制电气设备，就必须从根本上提高管理人员的自身能力，包括数据分析能力、故障处理能力和综合信息的处理能力等。同时，在此基础上，应建立完善的应急决策制度，避免忙中出错，给国家造成不必要的损失。从表面上看，虽然水利工程的各项管理设备之间并没有过多的联系，但是，在实际工作中，各设备是相互制约、相互影响的，任何一个设备发生故障必定会影响其他设备的正常运行。由此可见，将综合信息处理办法应用于电气设备的控制中有一定的现实意义。

2.3、水闸视频监控

虽然传感器能够得到准确的闸门、水位等实时信息，但对于远程控制而言毕竟未身临现场，对实际情况难以了解清楚，所以自动监控系统一般都要配备视频监控装置。视频监控的对象是所有闸门、水闸的上下游、启闭机房等。视频监控设备应使用具变焦镜头、全方位云台的球摄像机及数字硬盘机、解码器、监视器等。视频监控信号经过处理后可传至监控主机，再上传到远程控制计算机和主管部门计算机上。

2.4、水闸电气设备的防雷设施

由于现在的新型水闸许多都采用先进的计算机控制技术，各种监控设置及新型的电气设备的应用，使水闸的建筑物与电气防雷要求有较大的提高。首先是水闸建筑物的防雷：水闸的避雷针、避雷带，焊接安装应牢靠，防腐良好，焊接点或螺栓接头处，如有脱焊，松动应予补焊或旋紧。接地装置的接地电阻值要小于30Ω，如超过规定值时，应增设人工接地极。防雷接地引下线的保护管固定牢靠。防雷引下线应在适当位置设置断接卡，要经常断开断接卡，检测防雷接地装置的接地电阻是否符合规定要求。其次是电气设备的防雷：现在一般是在电气设备上安装先进的电涌保护器，即SPD。SPD有电压开关型、电压限制型和复合型三类。随着技术的进步，会不断有新型的电气防雷保护器出现，这对水闸电气设备防雷的安全性将进一步得到提高。

2.5、加强故障处置

提高电气设备的维护管理水平，保证电气设备经常处于良好技术状态，是我们所希望的。设备正常状态的管理较容易进行，可是非正常状态的管理也就是故障状态的管理就比较复杂。查找电气故障，要根据具体故障作具体分析，但必须掌握基本的查找方法。常用的电气设备故障查找方法有以下几种：检测法、经验法、状态分析法、推理法、分割法等。其中检测法比较准确，但查找过程复杂，常用于疑难故障的准确查找；而经验法比较简单便捷，常用于简单故障的查找。

常用的方法比较多，下面归纳如表1所示。

结合表1，我们可以根据电气设备故障现象的具体情况，采用不同方法，查找出故障原因所在，准确地排除故障，使电气设备能够正常工作。

总之，水闸中的电气设备很多，然而整体电路系统复杂程度高，联系紧密性强，加强水闸电气设备控制方法的研究非常重要，需要引起我们的重视。

参考文献

[1]孙燕.建筑电气安装工程施工质量管理与控制研究[J].新西部(理论版)，2012，Z3:89+92.

[2]张佳.变电站电气一次安装质量控制及技术措施[J].科技风，2016，01:68-69.

[3]谭品忠.水闸电气设备控制探讨[J].北京电力高等专科学校学报：自然科学版，2012.

[4]杨志辉，刘晓斌.水闸电气设备设备安装的监理与实施细则范例[J].水利开发与利用，2005（11）.

[5]王高鹏.大中型水闸电气控制方法及设备[J].中国农村水利水电，2008(7).

论文作者:兰方铨

论文发表刊物:《防护工程》2017年第5期

论文发表时间:2017/7/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e4f4c87c9ab63e211f7a0085.html