# 研究通信传输线路设计与施工关键技术论文_张仁鹏

（常州市常能电力工程咨询有限公司 江苏省 213100）

摘要：随着我国互联网技术的发展，我国通信工程的数量也与日俱增。因此，通信传输线路的设计和施工受到了来自国家和人民群众的广泛重视。特别是在当下脱贫攻坚的决胜阶段。要用通信传播线路。延伸到每一个地方，那么我们在保证通信传输设计和施工质量的同时，也要提高可靠性的操作。

关键词：通信传输线路；设计；施工

前言：通讯传输线路已经开始影响人们日常生活和工作了。现阶段我国的通信传输线路主要分电缆和光缆。不同的传输线路对于传输内容的要求也不一样。而通信传输线路的设计与施工质量直接关系着我国信息传输的可靠性和安全性，因此通信传输线路的设计与施工得到重视。

一、通信传播线路标准

世界经济的转型，为通信传输线路的设计提出了更高的要求。传输线路对于世界各国的经济影响也是巨大的。全球范围内没有一个国家的经济发展和行政管理不需要传输线路的帮助。因此在一定程度上，传输线路的质量高低足以证明一个国家综合实力的高低。这就要求我们通信传输线路的设计人员在实施作业时要综合考量各方面的因素，尤其是线路设计的成本问题，在优化设计的基础上尽量做到不浪费。其次在进行相关施工时，要兼顾施工计划和环境保护这两个基本点。此外，在传输线路的设计和施工过程里，安全问题也是十分重要的。在正式开始。传输线路的施工前，要做好严禁的准备，并且上层领导和有关部门也应该做好严格的审核。

二、通信传输线路设计与施工关键技术

（一）精准考察线路，找准网杆基点

当前通信传输线路的网点布置已经遍及全国的各个地区，然而由于有的地方经济比较落后，或者地理环境比较偏僻的因素的影响。致使通信线路的安装问题始终存在部分差异。特别是在网干线路设计的问题上，部分工作人员甚至难以进入这些地区进行往甘露的基点设计。因此通信传输线路设计的管理人员应该为通信传输线路的施工和设计人员搭配一个专门的小团队。该团队的主要任务是了解当地的相关情况，与当地的有关政府进行沟通，这批队伍里面最好是有当地人作引导。带领我们的线路搭建人员深入该区进行作业。在实施。线路设计和施工的前期大量的准备工作已经占据了工作人员的绝大部分精力。因此单独画出这样一个小组人员可以节省通信传输线路中设计和施工人员的经历，也能够保证网杆路设计的准确性和安全性。为之后的通信传输线路搭建节省时间，也为之后的通信传输线路搭建。其中更高效和精准的工作办法。通信线路的设计人员在接收了勘测小组对于网杆路基点的线路勘测之后，应该对该区的网杆路设计有多个备选方案。该备选方案应该结合勘测资料对整条线路架设的相关情况进行分析。合理的运用大数据分析模式在。对该区的地理环境，气候和线路负荷等因素的综合对比下，选择出多套备选方案中的一个最佳方案。尽量符合通信传输线路必须具备的平直径的特征选择杆路位置。当然在山区无法满足这样条件的时候，也应该对相应的线路做出调整。与当地村民沟通。尽量使通信线路的搭建符合安全性与便捷性的要求。

（二）减少磨损程度，促进光缆吊装

目前我国的通信传输线路主要分为电缆和光缆两种，但是在实际的选择过程中我们通常选用光缆安装，平衡性会相对高一点。并且光缆的成本也比电缆的低一些。在光缆的铺设以及光缆掉线的安装过程中，施工者大多是凭借光缆的挂钩掉，再掉线上实时通信传输线路的光缆敷设任务的。而吊线的材料一般都会采用镀锌钢绞线，这就造成光缆在吊装施工过程中，很容易在滑轮索引上。产生较大的摩擦力。我们引进滑轮索引的其中一个目的就是使光缆的外部保护层不受磨损。因此，掉线的材质和滑轮索引的材质之间所造成的摩擦，也应该是施工者重点需考虑的问题。尽量使二者之间的磨损程度达到最低。使光缆的安装更加安全。而光缆一般都是架空拉线。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在有的地带若出现大风天气，那么施工者也应该为镀锌铜绞线做好一定的防风措施。通过改变加角的方式减少他与滑轮，所以之间的摩擦力，以及光缆线与杆路之间产生的摩擦力。有时当通信传输线路的光缆吊装与该线路的电缆有冲突时，我们也通常采用。相关标准对二者之间的垂直距离进行设置。即铺设光缆的位置和地面的垂直距离应该高于六米，并且二者之间的距离也应超过两米。从科学的安装角度以及合理地蓝线安装程序等方面出发，减少光缆在安装过程中的磨损程度。促进光缆吊装的完成质量。

（三）完善接地工作，合理保护线路

在通讯传输线路的保护工程中，为保护架空线路，往往采用接地线路的方式，以防止雷击这种自然灾害天气。接地保护装置是每个通讯与电力的传输线路工程中都会安装的基本设施，当发生雷电，此类的自然灾害的时候，闪电的高压电流击中架空线路之后，接力线路能够有效地将电流传入大地之中，这样就能够在很大程度上对架空线路形成一个非常安全有效的保护。但是想要做好接地线路的保护装置工程，就必须按照相关要求进行施工，接地线路的相关材质也应该按照具体的要求执行选材。例如，接地线路的施工技术要求，架空线路每距离200米，便要安装一个防雷接地线装置，并且通常采取防雷接地线的方式，将拉线一端放入到水泥拉杆的抱箍中，使用螺母拧紧，另一端高出拉杆顶部使用镀锌钢线进行固定。安装接地线路装置必须按照严格的标准进行，以便更好地保护架空线路中通讯及电力线路设施。

（四）攻克技术难关，实现攻坚脱贫

通信传输行业积极响应国家在十二五规划中提出的相应发展内容。在通讯传输线路的设计与施工过程中，不断的坚持创新驱动。坚持把创新作为引领发展的第一动力。提供支撑国家创新发展战略的信息网络环境和资源开放平台，支持大众创业万众创新。加快构建以企业为主体、产学研用相结合的创新体系，在信息通信核心技术研发与应用上，推动强强联合、协同攻关。创新监管思路和手段，提升行业监管效能。形成以创新为主要引领和支撑的行业发展模式。一直以来，通信线路的设计和施工都十分注重对相应基础设施的改善。尤其是在今年国家专项通信扶贫项目的支持下，通讯线路的搭建取得了可喜的成果。因此，在整个通信线路的设计施工过程中，首先要做到科学规划，优先把贫困村的网络建设和相映行政村破除覆盖，以及高速国道，省道等道路的沿线旅游景区等信号实现全覆盖。第二是实现统筹推进，结合通信传输线路施工的进度和质量。引入相应的奖罚制度，坚持日进度周问题，沟通推进会攻坚克难，全力以赴加快全国4G网络的建设。扎实推进农村地区光纤4G等高速宽带网络的建设。此外，在通信线路的施工过程中，相映的设计人员还在不断地思考未来5G站点的基点设计以及搭建工作，并开展了多套方案的讨论。

三、结语

在通信传输线路设计与施工的时候，做到精准考察安插线路；减少光缆在安装过程中的磨损程度。合理的保护线路，完善线路的接地工作。结合相应的科研团队，攻克在不同地区的技术难关，为国家攻坚脱贫贡献力量。保证通信传输线路设计与施工的质量，让通信工程的发展节节高升。

参考文献：

[1] 覃海亮 . 通信传输线路设计与施工关键技术分析 [J]. 建材与装饰，2016（17）.

[2] 罗林万 . 探讨通信传输线路设计与施工质量技术 [J]. 通讯世界，2016（16）75-76.

[3] 杨晓鸣 . 通信传输线路设计与施工的关键技术探讨 [J]. 中国新通信，201214（24）：84.

[4] 吴凯东 . 通信传输线路设计与施工的关键技术研究 [J]. 电子世界，2014（8）：

[5] 李鑫 . 通信传输线路设计与施工关键技术研究 [J]. 华东科技 ：学术版，2017

论文作者:张仁鹏

论文发表刊物:《电力设备》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e4f8cedbb61bbc294cbb52ec.html