# 广西“十二五”农村饮水安全找水打井工程全州县咸水乡黄沙村竹叶塘屯打井施工论文_梁旅

广西壮族自治区桂林水文工程地质勘察院 广西桂林 541002

摘要：农村安全饮水解困工程是广西壮族自治区十大为民办实事工程之一的强基惠民工程的重要组成部分，水源是农村饮水安全工程建设的基础，是制约饮水安全工程成败的关键。以全州县某屯找水为例，简要介绍施工过程。

关键词：地下水资源；开发利用；饮水安全；打井

一、工程概况

根据自治区水利厅提供的“十二五”规划解决的农村饮水安全村屯名单，地矿局组织多个局属专业队伍进行论证，初步确定基本具备找水打井条件的村屯，由地矿局找水打井项目办编制完成《实施方案》，在充分收集前人工作成果的基础上开展全州县水文地质调查，掌握地下水赋存规律和开发利用条件，为合理开发利用地下水资源提供水文地质依据；在一定程度上改善全州县干旱地区农村饮水安全问题。

二、自然地理

（一）地理位置

咸水乡黄沙村竹叶塘屯位于全州县城南西向约25km。地理坐标：北纬25°49′36.2″，东经110°48′10.4″。竹叶塘屯距到G322省道仅500m，交通较为便利。竹叶塘屯共420口人，种植业以农业为主。

（二）人畜饮水现状

通过实地调查，竹叶塘屯饮用水主要靠手摇井，水质较差，枯水季节，降雨量减少，地下水位下降，井水水量减少，村民饮用水供给不足。缺水时段9月至次年3月，缺水人数达420人。

（三）气象、水文

全州县位于湘桂走廊北端，属亚热带湿润季风气候，年均平均气温17.7℃，年均降雨量1200mm-1500mm，4月-8月为雨季。全州县属长江流域湘江水系，全县长6公里以上的河流共123条，其中主流1条，一级支流20条，二级支流55条，三级支流47条，沿程曲长2182公里。各类河流呈树枝状分布，河网较密，水量丰富。多年平均总流量72.68亿立方米，流域面积100平方公里以上的河流有湘江、灌江、万乡河、新富江、炎井河、咸水河、白沙河、山川河、长乡河、建江等14条，其中湘江为主干流，发源于邻县兴安境内的海洋山，途经全州县7个乡镇，入湖南到长江，流域面积7610.29平方公里，其中县内流域面积3585.32平方公里，流长110.1公里，多年平均流量185立方米每秒，平均年径流量58.42亿立米。

（四）地形地貌

该调查区属湘江一级阶地，沿岸边呈带状发育，地势较平坦，高程约150~160m，河谷低洼处堆积砂、卵石，河流呈“之”字型，水流平缓，河床平坦，多呈“U”字型出现。

三、水文地质条件

（一）地层岩性

全州县咸水乡黄沙村竹叶塘屯周围出露的地层岩性为：第四系更新统（Qh）粘土、卵石，二叠系下统孤峰组下段（P1g）硅质岩、页岩、砂岩。

（二）地质构造

经野外实地踏勘及查阅1：20万水文地质普查报告（兴安幅），1：20万水文地质普查时的野外1：5万工作手图，打井村屯附近未见明显地质构造。

（三）含水岩组及其富水性

工作区的含水岩组为：第四系更新统（Qh）粘土、卵石，二叠系下统孤峰组下段（P1g）硅质岩、页岩、砂岩。

地下水类型具双层结构，上层孔隙水，水量中等；下层碳酸盐岩碎屑岩互层溶洞裂隙水，裂隙、溶洞、地下河中等发育，水量中等，地下水赋存于岩石裂隙及溶洞中，地下水补给面积广阔。

（四）地下水补给、迳流和排泄条件

1、地下水补给

工作区内岩溶地下水主要接受降雨补给，大气降雨补给形式有2种形式，第一种形式是面状渗入式补给，即雨水通过岩石裂隙特别是通过岩溶裂隙缓慢的渗入补给地下水，这是岩溶水的主要补给来源。第二种形式是集中注入式补给，即雨水汇集成股后集中注入伏流入口、落水洞、漏斗等汇流到底下储水空间。

2、岩溶水的迳流、排泄特征

地下水的迳流主要在溶蚀裂隙、管道和洞穴中进行，其方向可分解为纵向和横向。纵向迳流一般顺岩层走向和较大断裂、节理进行，代表地下水的基本流向，横向迳流向纵向迳流汇集。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆工作区内地下水以裂隙流为主，地形较平缓地下水水力坡度较小。工作区第四系覆盖厚度较大，地下水呈微压状态，地下水排泄方式以岩溶泉为主。泉水补给面积较小，径流途径短，地下水的径流方向和地表水水体汇集方向基本一致。

（五）地下水动态特征

在工作区地下水枯水位埋藏深度一般为10-30m，水位年变幅一般2～5m，最大也不超过10 m。根据收集的1：20万水文地质普查报告（兴安幅）等资料，工作区枯期地下水位变幅1～3m左右。平均旬水温17.5℃，变幅2.5℃。工作区地下水动态较稳定，地下水平均不稳定系数为0.137。

四、地下水资源评价

根据全州县区域水文地质调查资料及实地调查，本区地下水资源比较丰富，有比较充足的地下水。根据钻探及水井抽水试验，该井允许开采水量为10m3/h。

根据全州县疾病预防控制中心取水样检验，该水样检验项目结果符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》的规定。

五、水文地质钻探和成井

（一）、钻探

1、找水钻孔位置：全州县咸水乡黄沙村竹叶塘屯。

2、钻探设备：XY-150A型钻机一台（套），5KW发电机、电泵进行钻探，该机组人员配置为：工人3名，现场技术人员1名。村庄有水泥路到达，钻机就位须人工搬运。

3、钻探方法及工作量

采用正循环（合金及金刚石）工艺钻进。该屯找水共施工钻孔1个，总进尺103.60m，钻孔有水，并进行成井。

4、钻孔结构及地层岩性

该井采用φ150mm金刚石钻头开孔，钻至9.10m后，下φ168φ146套管，然后逐级变径。钻孔结构：φ150mm/8.80m，φ130mm/26.30m，φ110mm/103.50m。

根据钻探揭露，勘探区表层0.00m-2.60m为粘土，2.60m-6.50m为粘土，下部基岩为二叠系下统孤峰组下段（P1g）硅质岩、页岩、砂岩，其中55.40m-57.60m为充填溶洞。

（二）、成井

1、井管安装情况

井管安装：0～0.50m下φ168mm无缝钢管。长度1.00m，高出地面0.50m。

0～9.30m下φ146mm无缝钢管。7.70～26.30m下φ127mm无缝钢管。

2、洗井、抽水试验

1）、洗井

采用100QJ10-80型深井潜水泵进行抽水洗井，泵头位置45.0m。9月13日8：30时开始抽水洗井，刚开始抽水时，水浑浊，有泥砂，抽6个小时后，水逐渐变淡黄色，20个小时后水质变清。且出水量相对稳定。洗井结束后，起泵并下钻具捞取井内沉淀物。

2）、抽水试验

采用100QJ10-80型深井潜水泵进行进行一次降深稳定流抽水试验，泵头位置25.20m。从9月14日8：00时开始抽水试验，至9月15日12：30时结束。抽水试验结果：静水位埋深2.10m；动水位埋深6.30m；降深4.20m；涌水量10.0m3/h；持续时间28小时，稳定时间24h。抽水试验结束后按照观测数据绘制井孔抽水试验Q=F（t）、S=F（t）历时变化曲线。抽水试验水位用电测水位计测量。

六、结束语

1、咸水乡黄沙村竹叶塘屯位于河流阶地上，阶地带状发育，地形较平坦、开阔；井点揭露地层为粘土，卵石，灰岩。地下水类型为覆盖型岩溶裂隙水，溶洞、裂隙中等发育，水量中等。地下水水位埋藏<50m。咸水乡黄沙村竹叶塘屯现有水源为手摇井，旱季水量不足，属缺水地区，成井条件较好。

2、根据钻井抽水试验资料，结合水文地质条件，提供开采量10t/h，不宜超量开采。

4、水质经化验，符合饮用水源水质要求，可作为生活饮用。

参考文献：

[1]俞敏，广西“十二五”农村饮水安全找水打井工程施工组织及安全生产设计书，2013

论文作者:梁旅

论文发表刊物:《基层建设》2019年第7期

论文发表时间:2019/7/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e4f9d75ef191c8ef4fa7ada5.html