# 新型混凝土材料在土木工程领域中的应用论文_ 詹明文

摘要：近年来，我国城市化进程在稳定持续性发展中，带动了建筑业的飞速发展。同时，人们将对物质需求的重点关注逐步转移到更加有深度的方面，人们对土木工程质量和使用功能的要求变得越来越高，一些新型的混凝土材料被人们广泛认可并应用起来。文章将在这种大背景下，围绕新型混凝土材料在土木工程领域中的应用展开具体的分析。

关键词：新型混凝土；混凝土材料；土木工程领域；应用

引言

随着当前建筑工程施工技术水平的提升，研发人员开发出了很多新型混凝土材料，得到了广泛的应用。在传统混凝土施工过程中，施工单位非常重视混凝土的强度，忽视了混凝土的耐久性，导致混凝土经常出现裂缝问题，从而影响到工程建设施工质量。为了保证工程建设施工质量，施工单位要依托现有施工技术，分析新型混凝土的特性，控制好配合比，明确施工技术标准，提升施工质量。因此，本文主要针对新型混凝土材料及其应用展开论述，并且结合当前工程建设的实际情况，提出合理性的建议。

1新型混凝土材料在土木工程中应用的必要性

随着材料工艺的不断发展，在原有的混凝土材料中，逐渐引入了新的材料，由新材料制成的新型混凝土制作方式相对简单，主要是在原有的混凝土结构中增加一些煤炭颗粒、纤维、化学类物质等，将这些成分混合起来，进而形成日常使用的新型混凝土材料。目前，新型混凝土材料逐渐受到人们的广泛关注，其主要是因为，新型混凝土材料具有一定的节能环保性，特别是随着国家可持续发展战略的提出，节能环保理念盛行，新型混凝土材料也因此广受欢迎。此外，随着新型混凝土材料的应用，可以帮助土木工程节约成本，提高混凝土材料原有的抗损伤与抗压性。随着人们生活水平的提高，对土木工程也提出了更好的要求，因而使得新型混凝土发展方向也在不断变化，目前新型混凝土主要朝着强度高、质量好的方向不断前行，与此同时，材料耐久性与优越性也在不断提升，相信随着混凝土材料质量的不断提升，可以在不一定程度上提升建筑物性能，进而为建筑工程质量建设奠定坚实基础。此外，随着节能环保政策的推行，土木工程建设中对于材料节能环保方面的要求也会逐渐提升，因此在土木工程中使用新型混凝土材料已成为行业发展的必然。

2新型混凝土材料的实际应用

2.1智能型混凝土材料应用

所谓智能型混凝土并不是真的将传统的混凝土材料改变成为具有智能化效果的工程材料，而是通过在传统混凝土的组成成分中加入适当比例的化学添加剂或某些智能性的添加剂，从而能够在一定程度上提高混凝土的部分性能，并可以优化其在土木工程建设过程中的应用效果。目前，我国最成功的智能型混凝土材料就是具有净化空气、环境调节、绿色生态等性能混凝土材料，这种混凝土不仅能够有效地减少钢筋对环境的威胁和破坏，而且能够实现绿色环保、净化空气的效果。

2.2活性微粉混凝土材料应用

该混凝土材料的强度极高，单位抗压强度在200～800Mpa，抗拉强度为25～150Mpa。这种类型的混凝土容重为2.5～3t/m3。为了将普通混凝土转化为活性微粉混凝土，首先必须降低粒径的范围，并提高混凝土的均匀性；其次，当使用微粉和非常细小的粉末材料时，必须确保其堆积密度达到最优；最后，在硬化的过程中，应使用加压和加热等方法来增加混凝土的强度。普通混凝土的级配曲线是连续的，但是活性微粉混凝土的级配曲线不同，而且骨料粒的直径较小，与水泥颗粒的大小差不多。

2.3高性能纤维混凝土材料应用

这种混凝土是从上个世纪得到广泛应用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在实际应用过程中，高性能纤维混凝土能够有效防止由于干固塑形变形而导致的裂缝，能够提升混凝土的性能，防止混凝土变形，具有良好的耐久性，可以满足实际生产多样化的需求。我国直到上个世纪90年代初，才开始对高性能纤维混凝土的研究，并且采用从发达国家进口的混凝土用合成纤维。根据实际应用的基本情况，高性能纤维混凝土主要有纤维和水泥基料构成的复合材料。由于一般混凝土具有很小的极限延伸率，抗拉强度低的特点，为了进一步提升混凝土的极限拉伸强度，可以增加具有良好拉伸性能的纤维，可以有效改善混凝土的基本属性，扩大实际应用的范围。在通常情况下，混凝土使用的纤维可以分为金属纤维、无机纤维、有机纤维以及植物纤维。纤维的应用极大地提升了混凝土的抗拉极限强度，可以有效防止水泥进一步裂缝。一旦水泥基料出现裂缝，内部的纤维就成为主要受力者，这样就大大提升混凝土的韧性与抗弯极限强度

2.4轻质混凝土材料应用

轻质混凝土节能环保、价格较低，主要通过发泡机制成泡沫，同时将泡沫和水泥浆混合，最后浇筑成型而成的一种孔隙较多的新型材料。由于这种材料的密度较小，在一定程度上会改善混凝土自重大的缺点。在高层建筑物中，由于混凝土自重较大，凉拌设计期间要考虑混凝土墙体压力，若使用轻质混凝土制作填充墙，就可以进一步降低墙体自重，提高建筑物的承载力。再者，轻质混凝土在发泡阶段，具有很多细密的空隙，因此这种材料还具有良好的隔音防火、隔热保温效果。轻质混凝土的原料源自多个方面，例如，粘土陶粒、粉煤灰陶粒、凝灰岩、炉渣、珍珠岩等，既有来自人造的轻骨料，又有来自工业与天然的轻骨料，轻质混凝土具有高强度、抗冻性及小密度的特点，因而在土木工程建设中被广泛应用。在土木工程建设中使用轻质骨料混凝土可以减轻混凝土重量，节约钢材，减少工程造价，可以为工程建设带来明显的经济效益。

2.5低强新型混凝土材料应用

在我国土木工程领域，低强混凝土材料是非常常见的新型材料之一，这种新型混凝土材料的制作工艺还是较为简单的。具体来讲，是让人们对其泵送性、保水性、坍落的伸展度等方面的特点做到认真分析。举例说明，一些混凝土生产者会考虑用矿碴微粒、煤灰细粉和低浓度优质水泥，根据科学的方式展开全面分析，做好综合和搭配。我国的长江隧道就是运用低强新型混凝土材料制作的盾构基座，是一个非常成功的例子。在工作中，为了保障盾构切削可以满足早期已经做了明确规定的制作和搭建要求，与此同时还不能和早强型等不同类型的物质不出现问题，保持一致，工作人员要随时变动其中的含水量，但是由于工作人员对粗骨料的利用较为缺乏，导致这种情况出现的首要缘由是添加粗骨料之后是非常容易受到用水量这一因素的影响的，这在实际工作中是引发工程面出现非常不稳固现象的重不良因素，一旦这种情况出现，很有可能引发出破裂损坏的问题，不利于土木工程质量的把握。

结语

作为土木工程施工的重要材料，混凝土因其特殊的材料性质而在土木工程项目建设中被广泛运用。但是随着时代的不断发展，人们对工程项目的要求也越来越高，传统混凝土材料的性能已无法满足现代化建设的要求，因此，各种新型混凝土材料随着专业人员的研究而相继产生，这些新型材料对现代化的工程建设起到至关重要的作用，而企业只有对这些新型混凝土材料进行科学合理的应用，才能够有效地促进工程项目的良好发展。

参考文献

[1]倪瑞.对土建工程新型混凝土材料的应用探讨[J].城市建设理论研究（电子版），2018（11）：179-180.

[2]王晓妍.建筑工程混凝土与新型材料施工技术的思考[J].中国战略新兴产业，2017（48）：66.

[3]陈艾荣，潘子超，马如进，王达磊.基于细观尺度的桥梁混凝土结构耐久性研究新进展[J].中国公路学报，2016，29（11）：42-48.

[4]于宪.注重新型混凝土材料的运用提升水利施工水平[J].科技与创新，2017（09）：78，81.

论文作者: 詹明文

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e51922a45b0ed1214f760816.html