# 市政管网养护在城市市政管理中的应用研究论文_李娟

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 新疆 830000

摘要：作为现代化城市不可或缺的重要基础设施，市政管网养护工作作为城市经济发展具有重要意义，市政给排水工程项目的有效运行过程中对于管网的要求是比较高的，只有管网结构能够正常有序运转，进而才能够在较大程度上切实保障相应市政给排水系统发挥出较强作用价值。市政管网的有序运行也就不仅仅需要做好前期建设工作，还需要从后续养护入手加强全面管控，本文就重点从城市市政管理中市政管网养护环节入手，探讨了相应市政管网后续运行存在的问题及其养护要点，希望具备一定借鉴作用。

引言

在当前城市发展过程中，市政给排水工程项目的有效建设已经成为了比较重要的一个方面，这种市政给排水系统的运行又需要重点围绕着相应市政管网结构进行关注，促使市政管网结构能够运行较为理想，如此也就能够有效发挥出最大效能，结合这种市政管网的合理应用来看，除了要加强前期建设安装控制，还应该重点加强后续养护管理，这也正是“三分建设，七分养护”的基本要求所在。

1城市市政管网养护的概况

随着社会主义市场经济发展水平的不断提升，在节能减排、雨污水分流、污水处理等方面国家相关部门的重视程度越来越高。污水处理与排水管网建设速度也明显加快，各个地区对污水处理加以重视的同时，却严重忽视了对现有管网的养护管理。在城市市政管理中，还没有形成系统、完善的市政管网养护体系，导致管道通水能力较低，收水量不足，造成严重浪费情况的出现，甚至导致城市环境污染等问题大量产生。本文主要对城市市政管网养护中的污排水管网养护进行了分析与探究。

2市政管网后续运行常见问题及其养护处理措施分析

结合现阶段城市市政管理工作在市政管网养护中的有效落实来看，其最为核心的目的就是为了促使市政管网能够发挥出较为理想的运行效果，并且尽可能提升其耐久性，促使其作用价值更为突出。围绕着这一目的，市政管网养护工作的落实也就需要基于各类问题和缺陷进行重点分析和探究，其中比较常见的问题及其养护处理措施有以下几类:

2.1管线变形问题及其养护处理措施

在市政管网的后续运用过程中，随着使用时间的延长，其受到外界环境的影响也越来越明显，很可能会导致管网沉降或者是变形问题的出现，该类问题不仅仅会造成管线运行的可靠性受损，在实际应用中出现泄漏隐患，还极有可能会导致其坡度受到一定干扰，因此，必须要进行有效养护修正处理。在具体养护处理过程中，其可以采用注水灌砂的方式进行操作，如此也就能够切实保障相应管线变形问题得到修正，相应管网的基础结构也能够得到较好加固，最终充分提升稳定性水平。

2.2管道渗漏问题及其养护处理措施

受各类腐蚀问题或者是外界破坏性因素的影响，其管道易出现脱节或者破损，造成污水渗漏导致周围环境污染，进而同样也需要在养护处理过程中采取合理措施进行修正。在实际养护操作处理中，首先将上游检查井进行封堵并排空井内污水，进而也就能够针对缺陷位置进行相关修复，根据破损状况及现场交通状况明确采用非开挖技术或是开挖技术，采取内衬或者替换的方式进行处理，避免该环节出现后续渗漏缺陷。

2.3管网流速较低问题及其养护处理措施

如果管道内部水流速度较低的话，极易引起管道堵塞，影响管网的运行，需要采取较为合理的措施和手段进行改进。针对管网流速降低的问题进行养护处理不仅仅是指疏通相应管道，促使其堵塞物能够得到较好清除，进而促使其流速增快，还需要重点针对相应管道的坡度进行有效调节，因为管道的坡度不合理而造成的杂物堆积是比较常见的，因此，必须要结合其堵塞区域进行重点分析，通过垫物等方式进行调节，避免其出现杂物沉积等堵塞缺陷，如此也就能够最终提升其市政管网的运行价值效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3城市市政管理中市政管网养护应用要点

市政管网养护主要包括管网疏通和管网维护，为了使城市市政管网养护工作的落实到实处，促使其应用更为高效，还需要重点强化养护手段，进而也就能够采取合理措施进行防控，其中比较核心的要点内容主要有以下几项:

3.1提升疏通养护方案

管网疏通作为养护的基础往往侧重于疏通积於管道，暂时的起到管网通畅的作用，未能更好的体现管网疏通的作用，是管网疏通养护流于表面，因此，迫切需要提升管网疏通养护方案，管网疏通不仅仅只限于管网清淤，一要借助疏通全面调查出管网存在的问题，如管道错位、脱节、变形、塌陷、破损、错接等问题，并在疏通过程中采用潜望镜等仪器对检查井、管道、排河口等管道信息进行影像资料留存;二要通过管网疏通全面排查出排水户错接、乱接或直排河道等问题。通过在管网疏通中查出问题所在，即为管网后期整改和维护提供真实有效的信息资料;也为消灭劣Ⅴ类水和提升河水水质提供保障。

3.2提升养护人员专业素质

因为在当前市政给排水工程项目的落实中，重建设轻管理理念依然占据着较为重要的位置，进而也就导致很多市政管理部门对于这种市政管网养护工作的重视程度不足，在相关养护人员方面出现了较大的忽视现象，不仅仅导致现阶段从事于该项工作的养护人员数量不足，还容易造成相应养护人员的专业素质出现问题，形成的威胁也是比较突出的。因此，在后续发展过程中，重点加强对于养护人员的培训和教育，定期对养护人员进行技术培训和责任意识，促使其能够体现出较为理想的专业素质，保障其较好履行自身职责，提升养护工作效能。

3.3创新市政管网养护技术

从现阶段市政管网养护工作落实过程中涉及到的各类技术手段来看，市政管网的养护维修工作主要依赖人工操作，排水管网的状况主要靠图以及管理者的记忆或经验进行管理，手段较为原始，这样的维养模式弊端十分明显:排水管网数据不系统、不完整、不准确，资料管理方式分散，资料查询效率低，难以体现复杂排水管网的网络特征和上下游关系。这不仅在工作交接当中存在脱节并费时，同时使得分析决策水平还停留在主观判断和简单推理的层次;因此建议设立排水管网信息系统显的尤为必要，该系统主要涉及管网巡查、养护、疏通等常规业务。不仅可以根据系统进行管线定位、明确管网路线走向、根据现场水位确定管线堵塞位置，并可以接入管线数据、井盖信息、管道流量数据、易积水地段的远程控制等，不仅能及时掌握管网排水负荷和运行状况的变化;而且可以通过全面完整、科学有效的管道养护筛选数据库，为今后制定高效的管道养护计划、积水点处置、防汛预案编制等提供数据依据，实现排水管道科学化、智能化和规范化。

3.4做好管网普查总结制定年度养护计划

管网普查是掌握排水设施结构与运行状况主要手段，定期的对管网普查可以及时跟踪排水设施信息，掌握设施状况，推测管道养护周期，同时总结历年年度养护工作，分析养护大数据，在管网普查和历年养护工作的基础上制定合理的养护、疏通清淤计划，由应急养护转变为计划养护模式，从而提高养护效率，使现状管网能达到一个良好的运行状态。

4结束语

综上所述，对于市政管网养护工作在城市市政管理中的有效落实和应用来看，重点加强对于市政管网运行中存在问题的高度关注是比较重要的一个前提条件，针对这些问题采取较为理想的措施和手段进行养护处理，进而才能够促使市政管网能够达到最佳运行效果。

参考文献

[1]李佳音.城市市政给排水管网的优化配置与管理综述[J].黑龙江科技信息,2013,28:230.

[2]卢姗姗.城市给水管网水力特性分析研究[D].沈阳建筑大学,2013.

[3]丰洪斌.城市市政给排水管网的优化配置与管理探讨[J].山西建筑,2012,13:144-146.

论文作者:李娟

论文发表刊物:《基层建设》2017年第14期

论文发表时间:2017/9/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e51aa9774ec4bca80479fe91.html