# 建筑工程质量管理通病及防治对策研究论文_黄永银

身份证号：4506031982****5720

摘要：建筑工程的施工质量是建筑施工中最为基础的部分，只有质量能够达到标准要求才算得上是一个合格的建筑工程。而目前我国的建筑工程的施工质量中一直存在着一些通病，这些问题之所以会被称为通病，是因为其在各个建筑工程都普遍的存在，面对这些通病建筑行业的业内人士必要加以重视，并采用科学、合理的手段解决这些问题，保证建筑工程的质量安全。基于此，本文着重对建筑工程的施工质量通病及防治对策进行了探究。

关键词：建筑工程；施工质量通病；防治对策

引言

在房屋建筑工程施工中，施工质量受到人为因素以及施工工艺因素等多方面的影响，导致各种质量通病的出现。我国建筑工程施工虽然取得了较好的成果，但是施工工艺尚未成熟，外加一些人为因素的影响，导致建筑工程施工质量控制存在较大的难度。主要表现为混凝土裂缝的产生，建筑承载力不足等问题，不仅影响到建筑墙体的美观程度，还会造成建筑物漏水，建筑刚度下降等问题，导致建筑物的稳定性和耐久性迅速下降，严重情况下会引发重大安全事故。

1对建筑工程施工质量通病防治的重要性

目前，建筑工程施工质量普遍存在的通病严重影响到了建筑工程的质量问题，这些通病很容易导致建筑发生渗漏、裂缝等现象，严重时还会危及到人员的生命安全。而一旦出现这些问题，便会直接影响到建筑工程的工期。管理人员若是发现了建筑施工中的质量问题，那么势必会要针对这些问题进行检测与返修，这一过程就使得建筑工程的工期被拉长了，也会使得下一道工序的工种无法按照计划进行施工，严重影响了建筑工程的施工效率[3]。同时，在出现重大问题时还会因为延误工期，而赔付甲方大量的违约金，这对于建筑企业的经济效益是一个重大的损失。另外，若是这些通病没有被管理人员所发现，那么在建筑完工后必然会存在着一些安全隐患，这些安全隐患会使得建筑缺少了安全保障。因此，对建筑工程施工质量通病进行防治具有多方面的重要意义。

2建筑工程质量通病分析

2.1墙体裂缝通病

导致墙体发生结构性裂缝的原因主要是由于上部荷载而造成裂缝的发生，进一步说明了墙体具有较弱的承载力或者存在着较为严重的问题；导致建筑工程结构发生裂缝的主要因素在于：首先，结构设计时，存在着一定的差错，具体体现为在对荷载进行计算过程中出现了遗漏现象，并且构造不具科学合理性而造成工程整体结构缺乏一定的合理性；其次，砌体施工质量不高，墙体实际砌筑过程中，相临砌块之间缝隙中的砂浆填的不够饱满，厚度也不够匀称，组砌方式与标准要求不相符，在砖墙砌筑过程中，没有对砖块浇水使其湿润，最终使得砌体原有的承载力进一步下降，这为今后墙体发生裂缝埋下了隐患。由于工程竣工后所埋设的诸多管线都要从墙体穿过，因此对墙体整体性造成了严重的破坏，墙体截面面积大大缩小，使得墙体原有的承载力大幅度下降，从而造成墙体裂缝的发生。

2.2工程造价过低导致质量通病的发生

在所有建筑工程中，标准较高的建筑很少会发生质量通病问题，而对于工程造价低的工程，尤其是造价较低的住宅工程更是存在着诸多的质量通病。标准高的建筑工程在选择门窗时大都以塑钢窗为主，因为它具有良好的密闭性，这是传统的木制窗与铝合金窗无法超越的，所以，造价低的工程经常就会出现各种质量通病，如密闭性较差、缝隙不够饱满；同时，标准高的建筑工程还会采用防水性能好的材料，这样就会大大降低了渗漏次数。由于住宅工程整体造价不高，经常购买一些价格低的材料以及设备等物质，所以，导致外墙的涂料由于质量低瞬间出现了老化情况，选择的灯罩是塑料的，没等工程竣工就出现了老化现象，轻轻一碰，其就会粉碎，所使用的防水材料性能低，即便是施工具有较高的质量，也会因为材料耐久性能低而在短时间内发生渗漏情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3材料及处理存在的缺陷

当前，有部分施工单位为了降低开支，工程所使用的电线、电缆、灯具、配电箱盘等诸多电器，还有工程所使用的成品与半成品、新型建筑材料与质量规范要求不相符，存在着较大的质量隐患。再加上处理过程不够全面，产生一系列的问题，如门窗套缝隙处理的不够明细，面砖上口不够顺直等诸多通病。

3加强房屋建筑工程质量控制的有效策略

3.1加强工程施工方案设计

科学的设计方案可以为工程施工提供基础保障。建筑工程施工部门应该针对不同的施工情况实施不同的设计方案。对于混凝土裂缝的产生以及板角情况，虽然要求在浇板的四周配置负弯矩筋，但是仍然发生了裂缝问题。为了改善这一现象，需要在板角的四周另外增加辐射筋，确保辐射筋的作用力和裂缝的作用力保持一致性，从而达到抑制裂缝产生的目的。此外，对于工程中存在的地基沉降问题，需要调整基础选型，例如，加强选用桩基础以及深基础形式，通过这种方式减少裂缝的产生。

3.2严格控制工程施工材料的配比

工程施工中，材料质量和材料配比都会对施工质量造成影响。为此，需要加强施工材料的质量管理，注重材料配比。例如，施工中需要釆用膨胀剂时，需要考虑到不同的膨胀剂的膨胀效果以及品种的选择，并且通过实验的方式确定选择的材料是否满足施工要求。在选择施工水泥时，需要注意水泥的强度选择，同时注意水泥的品种和等级，通过这些方面的控制有效把握混凝土的强度。施工原材料种砂、石的选择需要严格按照工程的施工材料要求标准进行选择，并且按照技术要求进行材料的配比和拌制，将材料和工程需要的外加剂掺和在一起，提高施工材料的整体质量。

3.3做好工程施工过程的质量控制

施工过程在工程施工质量控制中占据的比例较大，因此，施工过程质量控制非常关键。首先，施工单位需要做好自检和专检工作。对相应的试验设备以及检测仪器进行检查，检查设备的配备数量是否满足施工要求。凡涉及到施工作业技术活动，需要由专业人员进行复核性检査，避免技术方面出现失误给工程施工造成影响。例如，工程的轴线和标高控制，预留孔洞位置的确定以及尺寸确定等。其次，应该加强计量工作质量控制。工程计量是工程施工中的基础工作，计量作业效果对施工质量的影响较大。所以，需要对施工过程中使用的计量仪器以及检测设备的质量加以控制，确保计量仪器和检测设备的使用满足工程施工要求。

3.4建立完善的施工质量保障体系

建筑市场上存在施工单位挂靠现象，中标单位对项目部实施承包和管理双向权利。此外，项目部内部管理的职责权限不明确，制度不严格，各项工程质量的检査不能有效落实。还要一部分施工单位的质量保障体系都是流于形式，没有在施工管理中发挥真正的作用。为此，施工单位需要不断完善施工质量保障体系，重视施工质量保障体系建设对工程施工质量管理的影响。通过建立施工管理监督体系，做好事前、事中以及事后工程质量的控制，明确每一个工程质量控制的工作重点，才能够促进建筑工程质量管理。

4结束语

综上所述，建筑工程是我国经济建设中一项重要的工程，控制建筑工程中的施工质量、规避施工中容易产生的质量通病，不但能够有效的提高建筑行业的良性发展，同时还能够使业主得到安全保障。因此，需要完善建筑工程施工中的管理体系与施工规范、提高施工人员及管理人员的专业素质，同时还需要不断探索新技术的应用，只有这样才能够有效的防治建筑工程的施工质量通病。

参考文献：

[1]莫鹏程.浅谈建筑施工质量的管理与控制[J].现代国企研究，2018（2）.

[2]杨俭佳.建筑工程施工质量通病的防治措施探讨[J].居舍，2018（15）.

[3]曹正正，任卫东.浅析房屋建筑工程质量通病及防治措施[J].城市建设理论研究（电子版），2016，（10）：439.

论文作者:黄永银

论文发表刊物:《建筑模拟》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e51de63d1a791ec61f08af32.html