# 流溪河白云灌区节水改造问题的探讨论文_齐鑫

（广州市白云区流溪河灌溉工程管理处）

【摘 要】结合白云区流溪河灌区的实际情况，分析灌区目前存在的问题，根据灌区节水灌溉发展目标，提出在灌区续建配套及节水改造中需要探讨的问题。

【关键词】流溪河灌区；节水改造

1、概述

流溪河灌区始建于1958年秋。灌区由大坳渠首枢纽工程、李溪拦河坝引水枢纽和灌溉渠系组成，包括白云灌区和花都灌区。白云灌区位于从化市和白云区北部，跨越从化、钟落潭镇、太和镇、人和镇、江高镇和永平街等。灌区内渠系布置为干、支、斗三级配套，通过大坳渠首枢纽工程引水，大坳拦河坝的右岸分水闸分水至右总干渠，全长17.72km，引水流量为22.36m3/s，途径从化进入花都北兴回龙至梨园分水，其中渠首至马牙段9.5km归白云灌区管理，右总干渠设有10条支渠，梨园分水后分花干（属于花都区管辖范围）和右干（全长25.94km，属于白云区管辖范围），右干由梨园至大塘村分水后进入白云区人和镇，另一条东湖干渠进入花都区东湖灌区（属于花都区管辖范围）。左岸分水闸分水至左干渠（引水流量为11.03 m3/s）。左干渠经从化市太平镇，进入白云区钟落潭镇、经太和镇至黄石街陈田村全长47.22km。

白云灌区属于流溪河灌区重要的一部分，是以引为主，蓄、引、提相结合的灌溉系统。原设计灌溉花都区和白云区21个镇的41.4万亩（2.76万公顷）农田，原有效灌溉面积30.53万亩，现灌区总的实际灌溉面积为11.07万亩。其中，白云区原设计灌溉面积为16.72万亩，原有效灌溉面积为6.4万亩，现实际灌溉面积5.5万亩。

2、灌区工程改造的必要性和迫切性

（1）是解决灌区干旱问题，提高大坳拦河坝白云灌区灌溉能力，确保灌区灌溉用水，保障灌区农业生产和发展的需要。

（2）是响应国家节水灌溉的要求，提高渠道的防渗能力，改善灌区灌溉条件、保障灌溉效益及工程安全运行的需要。

现状渠道大部分未经整治，为原始土渠，灌溉水渗漏严重，渠系水利用系数差，水量损失大，水资源浪费严重，严重影响灌溉效益。据统计资料表明，对大、中型灌区实施渠系防渗衬砌后，可使渠系水利用系数提高0.2~0.4，减少渠道输水损失50%~90%，实现水资源利用的可持续发展。

（3）是促进当地农业发展，提高农业经济效益的需要。

尽快进行灌区干支渠改造，消除工程运行的不利因素，这样才能最大限度的发挥已建工程效益，也才能使老灌区焕发新的活力。将保证灌区的灌溉用水，促进当地农业的发展，推动当地农业经济的良好增长，最终保障灌区人民的安居乐业。

3、白云灌区现状存在的主要问题

（1）工程老化损坏的状况仍然存在

现状渠系建筑渡槽、倒虹吸、机耕桥、渠下涵等运行年代久远，大都建于上世纪五六十年代，混凝土严重老化、破裂，渗水，亟需进行加固改建。

（2）渠道未经整治或破坏严重

右总干渠和左干渠渠首段是在上世纪九十年代进行了护坡和护底整治，限于当时施工条件，采用了混凝土预制块和素混凝土。采用预制块的部分，现在预制块已经翘起或破损，防渗功能严重降低；采用素混凝土的，现已发生了破裂，防渗功能严重降低。右干渠下游段和引水渠现状为土渠，没有进行防渗设计，杂草丛生，输水不畅，水渗漏严重，渠系水利用系数很低。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（3）部分渠段垃圾多，水体污染严重

随着经济的发展，灌区内兴建工厂，尤其左干渠下游较多生活区，渠道有大量污水排入，渠面漂浮着垃圾。农药、化肥，由于其使用量大且施用时期较为集中，在雨水的冲刷下，流入渠道内。另一方面，农村引入工业企业，在生产过程中产生的废水、废气、废渣等有害物质未经达标处理排放水体中，且污水处理设施滞后，水质已受到严重的污染。

（4）渠道淤积严重,灌溉水量不能保证足够到位

渠道运行时间长，周边农业生产过程中产生的大量农作物秸秆随处倾倒、丢弃，饲养区内随意丢弃病死牲畜到渠道中，生活区产生大量的生活垃圾，造成灌渠的堵塞。灌区内灌溉用水的水量与水质都无法保证。

除此之外,农业用水方面,现有灌溉制度还不太合理，节水技术还没有推广应用。工业用水方面,水资源重复利用系数低。这些都加剧了水资源供需失衡的矛盾。

目前浪费水的情况仍然十分严重。灌区内相当数量的蔬菜及各种作物的，除冬季维修需短暂停水外，一般为长流水，最低入渠流量仍保持设计流量一半以上。造成浪费水的主要原因有：

（1）未按不同作物、不同生育期的灌水方式放水，每年3～10月基本按最大流量供水，管理处于粗放型。

（2）在长达54km的左、右总干以输水为主的渠段内，两岸渠堤理了数以百计的斗渠取水口。虽在第四期整治时改造过入水口，并安装了小型闸阀，但由于种种原因，仍无法很好地控制其进水量，不用水时间闸阀末及时关闭。因此而损失的流量估计超过1.0m3/s以上。

（3）按亩收费的收费方式，形成吃“大锅水”的习惯。群众没有节水的思想和措施，致使灌溉水用不完则弃之下河。

（4）未整治的干、支渠工程设施老化、管现不善或田间用水不当等原因造成漏水、弃水等浪费现象。

（5）部份支渠进口较高，当干渠流量减少时，进水困难，往往加大流量抬高水位。

4、灌区内节水改造措施

对整个灌区来说，农业节水是重点。凡能减少灌溉水量损失、提高灌溉水使用效率的措施、技术和方法都是节水灌溉的措施。目前灌区内水资源调配和管理体制还不够完善，水资源的浪费相当严重。另外，现在征收水费的方式和标准也不合理，按亩收水费的模式，相对农民来说，灌多与灌少是一样的钱，这就在潜意识里滋长了浪费的观念，水资源没有得到合理的应用。为了实现灌区的节水灌溉目标，应该从整个灌溉过程入手，在不断完善工程技术条件的前提下，提高组织管理水平和灌溉科技含量。

灌区的节水改造需要采取工程措施和非工程措施。

（1）实现主要渠道全线的“三面光”，部分渠段要填方、加固。另外，根据需要还要改造、新建一批建筑物。从根本上减少渠道输水过程的沿程损失，提高灌溉水的利用率。

（2）利用远程控制技术、自动量水技术、计算机网络与通讯技术等新兴技术，建立起灌区现代化的用水信息调度骨干框架，打好灌区水利现代化建设基础。

（3）采取科学的节水型灌水技术和方法。发展管灌、喷灌、滴灌、微喷灌等先进节水技术, 服务于蔬菜、花卉、果树等高效经济作物。

（4）建立高效的灌区管理体制与运行机制。改变传统农业的那种无偿、无量、无度、无控制的用水状况，组织农民参与用水管理，培养、提高他们的节水意识。

（5）加快水费制度改革。农业灌溉供水具有一定的公益性质，水价最高只能按成本计收。按照水价由工程水价、资源水价、环境水价三部分组成的理论，农业水价只包括工程水价。

（6）依法治水、管水，建立健全完善的相关法律法规，对于违章违法行为严肃处理，严格监控灌区内污水偷排情况，保证灌区供水水质。

5、结论

在灌区的节水改造过程中将会遇到各种问题，包括水管单位自身的矛盾与水管单位和农户之间的矛盾，如何协调这种关系问题将会是灌区节水改造中需要面对和解决的。农业节水是一项系统工程, 可以采取工程、农业、生物等措施。在措施选择上，要讲求因地制宜、经济实用、农民欢迎。流溪河灌区目前无明显缺水迹象， 因此在节水措施的选择上一定要考虑经济因素，即要考虑农民经济现状，努力提高农村经济效益。

参考文献：

[1]王爱国，关于发展节水灌溉的方向与对策思考，中国水利，2011

论文作者:齐鑫

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年6月

论文发表时间:2015/10/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e54adec9a0d74659e30d1d67.html