# 环境监测水和废水现场采样的影响因素及措施论文_叶昌平,,

摘要：环境监测是污染治理的第一步，其中现场采样是一个重要环节，直接影响监测结果。文章以环境监测水和废水为例，分析了现场采样的影响因素，指出采样管理问题，阐述了质量控制措施，以供参考。

关键词：环境监测水；废水；现场采样；影响因素；质量控制

0前言

经济社会的快速发展，人们的环保意识明显提高，环境污染治理工作刻不容缓。环境监测水和废水现场采样时，要想提高采样质量，必须采用一系列的控制手段，从源头上做好工作，提高采样数据的准确性、代表性、可比性。以下结合实践，探讨了现场采样的影响因素和质量控制措施。

1．环境监测水和废水现场采样的影响因素

1.1 自然环境

现场采样时，自然环境的影响是客观存在的。大自然不断变化，周围环境不稳定，因此采样工作有一定难度。具体来说，在气温变化、雨雪天气下，空气中出现污染物，污染物进入水体，就会改变环境监测水和废水的样本。如果在河道采样，随着季节、时间的变化，涨潮时间是不同的，水中含有的物质也有差异，采样数据可能出现误差。

1.2 采样频率

水体采样和监测时，经常遇到的一种情况，是各个企业的生产工艺、材料消耗不同，废水污水的排放时间也不同，无法确定统一的生产周期。因此，采样频率的设置具有随机性，采集到的环境监测水和废水样本，可能在企业排放废水污水之后，也可能在排放废水污水之前。如果采样的总样本量小，那么监测结果的准确性和代表性就不足。

1.3 采样设备

环境监测水和废水现场采样时，使用的仪器设备非常重要，必须根据现场情况和采样需求进行选择。如果设备选择不当，或者设备本身发生损坏，就会影响采样结果，甚至出现采样混乱的现象。此外，仪器设备需要定期保养，以保证精度要求，如果保养工作不到位，也会影响采样质量。

1.4 采样人员

采样操作由工作人员完成，采样人员对采样质量的影响明显，只有避开人为因素的干扰，才能保证采样过程符合标准。实际情况中，一些采样人员缺乏质量控制意识，现场采样时的责任心不足；没有严格按照规范流程进行采样；或者选用的仪器设备不当，保存运输方式不当，均会影响采样质量。

2．环境监测水和废水现场采样管理问题

2.1 管理制度问题

环境监测水和废水现场采样时，具有明确的规范标准，目前管理制度存在的问题，主要有两个方面：一是现场环境复杂，没有考虑到可能出现的突发问题，而是按照经验进行管理，人员应急处理能力差。二是缺乏创新意识，依然采用传统的思维进行管理，不满足新形势下的环境监测工作需求。

2.2 设备保养问题

采样设备不仅是一个工具，也是影响采样质量的重要因素。对很多工作人员而言，忽视了设备保养工作，导致设备出现微小的损坏，或采样精度降低，就会影响监测结果的准确性。此外，设备是否保养，并没有人员进行监督，采样人员会存在侥幸心理，只管使用、不管保养。

2.3 样本保存问题

环境监测水和废水监测时，偶尔会遇到这种情况：采样过程没有问题，没有受到人为因素的干扰，实验室检测过程也是严格控制的，但最终的监测结果还是有很大误差。对于这种情况，很可能是样本的保存不当引起的，例如盲目选择容器储存水样，运输过程中出现严重的振动等，导致水体中的参数改变。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3．环境监测水和废水现场采样质量的控制措施

3.1 做好准备工作

根据采样方案和要求，采样人员要选择合适的容器、仪器和设备。首先，通用的洗涤方法。除了阴离子表面活性剂以外，塑料瓶、玻璃瓶均要使用清水和洗涤剂清洗，去除灰尘杂质；然后使用硝酸溶液浸泡24小时，取出后使用自来水漂洗。其次，如果有特殊要求，还要按照特殊要求进行处理。以测汞样品为例，容器要使用硝酸溶液荡洗，浸泡放置几小时，然后使用自来水、去离子水漂洗。最后，如果水样中含有细菌学项目，容器要进行灭菌处理。第四，用于采样的仪器，要检查状态和功能；运输期间注意保护，确保仪器完好无损。

3.2 现场采样监测

现场采样监测措施包括：1）采样要准时、准确，保证采样操作的安全性。在采样断面上，设置显眼的标识，不要擅自改变采样位置。2）采样点位要准确，避开漂浮物、油污、水草，避免水底沉积物，必要时利用GPS进行定位。3）利用船只采样时，船只要位于下游，避免搅动水底的沉积物，采样人员在船只前部采样。4）如果是溶解氧、硫化物、悬浮物、油类、放射性等采样项目，要求单独采样。以油类水样为例，应在水面以下30cm处，单独采集柱状水样，并全部用于测定。5）采集细菌学样品时，小心打开采样瓶，防止瓶盖、颈部受到污染，采样后及时封包。6）采样现场对仪器进行校准，其中pH测试计在使用前，使用标准缓冲液校准；测试溶解氧前，对溶氧仪的零点、满度校准。

3.3 规范采样操作

采集质控样品时，主要分为两种类型：首先，全程序空白样，对于地表水、较清洁水、废水中的重要项目，除了色度、浊度、透明度、pH值、电导率、悬浮物、溶解氧、溶解性固体项目外，均要采集全程序空白样，方法是：使用纯水，按照规范流程采入样品瓶，然后加入固定剂即可。其次，现场平行样，样品中除了悬浮物、溶解性固体外，其余项目按照10%的比例加采现场平行样；油类样品，加采1%-10%的现场平行样；污染样品加采100%的现场平行样。

3.4 采样记录和样品运输

1）采样记录。采样完成后，及时填写采样记录，要求使用签字笔或硬质铅笔，字迹清晰、项目完整。需要修改时，划线后更改，不能随意涂改；未尽事项在备注栏内解释说明。2）样品检查。采样结束时，对采样计划、记录、送样单、样品进行检查，如果发现漏采或有误，进行补采或重采。3）样品运输。水样采集后，及时移交给实验室，根据采样点的位置和监测项目，确定最长保存时间，从而选择运输方式。运输期间，要求有专门的押运人员；移交给实验室时，办理交接手续。

3.5 样品监督检查

对样品进行监督检查，是由质量监督人员，定期跟随采样人员去现场，监督整个采样过程；或者不定期抽查。监督检查内容有：采样容器是否符合要求，采样过程是否规范，仪器设备的使用是否正确，采样记录的填写是否真实准确。以采样容器的选择为例，监督检查要点是：①防止容器对样品造成污染，例如玻璃容器保存水样时，会溶出钙、镁、硅、钠等元素，应该避免使用。②容器内壁方便清洗，减少重金属、反射性物质对容器造成的污染。③容器的生化性质是惰性的，防止容器和样品发生反应。④容器不会吸收、吸附样品中的待测组分，否则会改变待测组分的浓度。

结语：

综上所述，环境监测水和废水现场采样时，影响采样质量的因素有自然环境、采样频率、采样设备、采样人员。针对目前采样管理中存在的问题，必须做好准备工作，现场采样监测，规范采样操作，加强采样记录和样品运输管理，落实样品监督检查，才能达到质量控制要求，提高监测结果的准确性。

参考文献：

[1]张道广.环境监测水质采样质量管理[J].城镇建设,2019,(12):133.

[2] 郭思晓.废水采样位置对污染源监测结果的影响分析[J].节能与环保,2019,(10):32-33.

[3] 赵辉,平小凡,吉军凯,等.采样操作对废水中氨氮测定的影响[J].化工设计通讯,2019,45(10):240-240,252.

论文作者:叶昌平,,

论文发表刊物:《科学与技术》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e570190ea247f7a6b038886e.html