# 论如何提高10工程设计论文_张建洪

崇左市水利电业有限公司 广西崇左 532200

摘要：随着我国科技水平的不断进步，使得人们对电力系统运行使用的安全稳定性需求越来越大。10 kV配网供电工程，作为提升系统运行安全可靠性的基础内容，其在运行使用过程存在线路故障率较高、设备老化严重、配电线路维护水平不高以及自动化程度不高等问题，这就降低人们生产生活的供电系统运行环境。基于此，本文首先对10 kV配网供电工程的设计现进行了概述，详细探讨了10kv配网工程设计方案，旨在确保10 kV配网安全稳定运行。

关键词：10 kV配网工程；问题；设计方案

目前10 kV配网故障率占整个电网故障率的70%。可见，提高10 kV配网的可靠性对保证整个电网安全运行具有重要意义。造成10kV配网故障率高的原因是多方面的，有不少是使用和维护管理方面的问题，但是确实有规划和设计方面的原因。研究表明，10 kV配网线路较长，配电设备技术标准低，线路布局不合理，易受外界因素的影响；另外，配网线路中普遍存在的问题是线型非标准化、主 干截面配置和配变容量不合理等。改进10 kV配网设计工作，提高设计 水平，起码从源头上解决了10 kV配网可靠性问题。

1 10 kV配网供电工程的设计现状

1.1 线路故障率较高

导致10 kV配网供电线路故障率较高的原因是，线路运行使用过程易受绝缘性受损、绝缘材料相互交叉或是设备接触水平不高等问题的影响。此外，10 kV配网供电工程的建设还容易受到雷击等自然灾害的影响，而降低10kV配网供电的安 全可靠性。

1.2 设备老化严重

10 kV配网供电系统运行过程中，因受到损坏、腐蚀以及改造等问题的影响，容易使设备出现老化，进而导致配网无法 顺利进行。此外，随着现代化经济建设水平的不断进步，城市、农村的配网改造工程日趋增加，对配电网提出了较高的停电 次数要求，导致配网供电运行过程频繁停电，极大地降低了配 电网运行使用的质量效果。

1.3 配电线路维护水平不高

配电线路维护工作开展的人员，并不具备相应的专业素质，这就导致维护过程经常出现失误，大幅增加配电线路维护合理的控制难度。如，在检修配网线路时，无法发现运行使用过程存在的故障问题。这就无法对其进行及时有效的处理，一 些配电运行的小问题也会随着运行时间的延长而变成大问题，即严重的配网线路损耗与停电现象。

1.4 自动化程度不高

配网供电工程的自动化程度是判断其运行使用可靠性的关键因素，但在实践设计控制过程中，配网自动化水平无法满 足预期的补正要求，这就降低了配网供电结构的互补性此外，10 kV配网供电还会受到变电站自动化水平的影响，进而 导致线路单线运行的负荷较重，最终降低配网供电运行的可靠性。为此，10 kV配网供电工程设计人员应结合上述问题，找出最具针对性的设计技术，以优化电力系统的配网供电环境。

2 提高10kV配网供电可靠性的有效措施

2.1 做好配网规划，完善网络结构，提高配电网供电可靠性

首先要确立电网改造和建设的目标，保证每个变电站有两个电源点供电，增加变电站供电的可靠性。其次，在配网建设和改造过程中，加强配网的互联互供能力，缩小故障及检修时的停电范围。在新建变电站时，应该充分考虑对单辐射线路进行“手拉手”环网化改造，增强线路间联络，提高用户供电可靠性。

2.2 使用联络开关，缩小故障停电范围，提高配网可靠性

在配电网中存在的单电源供电放射性接线，沿线挂接大量的分支线和配电变压器，在线路上任意一处发生故障，都会造成长达几公里或十几公里的线路全线停电的现象。而联络开关的使用可以大大缩小停电范围。对于联络开关的选择，当首推真空断路器，真空断路器无油、无污染、机械寿命长，日常维护工作量小，便于实现遥控和自动化。联络开关可以单独安装在支线或干线的中后段，能自动开断故障电流，断开故障段，缩小停电范围，提高供电可靠性。

2.3 综合整治，降低运行环境对配电网可靠性的影响

对变电站设备进行防污整治，如母排加装绝缘护套，支柱绝缘子、穿墙套管、刀闸支柱瓷瓶刷防污涂料或加装防污罩。同时在10kV开关间内安装吸湿器或空调，降低空气的湿度，破坏污闪的条件。加强10kV配网的运行维护，巡视检查，及时处理树木自然生长和违章建筑物等影响线路安全运行的因素；加强对脏污地段的清扫和健康，预防雨雪天气发生爬污闪络。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 10kv配网工程设计方案

3.1 路径选择

路径的选择，首先要合理地选择接点和新上线路的导线截 面，尽量避免或减少迁回供电、近电远送或导线“卡脖”现象。此外，路径的选择还应与当地建设规划相吻合。高压线路应尽量伸向负荷中心，线路还应尽量短，转角和跨越尽量少，使施工和维修尽量方便，诸多因素应综合考虑、合理选择。

3.2勘测定位

对于新建、改造移设线路及延长线路，可直接用标（花）杆三点一线进行目测定位此种方法现场比较适用。测试方法如下：（1）如果线路是一条直线，可在线路一端竖立一醒目的标志花杆，同时在另一端也同样竖立一垂直标杆，观察者站在距垂直标杆前的地方，使观察者的眼睛、始端标杆、终端标杆成一直线。（2）沿着这一直线利用皮尺或测绳，按照规定档距数值测定距离，参考地形竖立标杆，由观察者利用三点一线的道理，用手势、旗语或对讲机指挥，使标杆左右移动，最后位于这条直线之中。（3）这根标杆的位置就是“杆位”，可钉上标桩，然后再倒换使用这根标杆，照样顺次测量其他杆位。如果有转角，则应先测定角度杆的位置，然后再按上述办法分别测定始端杆和转角杆以及终端杆各直线段上的杆位。用标杆测量比较简单，但不能测出各杆位的标高，也不能准确地测出各转角的角度，因此只适用于地势平坦，距离较短的配电线路。（4）如果线路较长、要求较高，可借助经纬仪测定，规程对线路的档距有具体规定，线路档距一般为一之间。测量定位时，一定要确保导线对建筑物的安全距离，要充分考虑到定位误差、施工误差以及各种因素的加工误差、装配误差等，对要求保证的安全距离应留有余地。

3.3.配变布置

生活照明的配电变压器应遵循“小容量、密布局、短平径”的 原则，尽量将供电半径控制在150～200m范围内二或多台配变照明时，应划块供电，尽量避免线路交叉，防止同杆双电源，保证居民安全 用电。对新上200kVA以下的配电变压器，应选用单杆式。这种布置型 式结构简单、占地少、节省材料、安装方便、投资省配电变压器的安装 高度宜在2．5～3m以（通过车辆较多的繁华地段安装高度可适当提高），并在电杆及拉线处装设反光警示标志。

3.4配电变压器容量选择

合理选择配电变压器的容量，使其得到充分利用原则上，负荷一般为配变容量的65％～80％，专用于照明的变压器，配变容量可接近于 照明曾、负荷，对于照明、动力合用的配变容量，可按最大负荷的被选择。此外，配电变压器容量的选择还应考虑到3～5年内负荷的增长及 负荷性质的变化，所以在计算理论容量的基础上要略有放大。

3.5配电网工程有关工作要求

（1）配变的布置方式选定之后，其安装图纸一般可直接套用规范 设计，编写施工要求是对施工图纸的进一步补充和说明，如新上线路 的排列方式、对转角跨越处的要求、导线的选用、对地距离、弧垂、拉线 绝缘子的安装高度，以及配变进出线的选用、盘柜布置要求等。

（2）工程施工之前，要将线路路径图、线路平断面图、线路杆塔明 细表等施工图纸和施工要求提供给施工队，并对施工队人员当面进行 技术交底。

（3）工程竣工后，设计人员要配合局有关职能部门对安装质量进 行逐项验收，发现问题及时消除，确保新上一程质量。

（4）计划材料要细致认真，对照施工图纸与现场实际相符，提报材料明细，包括名称、规格型号、数量。计划时应考虑到各种材料的损耗，如瓷瓶意外破碎、螺栓无意丢失、式脱扣、导线、塑料帮线尺寸不够等，计划时要留有余量。新上工程从设备、材料、施工质量、各种档案资料及监理内页都要 严格把关，最后才能进人验收及评审决算，并将所有资料整理归档，交付运行单位。

4 结束语

综上所述，10 kV配网供电工程设计工作面临的问题主要集中在线路故障率较高、设备老化严重、配电线路维护水平及自动化程度不高等方面的问题。为解决上述问题的不稳定性影响，设计人员应从当前供电设备所处的市场环境入手，即采用具有适应性的开关设备、10 kV配电线路设计以及配电变电器，以满足供电稳定性需求日趋提升的行业发展需求。

参考文献：

[1]吴思尧.10kV 配网供电可靠性分析与管理措施及升级技术改造设想[J].中国管理信息化，2017，20（22）：124~125.

[2]陈宗元.10kV 配网供电可靠性设计与提升实践[J].中国新技术新产 品，2017（13）：31~32.

[3]黄小兵.10 kV配电线路设计技术要点分析[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2012（07）.

[4]李颜.10 kV配网故障停电原因分析及提高可靠性思路研究[J].科技资讯，2013（25）.

[5]李晋瑛.论如何提高10 kV配网工程设计[J].科技信息，2013（09）.

论文作者:张建洪

论文发表刊物:《基层建设》2018年第30期

论文发表时间:2018/11/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e5795b9485ce84d4441b359b.html