# 电力系统变电一次设备状态检修策略王嘉薇论文_王嘉薇

摘 要：近年来，随着我国社会经济及科学技术的快速发展，其有效的促进了社会各界的快速发展，人们在日常生活和工作中对电能的需求量也在逐渐增加。电力资源作为目前生活中不可缺少的一部分，这是社会发展的基础，高效稳定的电力系统是保证电能传输的基础。因此，本文就对变电一次设备的状态检修策略进行深入探讨。

关键词：电力系统;变电;一次;状态检修

在科学技术迅速发展的背景下，电力企业只有不断地引进先进技术，为生产单位提供稳定可靠的电能，才能保证生产设备的高效运行，才能确保企业的经济效益。因此，电力企业设备能源部门应采取合理的一次设备检修与试验方法，采用先进的技术提高一次设备的寿命和使用质量。在保证一次设备正常运行的条件下，可以确保正常有序的供电，进而为企业生产提供安全、稳定的供电环境。

1、电力系统变电一次设备状态检修的具体流程研究

在实际的变电一次检修设备状态检修期间，相关人员应该严格的按照流程和规范进行，保证检修工作可以有序进行，降低设备运行故障，提升检修水平，进而促进电力系统运行稳定性。第一，对变电一次设备信息进行合理收集。在进行电力系统变电一次设备状态检修期间，最主要的一项工作就是要对各种设备数据资料以及信息进行有效收集。比如：相关设备在没有得到应用之前的各种参数以及数据、设备长时间运行期间存在的逐渐形成的故障数据等。在实际的工作中，相关人员只有采用合理的方式，对这些数据以及资料进行汇总，然后统一储存到数据库中，相关部门才可以在最短的时间内开展电力系统变电一次设备状态检修工作，并对变电一次设备运行状态进行准确的判断。第二，对变电一次设备状态进行评价。一般情况下，对变电一次设备状态进行评价，可以为设备状态检修方案的制定提供可靠依据。并且，在实际的工作中，通过对设备信息进行收集，在符合国家规定以及技术要求的前提下，电力企业可以对设备当前运行状态进行科学的检验，并且做出综合性的判断，从而为电力系统变电一次设备状态检修提供保障。第三，制定健全的电力系统变电一次设备状态检修策略。对于变电设备状态检修工作而言，完善且健全的检修策略能够很大程度上提升检修水平。因此，一定要合理的制定检修对策，确保变电一次设备的状态评价具有较强的真实性以及全面性。在实际的工作中，相关人员应该从多个角度进行考虑和出发点包括：成本控制、设备运行稳定性等，保证可以奥秘根本上提升变电一次设备状态检修策略的可行性，提升检修工作质量和效果。

2、变电一次设备状态检修的关键技术

2.1变压器状态检修的关键技术

变压器对于整个电力系统稳定性的维持具有重要的意义，变压器主要是将电路中的电压进行更换，将电路系统的中的电压更换成不同的电压形式，从而维持整个电路系统的稳定性，对电力系统有着重要的作用，如果无法对变压器的稳定运行进行保持，导致一系列的问题出现，会造成整个电力系统出现瘫痪，发生重大损失，在进行变电设备一次检修时，应该从多方面进行考量，首先是对变压器的油气状况进行测量分析，对变压器内部各项放电情况进行测量，对变压器的机械部分及电气连接处的健康情况进行检测分析等。

2.2隔离开关状态检修的关键技术

隔离开关本身固有的设计特点，因此其非常容易出现载流接触面温度过高或者接触不良的情况，最终导致隔离开关出现问题。安装时，如果对接线座检查质量不达标，螺母松动的情况会出现，使开关接触处温度过高。如果安装的质量水平不合格，也会导致引线设备夹与接线座接触不牢固，使电力系统的稳定性受到影响。

2.3其他一次设备状态检修的关键技术

在进行一次设备评估时，重点对试验的结果、监测的结果及过程中的各项危险因素及异常工况进行分析，从而对检修的内容及最佳的检修时间进行分析。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆常见的状态检修方法为油路试验，这种检修形式可以对设备故障的形成、故障的表征及各种故障之间的联系进行判断，以此为基础分析一次设备油路运行的良好状态，在进行工作状态评估时，注意评估方法的正确性，可以完成对于故障情况的良性分析，根据状态评估过程中的多项数据综合评价油路故障的原因，以此为基础完善油路试验的方法，在进行检修时，应用必要的预防检修技术，在检修过程中对铁芯接地、极化指数、吸收及绝缘电阻等内容进行状态分析。

3、变电一次设备状态检修的主要策略

3.1状态预测

在电力系统运行下检修变电一次设备的工作状态，需要提高对状态预测的重视度，是技术工作人员在工作中对设备故障判断的重要依据，其主要是依靠对所收集的数据信息检测完成。在当前的电力系统工作中，技术人员经常使用预测模型构建的方式对数据信息中所包含的内容实施仿真模拟，以此确保最终所得出的判断结果的客观性与真实性，为设备状态的预测提供科学保障。在当前电力设备运行中所使用的预测模型构建方式主要分为两种：BP神经网络模型与灰色系统状态模型。BP神经网络模型的工作原理是构建逻辑网络，为保证其完整性需要以网络层级为根本，将输入层、隐含层与输出层相连接，通过节点预测设备故障，确保最终所得到的变电一次设备状态运行中模拟结果的精准性。而在当前的整体状态检测技术的实施中，灰色系统状态模型较为少见，因此其实际的使用方式与效果难以充分体现。

3.2狀态检测

1）在线检测。是常见的检测模式，通过使用对应信息收集系统，在线收集变电一次设备运行过程的状态信息，再分析信息管理系统，有效结合分布式控制系统与数字化调节器，从而实现在线检测信息，判断设备是否有异常。2）离线检测。通常使用红外测温仪、声波检漏仪和振动检测仪等设施，定期检测变电一次设备，查看内部原件是否维持正常工作状态;3）定期解体检测。此种状态检测模式是针对停运时期的变电设备进行检修，联系设备自身的信息、作业标准和维修工艺等，检测设备内部原件，判断是否有损坏现象出现。对于工作人员来说，在实施变电一次设备状态检修工作，应按照设备特征和种类，选择合适的方法，确保状态检测能够达到高效性。

3.3故障诊断

故障诊断在变电一次设备状态检修工作中非常关键，能够在较短的时间内，对设备故障隐患进行准确检测，了解故障类型、危害程度等，给出准确的设备故障处理方法。该过程中，专家系统、污染、振动、噪音诊断等应用普遍。其中，专家系统诊断的优势主要体现在效率、智能化、可靠性方面。振动诊断的应用原理是借助相关检测仪器，对频谱、幅值、相位等设备振动信息进行识别和分析，准确判断故障隐患。以断路器振动测量为例，把压电式振动传感器作为载体，使其以直流电压信号形式存在，执行相关相关采集测量工作。这种故障诊断方法，准确率相对比较高，可达70%以上。

4、结束语

综上所述，在当前电力系统的运行中，变电一次设备的状态，检修工作是与供电水平直接关联，为供电工作运行的稳定性与安全性提供保障。通过上文针对当前在电力系统变电一次设备状态检修工作的实施现状，发现为促进状态检修工作的更好发展需要，采取更为先进的工作措施与社会发展相结合，实施有效的检修方法，确保检修任务的更好完成，为电力系统的稳定运行提供保障，促进电力企业的更好发展。

参考文献：

[1]兰博.浅谈电力系统变电一次设备的状态检修建议[J].中国战略新兴产业，2018，10.

[2]金矿.电力系统变电一次设备状态检修[J].电子技术与软件工程，2018（13）：231.

[3]于洋.电力系统变电一次设备状态检修研究[J].科学技术创新，2018（19）：41～42.

论文作者:王嘉薇

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e57f891132bf360c105f6340.html