# 变电站消防安全探讨及处置对策论文_王驰,

摘要：变电站是接受、变换和分配电能的环节，是人类社会的动力枢纽。因此，变电站一旦发生火灾事故，将带来重大损失。变电站中有大量的充油电气设备，如主变压器、电容器等，在严重过热和内部故障情况下，非常容易引起火灾，甚至波及其他电气设备。变电站内敷设的电缆密集度高，遇有电缆本身故障，很容易引起电缆着火。电缆着火速度快，蔓延速度很快，会引燃与其相连的电气表盘、设备、仪表，酿成重大火灾。由此可见，变电站内有大量的火灾危险源，火灾危险性极大、一旦发生火灾且损失巨大。所以，做好变电站的防火，保证变电设备的安全运行对电网的正常运行有着特别重要的意义。

关键词：变电站；消防安全探讨；应急处置对策

1导言

在变电站的实际运行中，由于设计、施工、验收、维护、处置等各环节不到位不规范均会造成消防问题的出现，带来火灾、人身安全危害等风险，需要针对这些情况作出应急对策，提前管控，提高变电站的消防安全管理水平，保证供电系统的安全，将安全防火工作落实到实处。

2变电站消防安全主要存在的问题

2.1对消防管理的重要性认识不到位

消防安全事关重大，不仅是技术层面问题，更涉及法律责任，合法合规的标准要求高。经检查调研发现，一些管理人员对电气设备火灾隐患排查治理工作重视程度不够，部分人员对公司下发的消防管理文件不熟悉，对消防法律法规学习研究不够，不知道如何落实；在落实公司消防工作要求时，部分人员以各种原因拖延，对消防安全的重要性、紧迫性认识严重不足。

2.2变电站工作人员消防应急处置能力不足

目前我省500kV及以上变电站已少人值守，变电运维人员成为了现场消防应急处置的关键人员。而前些年大部分变电站运维值班人员缺乏相关消防培训，未获取消防证书，加之消防设施平时使用较少，消防应急演练不足，在发生火灾时，若未能及时响应，未能合理判断火情，特别是针对初起火灾，缺乏应急扑救的技能，待消防队伍或变电运维人员到达现场时，可能已错过最佳扑救时间，导致火情扩大，损失扩大。天山“4.7”事件足以为我们敲响警钟，要吸取教训。

2.3消防报警设施维护不及时

公司组织的专项检查发现变电站消防系统维保质量堪忧，消缺不及时，主要表现为部分消防器材超期、烟感探测器故障、消防标识不齐全、消防栓静水压不足、消防泵运行异常等，不满足消防设备设施完备可用的要求。

尤其是室内烟雾感应器大部分装设在带电设备上方，若出现故障时，受限于供电可靠性等各方面原因，无法立即停电处理。若报警设施故障期间发生火灾，无法及时发出报警，造成火灾范围扩大，对电气设备造成大范围无法挽回的损失。

2.4变电站防火隐患整改未到位

公司通过拉网式排查，发现隐患问题主要集中在变电站未通过消防验收（备案）、变压器固定自动灭火系统未投入“自动”、动力电缆与其他电缆混沟等方面，变电站消防历史欠账多，消防隐患治理形势严峻。以变电站电缆沟高低压电缆混沟为例，个别变电站内电缆沟中高低压电缆混沟、低压线缆、通讯光缆等敷设杂乱，缺乏必要的防火措施、火灾报警，非阻燃电缆和电力电缆的防火措施不完善，一旦发生火灾、外破等事故，整个通道容易遭到破坏。

2.5消防设施配置不足

因消防涉及规范和设施配置标准的修订更新，许多老旧变电站消防设施配置已不满足现行最新标准要求，特别是许多变电站电缆竖井、电缆层线型感温、感烟或吸气式感烟探测器及固定式灭火设施等消防设施配置不足，场地移动式灭火器数量和重量不满足设施灭火需求，对消防灭火工作造成影响，甚至无法有效扑灭或控制火情。

2.6变电站消防验收不规范

许多老旧变电站应因历史遗留问题无法提供建设工程规划许可证明文件、原始消防设计文件（含设计图纸）等材料，在建设阶段未能按规范要求办理消防设计审查、消防检测及验收备案等工作，未经有资质的第三方检测结构进行检测并在当地消防部门验收备案，存在一定的消防安全隐患。

变压器固定自动灭火装置的安装、调试、验收、投运等方面存在也不少问题，有的装置没有与主变压器同步验收投运，甚至都没有调试。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如2018年10月主变消防完善化改造前，某变电站泡沫喷雾系统报警主机没有接线，现场只能机械手动，类似问题还有多起。

3变电站消防安全的处置对策

3.1建立消防责任制

单位层面应执行相关消防法规，贯彻“预防为主、防消结合”的工作方针，实行“谁主管、谁负责”的原则，明确消防安全责任人、消防安全管理人、专（兼）职消防管理人员、重要部位岗位等人员的岗位消防安全职责，确定各岗位消防安全责任人。

设备管理部门应负责变电站（换流站）等生产场所消防设施运行维护管理，编写消防设施运行规程和现场应急预案。组织消防设施维护保养与消缺，落实防火检查，建立生产场所消防档案。

3.2提高工作人员事故应急处置水平

为了保证变电站消防应急处置工作的有序进行，一是每年定期开展运维值班人员的消防取证培训工作，提高人员的专业水平以及综合素质；二是结合变电站实际情况，组织修编应急处理流程，指导工作人员开展应急处置工作；三是变电站定期组织消防安全演习，按照应急处置流程严格操练，提高工作人员解决实际问题的能力；四是班前班后检查消防设施，发现隐患及时排除并向上级主管报告，指导、督促站内工作人员遵守消防安全管理制度，制止影响消防安全的行为。

3.3定期开展消防设施维保工作并保证质量

变电站应建立消防器材和设施应建立详细台账，完善各类检查记录。消防设施的巡视应严格纳入变电站（换流站）例行巡视、全面巡视范围。加强日常维保、消缺及检测管理。季度维保、年度检测，运维单位应全程进行旁站监督，同时对维保单位的维保质量、消缺响应实行计分制，纳入对维保单位的年度考评范畴。维保单位应具备消防设施维护保养资质，每季度对站内消防设备进行一次维护检查，并做好相关记录。第三方检测机构应具备二级及以上消防设施检测资质，每年对站内消防设备进行一次检测，并出具相应的检测报告。

3.4切实开展变电站消防隐患治理工作

要结合实际，全面开展拉网式排查，细致梳理变电站在电气火灾方面存在的薄弱环节，举一反三，不留死角。对于检查中发现的隐患缺陷，按照“一患一档”的要求，纳入闭环管理，强化整治措施的落实。在消防设施隐患未彻底整改完成前，要制定针对性临时防范措施，切实提升消防应急能力。应加强运维、二次、线圈等多个专业的专业协同及项目落实，积极依托厂家及维保单位的专业力量，协调解决重点、难点问题。定期召开工作协调会，每项措施必须责任到人，确保隐患缺陷及时消除，严防电气火灾事故的发生，确保工作取得实效。

3.5补充完善消防设施配置

对照最新的《电力设备典型消防规程》等相关规程规定，将消防设施配置的相关条款要求进行梳理和整合，形成变电站消防设施配置规范，对照开展老旧变电站消防设施配置情况排查，及时补充和完善不足的设施设备，确保消防安全。

3.6加强变电站消防审查验收工作

严格执行变电运维管理规定，强化工作人员责任心，在设备验收各个环节严格把关。同时针对新投运变电站、技改工程，变电专业人员应提前介入图纸审查，提前发现消防设计存在的不足，提出设计更改，提前管控。

4结语

变电站的消防安全管理应从设计源头抓起，必须严格遵循消防法律法规和技术规范，落实消防责任，健全消防组织，开展经常性消防检查和应急演练，同时更应重视消防设施的维护保养工作，按期排查和消除隐患，使消防设备处于完整好用状态。

参考文献

[1]樊瑆,徐君龙.试论无人值班变电站的消防设计[J].电子技术与软件工程,2014(20):125.

[2]郑宇东.探究无人值班变电站的消防管理[J].广东科技,2012,21(21):61+37.

[3]张翔鸿.浅谈无人值班变电站的消防管理[J].科技创新导报,2012(10):203.

[4]张明石.对110kV变电站消防安全的几个问题分析[J].华中电力,2011,24(06):4-6+10.

论文作者:王驰,

论文发表刊物:《中国电业》2019年21期

论文发表时间:2020/3/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e585e91cbfb36b24916e7c08.html