# 电厂继电保护二次回路存在问题及整改措施论文_梁悦

（天津市金马家俱工程有限公司 300221）

摘要：电厂继电保护及其二次回路接线十分复杂，影响因素多，是电力装备中的重要组成部分，继电保护二次回路中的问题危害极大，将导致继电保护系统的拒动、误动，影响电力系统的安全运行。

关键词：继电保护；二次回路；问题；整改措施

1 前言

电厂的继电保护与电力系统整体运行的状况之间存在紧密的联系，所以，如果继电保护当中的二次回路发生故障，必然会对电力运行带来不利的影响。其中，如果母线差动保护当中的二次回接线存在故障问题，而且输电线路负荷较大，那么很容易导致误跳闸的情况发生。如果线路保护当中存在接线错误的情况，而在此情况下，电力系统存在故障，也同样会增加断路器误跳闸现象发生的几率。所以，对于电厂的继电保护二次回路问题需要给予一定程度的重视，同时，积极地采取具有针对性的改造措施，从根本上消除安全隐患，有效地降低灾害发生的几率以及经济损失。

2 继电保护二次回路中存在的问题

2.1 安装不正确

继电保护二次回路中存在非常多的回路，例如：电流回路、电压回路、控制回路和信号回路等，只有正确的安装这些回路，才能有正确的动作。一旦出现项目的基建、技术管理改造、施工过程质量控制不严格、竣工验收工作没有到位这些问题，必将出现继电保护二次回路的误动或者拒动。

2.2 接线过程或者标识错误

二次回路接线、标识错误，接线过程不严格导致端子松动，发生接触不良现象，以上问题都将使得继电保护二次回路发生不正确的动作。厂家配线过程不严格产生的错误，现场安装过程中工作人员粗心导致接线错误、标识错误。

2.3 电缆绝缘损坏

继电保护二次回路通过电缆进行控制和信号的传输，二次回路的电缆如果因虫鼠啃咬或者雨淋日晒使得绝缘保护损坏，另外长期的发热使得绝缘保护的性能下降甚至损坏，也会对控制的信号传输产生影响，可能导致事故的发生。

2.4 工作人员的操作错误

在现场一线的工作人员，其中的一些安全意识淡薄，缺乏相关的经验和技术，工作一线的安全技术措施准备没有到位，可能发生误碰、误动事故。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 继电保护二次回路问题的整改措施

3. 1 强化设备安装管理

我们要想保证施工现场的质量，必须要有完备的继电保护二次回路的施工方案和管理严格的设备安装流程。所以在开始施工之前，应保证施工程序、施工顺序以及施工的相关工艺流程正确、完备和合理。同时，开始施工之前，必须把技术交底工作做好，应对脆弱部位与关键部位的施工工艺、操作规程与保护措施进行重点关注。

3.2 增强绝缘性能

构建出健全的检测体系，并且在检测二次回路绝缘性能的时候，需要更加规范与系统，确保其科学合理，进而使得二次回路绝缘性能可以始终处于理想的状态。另外，相关部门的领导还应该制定出完善的制度，保证工作人员自身的素质与工作效率得以提升，同时加大绝缘性能检测力度，对二次回路进行定期与不定期地检测，使得绝缘检测工作更加规范与科学。在此基础上，还应该对电力设备进行全面地保护和维修，减少因自然环境而对绝缘性能产生的影响，使得电力设备自身的绝缘性能得到有效地提升。

3.4 严格执行继电保护反事故措施

继电保护的反事故措施是针对在电力系统中继电保护和二次系统设备在运行过程中存在普遍问题，继电保护的反事故措施是一些能起到重要作用的技术改进措施，这些措施对保护装置的运行安全很大帮助，在工作中执行继电保护反事故措施，能够有效降低不正确的保护动作而引发系统事故的概率，有助于保证继电保护的安全运行，继电保护反措管理是继电保护技术管理的重要部分。

4 电厂继电保护二次回路改造注意事项

针对该电厂进行继电保护二次回路改造后存在的问题，同时保护继电保护二次回路的安全运行，要求电厂在进行继电保护二次回路改造时要做好以下几点：

4.1继电保护二次回路的合理接线

继电保护二次回路主要是通过继电保护二次电缆的连接和布置来实现的，对二次回路运行安全性具有重要作用。因此，在二次回路接线中，要尽可能的防止电缆出线转接现象；要对接线图进行有效的审查，保证其与实际相符合，以提高接线的准确性；接线端子的接触性都要良好，在将旧电缆拆除前，需对其进行有效的审核和记录，以保证电缆拆除的准确性；在电缆改造完成后，需对其电缆进行再次的审核。

4.2合理布置端子排

端子排是继电保护二次回路的重要组成部分，因此，必须对端子排进行合理的布置。利用空端子将电源端子与跳闸端子隔开；当电缆屏顶未设置母线时，可利用端子排来代替，并组成独立排列；端子排面上每个端子每边只能连接一根导线，且导线横截面应小于6mm2；屏上端子与地面距离不能少于350mm，需为电缆分线留出足够空间，同时对电缆安装、检查和维修提供方便。

4.3重视二次回路的编号

在继电保护二次回路改造中，线路编号在继电保护二次回路检查中很重要，可以为继电保护检查和维修提供重要依据，大大提高了二次回路检修效率。

参考文献

[1]高金锴，董红，程文英.继电保护二次回路隐患排查及防范[J].吉林电力，2011，9(2)：89-90.

[2]张志刚.浅谈电气二次设备状态检修的相关问题[J].科技与企业,2011，23(7)：78-80.

[3]刘金花.继电保护及二次回路中隐形故障的分析[J].中小企业管理与科技，2014,23(3):65-67.

论文作者:梁悦

论文发表刊物:《电力设备》2016年第18期

论文发表时间:2016/11/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e594880edb6e3824fde79911.html