# 电场土建施工技术在山区分散布置的运用论文_邓杰

中国水利水电第七工程局有限公司

摘要：为了贯彻并落实我国关于“保护环境”的战略目标，风电市场得到了崛起。由于山区具有较好的风力资源，所以，山区也就成了风电场建设的最佳场所。但是，在山区进行风电场建设时会出现较为恶劣的环境，以及复杂多样的地形，这都给建设过程设置很多限制条件。本文结合具体案例，主要针对在山区的分散布置当中应用风电场土建施工技术做出详细的分析与说明，希望为山区的风电场设置提供一定的建议。

关键词：风电场；土建施工技术；分散布置；应用分析

1、工程概况

中广核彭泽大浩山风电场场址位于九江市彭泽县马当镇、浪溪镇、浩山乡境内。场址距彭泽县城东面约14km，九江市东偏北面约70km。风场场址范围为彭泽县从浪溪镇至浩山乡九江沿岸，风场东起彭泽县浪溪镇大桂陈家附近，西至彭泽县浩山镇小浩山施家一带，风场呈椭圆形，区域面积约25km2。风场地形主要为高丘山地带，海拔高程500m～858m。风场丘陵山脊走向NE-WS，地形起伏较大，丘陵表层以土层为主，植被为较茂密的灌木。风电场对外交通条件较为便利。

2、山区分散布置风电场土建施工过程中存在的问题

笔者在中广核彭泽大浩山风电场土建施工过程中发现，山区分散布置风电场在施工中一般会出现以下几点问题。

2.1水电资源的供给不足

在山区中，由于整体地势较高，而在建设风电场时，只有建设的规模足够大才可以为风电市场提供充足的电力资源，而且要想获得一个较大的风力利用率，通常情况下都是将风电场建设在山顶的地方。而山顶的地方由于具有较大的跨度，所以，在进行水资源以及电资源等供给时会表现出明显的不够等情况，无法满足建设施工中对于资源的正常使用，对整个风电场的建设都带来了非常大的难度。

2.2地形较为复杂

在山区的地方，大部分的地形都非常复杂，想要找一个较大范围的平整区域来建设风电场非常的困难，所以，要在建设之前进行大量的山体爆破工作，山体爆破虽然提高了山体的利用率，但是也增加了很多爆破之后的整理工作。

2.3自然环境非常恶劣

在山区进行风电场建设时，不仅山区的地形带来了难度，自然环境条件也带来了较大的难度，因为在山区的自然环境非常差，经常会出现较为恶劣的天气。

3、山区分散布置风电场土建解决困难的途径和施工技术

面对上述讲到的山区分散布置风电场土建过程当中存在的一些困难，结合该工程施工中遇到的情形，具体的解决措施以及解决的施工技术有如下几点。

第一，在山区的风电场建设当中，由于发电机组都是较为分散的分布在各个山上，这也就给整个建设施工过程增加难度，但最大的困难还是在选择电源时不能选择固定的电源。此外，在施工过程当中需要大量的水资源供应，这也是山区风电场建设当中的一个棘手的问题。其实，解决这一问题也不是很难，只需要在山上安放一个一百五十千瓦和一个三十千瓦的柴油发电机进行供电即可，也可以根据工程的实际需要电量进行发电机的自由组合发电，而需要的水资源只需要将其运输到山上即可。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

第二，由于风力发电机对风力具有较高的要求，所以，在放置发电机时通常放置到山顶上，但山顶的平整度较差，而发电机放置时又需要具有一个两千平方米到三千五百平方米的基础平台，所以，就需要对山体进行一定的爆破。一般情况下，在爆破时通常选择炮孔爆破法来处理山顶部分。选用炮孔爆破法时，首先要在岩石的内部当中钻一个孔，再在孔的内部装上一些炸药包，引爆炸药包即可完成山体的爆破。这一方法在实际操作过程中非常简单，减少了一定的损耗，并且爆破是在山体的内部进行爆破，不会产生外部的飞石而对周围的人群以及其他东西造成破坏。

第三，在山区中具有非常充足的雨水，而山区又都是土路，一旦下雨就会使得道路泥泞不堪，所以，在进行风电场建设之前，一定要先修好一条路，这条路不用是非常平整的路，只需要铺满碎石并挖好排水沟渠即可。这样在下雨的时候，就可以及时的将山上的雨水排出去，保护道路的平整度。

第四，在现阶段的工程建设中，施工所用的混凝土都是在搅拌站完成，而在山区的工程施工中，由于地理位置较为偏僻，风电场建设过程中又需要较大量的混凝土，所以，就需要在施工场地附近建设一个较大的混凝土搅拌站。而在风电场建设中，混凝土工程的质量是整个工程质量好坏的一个关键因素，所以，需要的混凝土是一次性的浇筑而成，不能出现一丝的冷缝，这也就给山区的风电场建设提出较高的要求。在施工的过程中，也可以在集控中心中配置两套混凝土搅拌系统，与此同时，采用多辆车来进行混凝土的运输，以此确保混凝土在浇筑过程中不出现间断。另外，为了及时知晓混凝土内部的温度，还要在基础混凝土中安装一个测温装置，方便对混凝土进行有效的温度控制。在浇筑完毕混凝土之后，一定要对混凝土表面进行保温养护以及保湿养护，以保证混凝土内部的温度处于稳定降低的状态，养护时间要在半个月以上。

第五，在吊装基础环的建设初期阶段中，要先将吊装换埋置在基础主体混凝土中，但要注意保护好混凝土表面的平整度。其次，基础环的精准度对于风电场的建设质量起到决定性的作用，所以，要保证好基础环的精准度问题，在埋置完成基础环之后，要其上方焊接上三个支撑架，在支撑架上要进行调整螺栓的安装，以便于后期对基础环的位置进行微调。在安装完毕基础环之后，要根究施工现场的实际需求对其位置进行调整，使其精准度更为符合工程施工的要求，在所有工序都完成之后，便可对基础环进行加固处理。

第六，在进行风力发电机的接地施工中，要根据施工场地的不同，合理选取接地组合。在山区中，由于主要的组成成分是岩石，所以，要对岩石进行一定的处理，然后选择满足设备厂家的发电机电阻。在山区中进行风力发电机的接地项目施工中，通常采用的是接地沟、铺设物理降阻剂和安装扁铁、接地模块组合起来的一种施工方法，这样是根据山区特有的情况采取的特殊设计。但在施工中要注意在其表层上填涂上不具有腐蚀性的土壤以及一层降阻剂，土壤要求不能夹杂任何东西，必须是纯土壤。

4、风电场土建施工过程中的注意事项

在山区中进行风电场的土建施工是一项复杂度极高的工作，施工会受到各种因素所带来的制约作用以及一些不利的影响，所以，在施工中要对主要点进行及时的防护。其中，主要的注意事项有以下几点：

第一，在进行混凝土的浇筑过程中，要在混凝土中加入预先设定好的钢筋，以对混凝土起到固定的作用，以免浇筑时发生混凝土的变形等情况。第二，由于预埋的电缆管线是埋置到混凝土内部，所以，在浇筑混凝土时要将管线的两端都埋住，以免在后续的施工中对管线造成一定的破坏。第三，由于在混凝土搅拌完成之后就必须立即进行混凝土的浇筑，不然会因为混凝土的冷却而发生混凝土裂缝，因此，在进行混凝土的基础浇筑时，最好采用搅拌罐车来进行浇筑，促进混凝土搅拌以及浇筑过程都实现一定的简化，节省大量的人力资源。

5、结束语

综上所述，在山区中分散的进行风电场的土建施工时，由于山区独有的地形特点以及环境特点，比如会出现一定的难度，但只要合理的运用有效的应对措施，便可在最大程度上解决施工难的问题。除此之外，风电场土建技术中有管理技术以及施工技术等等，工程人员可以有效选择合适的技术，这样做可以有效应对以及转变山区中恶劣的施工条件，使其能够成为适合风电场建设的区域，这对于整个风电市场的发展来说也具有非常重大的现实意义。

参考文献：

[1]伞国辉.山区分散布置风电场土建施工技术[J].科技视界，2013（24）：260+294.

[2]张廷亮.风电场土建施工技术在山区分散布置的运用[J].科技风，2017（21）：76.

[3]李小毛.山区分散布置风电场土建施工技术[J].中国高新技术企业，2012（26）：101-102.

论文作者:邓杰

论文发表刊物:《防护工程》2018年第17期

论文发表时间:2018/10/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e5ab24e36933b69010125a9b.html