# 房屋建筑混凝土结构加固技术分析论文_李始佼

身份证号：441702198605071***

摘要:随着经济与社会的快速发展，各种房屋建筑工程如雨后春笋般的出现，并且房屋建筑工程的规模不断的扩大和高度也在不断的增高，这对房屋建筑结构的设计提出了更高的要求。但是，由于房屋建筑工程施工和使用的过程中，不仅会受到各种人为因素和自然环境的影响，还要承受疲劳荷载、地震荷载、风荷载以及雪载荷等因素不利影响，再加上建筑材料的退化和老化，会给房屋建筑工程带来不可逆转的破坏。因此，应该在房屋建筑施工中合理的应用混凝土加固技术，以此保证房屋建筑工程的安全性和稳定性。

关键词：房屋建筑;施工;混凝土结构;加固方法

1.进行房屋建筑混凝土结构加固的意义

对于实际房屋建筑施工中，因为会受到施工人员、施工原材料、施工设备等多方面因素的影响制约，导致房屋建筑工程的质量无法保证，房屋建筑中容易发生裂缝、变形，严重威胁房屋住户安全。在房屋建筑中，可以应用结构加固技术，对其混凝土结构进行加固，延长房屋建筑的使用寿命，增强房屋建筑耐久性，不仅可以有效保证房屋建筑工程质量，而且在一定程度上可以确保施工安全。

2.房屋混凝土结构施工中应用加固施工技术的具体措施

2.1粘钢加固法

粘钢加固法，主要是通过在节点的表面采用特殊的建筑物结构胶用于粘贴钢板或者是角钢，使其得以协同工作，利用夹钢及钢板对核心区域混凝土的约束影响，以及自身的承受力，来增大核心区承受能力。这种加固法的优势是对结构外形基本没有影响，而且施工的工期较短，在作业施工的过程中对生产以及生活影响较小，该方法的缺点是，由于此方式推广的时间还比较短，其抗老化的能力尚不能得到确切的数据。

2.2增设节点加固法

该方法的优点是：比较简单，便于操作，它的原理是：主要通过加大节点来降低结构的跨度，以便于达到降低结构内部应力，增大结构承载性能的目的。不过此种方式的采用易受到空间的桎梏，通常只运用于大跨度板、梁、网架等其它水平混凝土的结构上。

2.3碳纤维加固法

此方法的原理是：通过采用轻质的高强度的碳纤维布，粘贴结构相应部位以期达到补强和加固的作用，而相对于其他种类的加固方式，该方法有着易于施工以及不加大横截面尺寸等优点。当然，该方法也有其缺点，即由于碳纤维加固时采用的结构胶属于有机高分子，导致其同样存在不耐火，耐高温能力较差等问题，耐久能力也有待进一步改善。

2.4加大横截面加固法

混凝土的受弯组件常常由于使用时间过长等问题导致结构遭到破坏，而这时如果在其表面加混凝土的现浇层，可加大横截面有效高度，扩大横截面积进而增大组件正横截面抗弯，斜截面抗剪能力和横截面刚度，从而起到加固补强影响。在横截面的受拉区加上现浇混凝土，围套加大组件横截面，通过新加部分和原始构件共同工作，可以有效地增大组件承受力，改善其使用能力。该方法的优点是：施工的工艺简单、适应能力强，并且具有成熟的设计以及施工经验；适用于大多数的梁、板、柱、墙等一般构造物的混凝土的加固。该方法的缺点是：由于现场施工的湿作业时间较长，对生产以及生活等方面会造成一定的影响，且加固后的建筑物物净空有一定比例的减小。

2.5预应力加固法

预应力水平拉杆的加固混凝土的受弯组件因为预应力和新增外部载荷的共同影响，拉杆内将会产生轴向的拉力，该力将通过杆端锚固偏心地传递到各个组件上（当拉杆和梁板底面处于紧密贴合的状态时，拉杆会与组件共同弯曲，此时尚会有一部分压力将会直接传递给组件底面），在组件中产生偏心受压影响，该影响克服了部分外载荷所产生的弯矩，降低了外载荷效应，进而增大了组件的抗弯能力。同时，因为拉杆传给组件的压力影响，组件裂纹和裂缝的发展得以缓解、控制、斜横截面抗剪承受力也随之增大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.实例分析房屋建筑混凝土结构加固施工技术的应用

3.1房屋建筑混凝土结构加固施工中间接加固技术的应用

某一工程的房屋建筑，在混凝土结构加固的过程中，主要是采取间接加固技术，通过依据于房屋建筑工程的实际受力情况，在对房屋结构保护的基础上，依据于合理调整的方式，对房屋建筑结构进行整体上的加固。当前房屋结构建筑的实际加固过程中，其受弯混凝土的相关构件，往往是结合预应力的方式实现加固的过程，在对外荷载限制的过程中，将荷载效应有效降低，并将混凝土结构的基础抗弯能力显著提高。

在间接加固技术的应用中，通过借助于预应力水平拉杆的基础加固技术，将预应力在混凝土结构上施加，对房屋建筑工程混凝土的基础构件进行改善，并将房屋结构的相关使用寿命延长，并结合卧式组装的方式，保证该工程房屋建筑混凝土结构的抗压性相对较强，同时也要保证该房屋建筑混凝土结构的相关稳定性全面加强。

3.2房屋建筑混凝土结构加固施工中直接加固技术的应用

房屋建筑混凝土结构加固施工中，直接加固技术的应用过程中，主要是结合当前房屋建筑结构的一种科学加固方式，并在纤维加固的过程中，做好整体上的一种实际应用。在纤维加固技术的相关应用过程中，往往是结合粘贴的方式，在受拉位置对材料进行固定，将房屋混凝土结构的相关抗拉能力和基础承载能力显著增加，进而做好纤维粘贴的塑料基础加固。这种房屋建筑混凝土结构的基础加固技术应用中，其耐潮湿性能相对较强，同时也有着相对较强的耐腐蚀性能，在不对混凝土结构产生影响的基础上，同时也有着较低成本和耐用性的主要特点。实际的使用中，往往需要对专门的防火处理方案加以设置，通过不断的敲击粘贴的钢板，结合超声波实行探测的过程，对粘贴的实际效果进行及时检测。

某一房屋建筑工程主要有主楼和裙房，同时这一房屋建筑工程主要是一种现浇混凝土框架的结构，对于房屋建筑的总高度而言，主要是90m，同时对于主楼而言，一共有31层，底下一共有3层，而地上主要有28层。对于裙房的设计而言，总高度为27m，一共有7层，其中低下有2层。房屋建筑工程实际的施工中，各方面因素的影响中，不仅仅使得这一房屋建筑工程的混凝土结构存在一定的损害，同时对于建筑整体上的一种承载能力也产生了相关的影响，在对该工程的受力情况分析的基础上，通过对纤维加固技术加以采用，使得高强纤维布的抗拉强度不小于3150MPa，并使得单位质量保持为300g/m2，在某种程度上保证断裂伸长率不大于1.5%。加固效果保证的基础上，就要及时的修补混凝土结构的基础表明，依据于灌注环氧树脂的形式，对表面的裂缝进行及时的修补。

截面加固的过程中，主要是结合混凝土受弯结构的面积，将截面的高度显著增加，通过将正截面的抗弯能力不断增强，并在实际的加固补强过程中，实现原结构的增强，在对混凝土结构的相关性能改善的基础上，实现结构承载力的增强。截面加固的过程中，不仅仅有着相对简单的工艺，同时也有着相对较强的实用性。

最后，就结构粘钢加固技术而言，主要是在房屋建筑混凝土结构的外部进行的一种加固，有着先进的加固技术和相对较小的占有空间，就其实质性而言，也有着相对较好的加固效果和简单化的加固操作技术。而注浆加固技术在现代化房屋建筑工程的施工中有着广泛的应用，并依据于低压的形式，在裂缝中对浆液进行灌注，有着相对简单的操作和科学合理的技术手段，同时也有着相对较广的适用范围。

4.结语

综上，房屋建筑物在安全性能以及耐用性能方面的问题，应该引起工程师们的高度重视，要建造出一幢经久耐用的房子，不仅仅要求工程师们在房屋建筑物等方面具有多年丰富经验的积累以及实践，同时还要求工程师们能够以积极而又谦虚的态度对国际上的一些成功经验和惯例做法进行良好的借鉴和引进，进而才能够引领中国的房屋建筑物的结构设计观念加入国际轨道，使其的水平上升到一个更高的层次。

参考文献：

[1]林文秀.混凝土加固方法与技术[M].北京；中国建筑物工业出版社，2014年

[2]郑先元.既有建筑结构鉴定与加固技术概述及应用[J].现代物业（上旬刊），2013（01）.

论文作者:李始佼

论文发表刊物:《低碳地产》2016年13期

论文发表时间:2016/11/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e5bda5ddcd5200ddde4e9324.html