# 建筑给排水设计中的节能减排论文_张国权

张国权

（广州名阳建筑设计有限公司，广东，广州，523380）

【摘 要】建筑给排水设计是建筑工程施工建设的重要内容，随着我国可持续发展战略的逐渐深入，人们的环保意识明显提高，越来越关注建筑给排水设计中的节能减排设计在保证建筑工程正常给排水的基础上，节约给排水系统的水资源，优化建筑给排水系统的节能减排设计，不断提高建筑工程的环境效益、经济效益和社会效益。本文分析了建筑给排水设计问题并阐述了建筑给水排水设计中节能减排设计的措施。

【关键词】 建筑设计；给水排水；节能

引言：随着人们节能环保意识的逐渐增强，在建筑的设计过程中，建筑的给水排水设计节水与节能的问题逐渐受到人们的重视。所以，在建筑工程项目建设过程中，设计师及相关部门要在设计中充分对其进行考虑和规划，除了强调建筑供水的可靠和安全，还要避免不必要的浪费。作为一名建筑设计人员，从建筑给排水系统的设计、建筑污水处理回用、节水器具的合理配置等角度,研究探讨建筑节水应采取的技术措施,以获得最大的节水效果。

1. 建筑给排水设计中节能减排常见的问题

1.1 超压出流浪费的水量过多

卫生器具给水额定流量是为满足使用要求，卫生器具给水配件出口，在单位时间内流出的规定出水量。流出水头是保证给水配件流出额定流量，在阀前所需的静水压。给水配件阀前压力大于流出水头，给水配件在单位时间内的出水量超过额定流量的现象，称超压出流现象，该流量与额定流量的差值，为超压出流量。给水配件超压出流，不但会破坏给水系统中水量的正常分配，对用水工况产生不良的影响，同时因超压出流量未产生使用效益，为无效用水量，即浪费的水量。因它在使用过程中流失，不易被人们察觉和认识，属隐形水量浪费，因而至今未引起足够的重视。然而这种隐形水量浪费在各类建筑中不同程度的存在，其浪费的水量也是十分庞大的。

1.2 给水排水系统配件造成的水量浪费

首先在建筑施工阶段，常常由于施工给水排水设备老化而带来水资源的浪费；其次在水龙头和管道等基础设施上质量把关不严，也会带来一定的水资源浪费；最后，很多建筑给排水设计虽然并不涉及具体卫浴设备的安排，但很有必要对马桶、浴缸等水资源浪费的潜在因素作出一些说明，积极推广节能节水的相关设备。

1.3 对于再生水资源的利用率较低

我国人均水资源在世界范围来讲是很低的，我国许多城市尤其是北方城市，大多存在水资源短缺的问题。这就要求在建筑给排水设计时!应该充分考虑再生水资源的利用。目前很多雨水、生活用水并没有经过相关处理而进入再利用环节，造成这种现象的主要原因是给排水设计时没有预留相关技术设备，导致很多水资源被浪费。

2. 建筑给排水设计中的节能减排措施

2.1 改善水循环利用，存储利用雨水，利用中水

将雨水收集起来，并采用一定的设施对其进行处理，对处理后符合相关水质指标的雨水进行重新利用的过程称作“雨水利用”。经过处理的雨水是一种非常重要的水资源，可以将它应用于景观用水、绿化用水、冲厕所用水和其他符合中水水质标准的用水等。目前，我国众多建筑物的屋顶都设计有相应的雨水管道，通过导管可以将屋顶的雨水引入地下雨水沉积沙池，经过沉积，雨水流入蓄水池中；经过水泵的传输，将雨水送到杂用水蓄水池，再加氯进行消毒，然后传送至水管道中。需要注意的是，为了避免酸雨和降尘问题，尽量在降雨 2 min 后再进行雨水的收集工作。

不只是雨水利用，中水回用也是缓解城市水资源紧缺的有效途径。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆中水其实就是建筑生活排水经过处理，达到国家规定水质标准，应用于生活、市镇、环境等等的非饮用水，来源包括日常生活中的生活污水、生活废水。生活废水把建筑物内的污水、废水进行处理，实现中水的重复利用。这样的做法在初期，人力物力投入较大，但是从长远的角度来看，这会带来可观的经济效应。

2.2 采用节水型管材

给排水节能设计需要全方位综合考虑各种因素，在水的输送过程中。也可以采取一定的措施进行节能节水，如采用优质管材、阀门。由于镀锌钢管容易生锈，这样必然会影响水质，而且经过一段时间闲置后，再次使用时会有锈水流出。如果流入到干净的水中，可能导致整个容器里的水的水质不合格，造成水资源的浪费。此外，接头处也是锈蚀的“重灾区”，随着时间的推移，会不同程度地出现漏水渗水现象，但如果采用新型管材如铝塑复合管、钢塑复合管、PP-R 管、PE管、PVC-U 管不锈钢管、铜管等，就能够很大程度上杜绝漏水渗水等浪费问题。

2.3 科学选用水表

在建筑物的不同位置安装不同型号的水表，这样不仅能够提高水表计量的准确性，还能够提高业主节水的积极性和主动性，进而起到节水的效果。在实际使用过程中，由于水表自身或选型的问题，经常出现水表失灵、计量有误差等问题，严重影响了水表计量的准确性。比如，建筑物有些部位的水表型号相对较大，但是水量却相对较小，这严重影响了水表的准确度，并且也造成了水资源的浪费；再比如，水中通常存在一些杂质，使水表滤网的进水孔在长期运行过程中出现堵塞，导致水表指针指示不准。为了有效解决上述问题，需要在建筑物的不同位置安装型号适当的水表，并在安装水表的同时一并安装过滤器，定期对水中杂质进行清理，这样可以有效提高水表计量的准确度，进而达到节约用水的目的。

2.4 选择、使用节水型的卫生器具和配水器具

卫生器具和配水器具的节水性能直接影响着整个建筑节水的效果。所以在选择节水型卫生器具和配水器具时,除了要考虑价格因素和使用对象外,还要考察其节水性能的优劣。大力推广使用节水型卫生器具和配水器材是建筑节水的一个重要方面。

2.5 采取分区供水的方式，利用市政给水管网的压力

在城市供水中,根据城市供水规模大小不同, 一般市政给水管网压力均在0.2~0.4MPa 之间。合理利用市政管网压力,采用分区供水方式,可以减少二次加压能耗。某些工程设计中将管网进水直接引人贮水池中,白白损失掉了H0,尤其是当贮水池位于地下层时,反而把H0 全部转化成负压,这样极不合理。因此当市政管网压力能保证0.3Mpa时,五层及以下楼层便可采用市政管网直接供水,五层以上采用无负压变频供水设备供水。这样即不浪费市政管网余压又不至于使低楼层管网压力过高,造成能耗及水量浪费。即使在分区后,各区最低层配水点的静水压一般仍高达300kPa-400kPa。而在给排水系统设计中,卫生器具的额定流量是在流出水头为20kPa~30kPa 的前提条件下所得的。若不采取减压节流措施,卫生器具的实际出水流量将会是额定流量的4-5 倍。随之带来了水量浪费、水压过高的弊病,而且易产生水击、噪声和振动,导致加速管件的损坏和破裂。因此,必须注意给水管道的减压节流。减压节流的有效措施是控制给水系统配水点的出水压力,可在配水点前安装节流孔板、减压阀等来避免部分供水点的超压,同时选用合适的水龙头,使竖向分区的水压分布更加均匀。所以在高层建筑给水系统竖向分区后仍应注意给水管道的减压节流的问题。

3. 结语：

建筑给排水系统是建筑工程中一个非常重要的组成部分，在建筑给排水设计过程中要充分考虑节能环保的相关措施和政策，践行节能减排的绿色环保理念，积极运用节能型的新材料，防治水资源污染，优化节能减排设计，保护自然环境，提高建筑给排水系统的环境效益、社会效益和经济效益，推动我国建筑行业的可持续发展。

参考文献：

[1]马静. 绿色建筑中给排水系统CO_2排放量的阈值研究[D].重庆大学,2014.

[2]李艳凤. 节能减排在建筑给排水设计中的应用[J]. 中国建筑金属结构,2013,22:49.

论文作者:张国权

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年5月总第198期供稿

论文发表时间:2015/9/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e5be8cfe2d7acb8147657a23.html