# 输变电线路施工技术管理问题思考论文_马以刚

摘 要:电力工程施工质量不仅关系着整个电力系统的正常运行，还严重影响着我国人民的生活用电安全。随着供电量目标的日益增加与电力稳定性要求的提高，要保障供电过程的安全高效。加强输变电施工中的技术方法研究，切实解决各项技术问题成为关乎电力行业发展的重要因素。

关键词:输变电施工；技术问题；措施

前言：

输变电施工的特征比较复杂，加之施工条件与施工质量的管控难度较大，稍有不慎便会给施工人员带来危险。为了保障输变电过程的稳定有序，避免因技术问题而给人们生产生活带来不利影响。据此，加强关于输变电施工中的技术问题与解决措施研究，也便具有了极大的现实意义。

1、输变电线路施工主要内容

所谓的输变电线路的基础，也就是埋设于地下固定杆塔部份。线路的基础起到的作用主要是当在外部作用的影响之下，可以防止杆塔产生倾斜或到变形。与此同时，线路的基础可以避免杆塔产生沉降的问题。输变电项目基础的施工质量直接影响着供电线路的安全运行。而杆塔在输变电线路中发挥着为线路提供支撑的作用，所以，科学合理的选取杆塔的形式可以提高输变电线路的施工速度，还要以减少项目的投资，可以为以后的线路检修提供便利，杆塔的选取正确是否，直接影响着线路供电的稳定性和可靠性，除此之外，输变电线路的架线施工内容中还有架设线路之前的准备。对放线的导地线进行可靠的连接，观察线路的张弛程度，安装线路的附件，进行紧线工作等。输电线路的检修则主要解决供电过程中产生的各类运行故障，在检测和调试过程中会发现相应的问题，可以及时制定出切合实际的应对措施，可以避免运行过程中产生故障，保证输变电线路可以正常运行。

2、当前输变电施工中存在的一些技术问题

随着我国电力体制改革不断深入，电力工程也迅速发展起来，在这一背景下，加强对电力工程安全施工技术以及安全施工管理的研究具有十分现实的意义。输变电工程施工工作作为输变电线路建设过程中的核心内容，施工中的每一个细节都应该重视。目前输变电施工中仍会存在一些技术上的问题，影响输变电整体工作的运行和发展，如:(1)在输变电施工的基础施工中经常出现因为质量检测不合格从而导致基础倾斜或者沉降的现象;(2)在架线施工的拖地展放方面，由于人工工作的不稳定性，常线路磨损程度严重的现象;(3)在杆塔施工中，由于杆塔建设分为整体建设和分解组立两种方式，不同地区适用于不同的杆塔和建设方式，但是经常因为杆塔和施工技术选用不当在实际工作中出现杆塔不稳定的现象;(4)在高压试验和验收工作中，输变电线路不仅涉及如跨越高塔航空标志的安装和调试等相关设备的安装及调试工作，还需要在输变电施工完成以后对其进行高压传输试验才可以通过验收。

3、解决输变电施工问题的具体措施

3.1施工准备活动

在正式施工之前需要预先做好各项准备活动，这对后期的施工起到保障性作用。良好的规划准备主要包含各类设备器械的准备、检查;划定施工材料的存放区域、制定施工现场管理的标准规定;施工材料的管理与查验等。在前期的准备过程中还需注意做好相关测量工作。首先，在第一次测量过程中，要保障输变电线路的位置能够尽可能精确，从而避免由于线路位置的偏差而给整体施工带来的不利后果。

3.2基础性施工

在正式施工时，需要考虑到施工地域的地理位置、环境特征、气候特征等因素，从而才能因地制宜地展开基础建设工作。举例来说，在山区野外环境中有风化岩石地貌，经过常年的风力侵蚀，这些岩石体已经形成了较强抗剪力，而基于这样的地貌条件，在施工过程中则可以采取掏挖式的方法开挖地基，在稳定的岩石基础上进行嵌固，从而使得输变电的基础工程能够具备更大的抗拔力。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在经过大片岩石土层的施工地域中，需要对岩石进行采样试验，从而对岩石种类、地应力情况、岩石承载力等有着大致了解，便于后续施工中能够根据实际需求选择适当的施工技术。比如，当施工所经地域土质较好时，则可以先掏挖出样坑，通过对样坑的测试，从而确定该地域是否满足掏挖基础的条件。在对主柱进行挖掘时，也需保证开挖孔径的适当。再如，针对作用力较大、基础较深的施工区域来说，可以采用塔灌注桩的方式来进行施工。首先研究分析土层与桩体之间所形成的摩擦力、桩体自身承载力等，然后再通过反复的混凝土配比试验，从而确定出合适的混凝土比例进行灌入。

3.3杆塔的架设施工

杆塔在输变电工程项目承担着支撑输电线路的任务，因而对于保障输变电工程的施工取得较好质量成果有着极为重要的作用。首先，要结合运输需求、地形地貌、选择适合的杆塔结构。例如，在丘陵、平原等地势起伏不是太大的地形中，则可以采取混凝土式的方法，针对高海拔山区等地理环境则可以采用铁塔式。铁塔型式的结构能够适用于出线受限、档距较大的施工区域，但在高海拔地区进行架设时还需注意对铁杆进行防锈处理，从而保障铁杆的使用寿命。在分解组立与整体组立时，也要考虑到杆塔属性，对钢筋混凝土杆进行组立时，则应按照整体组立的办法实施组装，从而才能适应该种类型杆的稳定性，避免因杆身过重、焊接处多而导致安装困难。在分组进行立塔的过程中，其角钢弯曲弧度不能超出所对应长度的5‰，在立塔时假设出现裂痕等情形，则可以通过调整角钢角度的方式来予以调节矫正。

3.4架线技术施工

按照展放的方法可以将架线划分为拖地展放与张力展放两种形式。拖地展线主要是利用人力来实现放线任务。人工放线能够适应各种不同地域环境，更具灵活性，能够适应不同的架线环境，但同时拖地展线也具备线路消耗成本大的特点。材料在拖地过程中会造成磨损，所以在拖地展线时应当选用直径大小超过导线10倍的滑轮，并且保证滑轮的轮槽的直径与放线的直径可以做到互相适应。当放线时为大导线或大压档时，需要认真仔细对导线的质量进行检查，严格查看是否存在磨损、断股等情形的出现。在连接导线时也需确认线头两个端口的扭绞方向、规格大小是相互契合的。杜绝因杆塔的荷载过大而产生变形的情况。在拉线时也需让地面与拉线所构成的夹角<45°，从而使得张力值能够更好满足架线需求。而张力展放主要是为了让交叉物之间可以维持安全距离，所以借助机械设备让导线具备张力的施工过程。张力展放的实现需要依靠大型的机械设备来协助完成，所以对于一些施工地域不便的地域则会受限。再者，张力展线的成本投入较大，但是也可以极大提高放线的效率、降低线路的磨损，所以在架线施工中具体采用哪种展线方式还需结合工程实际。

3.5变电设备的操作施工

完成各项变现设备的安装、调试与验收检验工作在整个输变电施工中也占据着不容忽视的重要作用。在输变电施工中，例如防护线路标志、跨越高塔的航空标志的安装;高压试验;接地终端的检验试验等，也需要施工人员认真履行各项施工步骤，在确保各个项目试验合格的前提下才能通过验收。此外，在调试变电设备需要对器械设备的发热问题予以注意。举例来说，在安装隔离开关时，用力过猛会使得内部齿轮无法契合，当隔离开关的接触出现不良情况时，那么则会导致发热现象，要解决这一问题，可以在静触动和动触动的位置之间通过添加润滑油的方式来减少摩擦，从而改变发热状态。

4、结语

电力事业对人们的生活起着重要作用，输变电工程作为电力系统的重要组成部分之一则受到了更多的关注。虽然输变电工程已经为国家电网的发展做出了许多的贡献，但同时也不可否认的是，仍存在许多技术问题，影响整个工程施工质量。电力企业应该根据自身的施工特点、组织结构以及人员配备情况，制定完善的安全管理制度以及施工制度，并建立相应的监督机构，确保相关制度的贯彻落实，从而有效推动我国电力工程的发展。

参考文献:

[1]王伟.输变线路工程施工技术问题探析[J]建材与装饰,2017(12)

[2]冯莉.浅谈电力工程施工实践中潜在的各种安全隐患问题及对策[J].中国新技术新产品,2013(14)

论文作者:马以刚

论文发表刊物:《城镇建设》2019年第24期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e5bfbf082acd3d93e66c7d1b.html