# 浅谈变电运维误操作事故预控措施论文_张岳,王佳龙

（国网内蒙古东部电力有限公司兴安供电公司 内蒙古兴安盟乌兰浩特市 137400）

摘要：导致变电运行倒闸作业误操作的原因有许多，电力企业应当培养工作人员的积极的工作态度，保证员工具备相应的操作技能以及职业素养。在工作中，应当对误操作事故进行记录，针对问题分析，积极采取应对措施。同时，要加强管理监督的工作，规范工作流程，从而保证变电运维工作的顺利解析，保障人们的用电安全。

关键词：变电运维;误操作事故;预控措施

现代电网比较复杂，所以在变电运转维修时出现操作失误的可能性会更大。在变电站工作的变电运维人员，要维护并检查变电站的设备运行及为事故处理负责，这是一个技术很高的工作，其中最重要的是倒闸操作这个环节。因为这项操作包括了对设备回路的重新设置和对操作票的评估，倒闸能否正确操作决定了整个电网是否能安全运转。运维过程中，变电站作为电力系统的关键部分，一旦出了重大事故，或者安全问题，工作人员必须能尽快解决问题，保证整个电力系统正常运行。如果运维工作人员能力不足，这不但会影响人们生活基本用电，若更严重的话，会损坏国家电气设备，造成整个电力系统崩溃，十分阻碍我国经济的快速发展。

1变电运维的必要性

首先对变电站运行维修定义而言在变电站运行过程中，对电网设备、倒闸以及产生事故原因进行处理，为此电力系统的运行关键就是能否及时处理电力运行过程中出现的各项安全问题[1]。

其次是现代电网具有较高的复杂性、多变性，为此防止变电运维误操作事故的预控措施具有多种选择。其中就包括对倒闸操作的检查与维护，倒闸对操作人员的技术具有较高要求，包括两次设备回路设置以及操作票进行评估，以此来确保变电站的有效运行。

2导致变电运维误操作的主要原因

2.1设备本身原因

设备自身原因导致变电运维误操作事故问题，大多体现在设备本身质量问题或者技术问题这两个方面，其中设备本身的质量问题一直是首要因素。从现阶段电网运行的实际情况来看，设备质量设计方面普遍存在一定的问题，这些问题一般是由于设备安装质量没有满足实际要求有着直接的联系。而技术问题导致的变电运维误操作事故问题，则一般是由设备技术不够完善或者相关技术操作不规范所引发。比如：常见的开关设备设计本身存在一定的缺陷，缺少误操作闭锁装置、闭锁功能失灵或者闭锁装置不齐全等。

2.2相关管理不到位

在变电运维操作过程中，相关管理措施落实不到位是当前引导误操作事故问题的主要因素之一，管理措施落实不到位大多与运维管理人员没有严格遵循相关规定操作有着直接的关系，从而经常发生习惯性违规操作。从某种程度上讲，由于管理措施落实不到位引发的误操作事故问题，操作人员错误的操作方式会被其误认为是正确的，而这种误操作往往是最根本的状况。究其原因，与倒闸操作之前未按照规定完成相应的模拟预演相关，或者变电运维人员未按照操作规定实施操作，没有设置必要的护理管理人员等等。

3变电运维误操作事故预防与控制技术措施

3.1控制技術

3.1.1倒闸操作前预控

具体预控的措施如下：提高工作人员的责任意识，要求工作人员按照调度指令完成相应操作;在变电运维操作时，工作人员必须记录操作过程，为后续运维提供资料;倒闸操作要在多人协作的情况下完成，填写倒闸操作票，并对操作票进行二次核对，报送到值班组长审查通过之后才能实施;在倒闸操作之前进行模拟操作，若在模拟中遇到问题，则要及时查找原因解决问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.1.2倒闸操作过程预控

在倒闸操作过程中，要加强倒闸操作控制，降低误操作事故的发生概率，具体预控措施如下：倒闸操作需分派至少2人以上进行操作，并派监控人员监督指导操作过程;操作人员要将倒闸操作票上的内容复述给对方，在经过监控人员同意的情况下进行操作;在操作过程中填写操作票，按照顺序对操作票进行编号，在核对无误的情况下整理操作票。为避免出现填错或漏填情况，应在已填写完毕的项目后做上记号;在核对操作票过程中若发现与实际情况不符，则要立即核实清楚，在询问调度人员的基础上整理相关资料，报送到组长审查;继电保护是防止出现误操作的装置，在运维过程中，操作人员要辨认清楚图纸上的回路，研究每一步的功能设定，确保继电保护装置正常运行，避免在二次回路中出现问题;二次回路的流经路径较长，操作人员要在出入口处查看压板、设定程序，以保证投退保护运行正常。

3.2管理措施

3.2.1完善管理制度

在变电运维误操作事故预控中，要严格执行相关制度，如用电气操作导则、电力安全工作规程等，规范运维人员的操作行为，消除人为操作因素造成的电气误操作事故。具体管理措施如下：明确电气操作流程，要求操作人员严格执行相关规程制度，认真落实到每一步操作中，处理好操作细节问题，有效防范误操作的情况发生;操作人员要认真执行操作票，并做好操作记录;监控人员要对操作人员的操作进行全程监督，及时制止操作人员的误操作行为，情节严重者要追究操作人员的相关责任;落实考核制度，对操作人员和监控人员的工作情况进行监控，促使各项变电运维操作规范化、标准化，全面预控误操作事故的发生。

3.2.2加强防误闭锁装置管理

在变电运行中要保证防误闭锁装置正常运行，有效预防误操作事故的发生。具体管理措施如下：选用性能好、可靠性高的防误闭锁装置，按照规范要求安装防误闭锁装置，避免防误闭锁出现逻辑错误，在安装之后检查验收安装质量;运维人员要掌握防误闭锁装置的原理、结构和性能，加强防误闭锁的日常维护工作，检查防误闭锁的各项性能是否正常。定期采用设备检修机试验防误闭锁的性能，若发现异常情况，则要立即进行处理，消除防误闭锁的运行隐患;变电运行要结合实际情况，采用新技术，用微机型防误闭锁系统替代电气闭锁、程序锁、机械锁、电磁闭锁等技术相对落后的设备，实现实时在线防护闭锁，扩大防误闭锁的适用范围。在引入新技术之后，加强对操作人员的业务培训，使操作人员掌握新设备的操作方法。

3.2.3提高变电运维人员技术水平

定期或不定期对变电运维人员开展专业培训，提高变电运维人员的责任意识，使其掌握变电运维操作的安全要求;在变电站二次回路接线过程中，要对运维人员实施特种工作票，要求运维人员记录运维过程，尤其要详细记录保护装置端子停用、安全预控操作的相关情况;加强变电运维人员安全管理，提高变电运维人员的安全意识，要求变电运维人员按照安全操作规程进行操作。如，变电运维人员要配备齐全操作工具、安全工器具、钥匙等，详细记录操作任务过程;变电运维负责人要与值班调度员保持联系，及时向值班调度员汇报运维任务完成情况，在操作过程中任何人不允许擅自解除闭锁装置。

结束语：

综上所述，变电运维误操作事故问题会直接对电网运行整体的安全性与稳定性造成较大的影响，为了可以有效预防变电运维误操作事故的发生，应该从倒闸操作前期的预控措施、倒闸操作过程中的预控措施以及强化对变电运维人员的技术管控几个方面进行综合考虑。只有真正提高对变电运维误操作事故预控的重视程度，才能最大程度上保证现代电力行业的持续稳定发展。

参考文献：

[1]林楠.浅谈变电运维误操作事故预控措施[J].电子测试，2016（22）：126+123.

[2]陈贞熙，唐齐辉.变电运维技术在电力系统中的应用[J].科技创新与应用，2018（34）：151-152.

[3]丁仕华.基于变电运维的隐患风险和应对技术解析[J].科技风，2018（34）：193.

论文作者:张岳,王佳龙

论文发表刊物:《电力设备》2020年第2期

论文发表时间:2020/5/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e5c9aa31072cacb0966ebe57.html