# 聚氯乙烯合成树脂技术环保性分析论文_刘铭

高邮市卫星卷烟材料有限公司 江苏高邮 225600

摘要：聚氯乙烯是化工行业中应用十分广泛的材料，主要涉及到工业、建筑、电线和包装等多个领域，有效的发挥出重要作用。在现阶段经济形势下，聚氯乙烯生产技术给环境造成不同程度的污染。并且在现阶段，国际原油价格涨幅速度迅速的环境下，对聚氯乙稀合成树脂技术环保性就提出更高的要素，是生产重点。本文主要基于作者实际工作经验，分析聚氯乙烯合成树脂技术的环保性，希望对相关从业人员有所帮助。

关键词：聚氯乙烯；合成树脂；环保性

前言

在现阶段，工业制造的聚氯乙烯的方法较多，但是这些方法都存在着很大程度的不足之处，乙炔法

就是最早使用的方法，在我国聚氯乙烯树脂总量上占据绝大的部分，随着技术水平不断革新、技术的不断发展，一些新技术也在广泛的使用。下面就从这些技术进行入手，分析环保性能，以供相关人士的借鉴和参考。

1 现阶段聚氯乙稀合成树脂的技术

1.1悬浮法

悬浮法现在不管是在中国还是在外国都是聚氯乙烯树脂的主要制造方法，这种技术方法在经过多年的发展，已经较为全面，并且其效果也十分显著，在近些年来，这种技术作出更加深层次的改进。现阶段，我国在这种项目技术上，虽投入大量研究，但是我国就在聚氯乙烯制造业上的水平相对落后，这种方法原理主要是经过搅拌，使得单体液滴产生聚合反应，进而能够制造出成品技术。

1.2本体聚合

本体聚合方法最大特点是成本较低，生产过程十分简单，不需要大型的设备，这种技术成品主要是广泛的应用在绝缘材料上，这种方式只是需要添加引发剂就能够实现聚合反应，但是因为这种方法的原材料获取难度较大，在近些年来已经出现技术衰退的情况。

1.3溶液聚合

溶液聚合原理在于是由有机溶剂中的成分出现溶解，进而产生了一定程度的聚合，聚合物在一定时间后发生沉淀，最终这就得出了一定的成品，这种方式所获取的最终成品质量较高，溶解性较好。

1.4乳液聚合

乳液聚合这种方式的原理与悬浮法有着较大的相似，最大区别在于乳液聚合的方法需要大规模乳化剂，这种方式得到了小颗粒聚合物，这种方法主要是大量应用在生产通用树脂，尤其是用于挤出树脂，但是对于这种产品的干燥也需要用到干燥剂，与悬浮法有着一定的区别。

2 不同技术成本研究分析

作为企业来讲，生产成本就是企业所关心的问题，在现阶段，国际上主要以乙烯法作为聚氯乙烯的合成技术。因为我国的煤炭资源较为丰富，使用更多的方式是电石法，而电石法与乙烯法相比来讲，乙烯法因为国际原有价格较高，在生产成本上要求了高出电石法，但是一旦原油价格的下跌时，电石法劣势就更加的明显，因为电石法需要消耗的煤炭，所消耗的能源较多，因而在油价下跌的时候，乙烯法的成本要更低。

2.1 乙烯法

乙烯法的成本消耗主要有几个方面：乙烯消耗、氯气消耗、电能消耗、人工费用等。其中乙烯消耗和氯气消耗所花费的成本占据总花费的一半以上。另外，该技术需要运用到很多大型机械设备，而机械设备的成本相对可控，即该技术的成本主要由乙烯和氯气的花费所影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 电石法

电石法的成本主要消耗来源于氯化氢、电石、电力、水资源几个方面，而人力、包装等费用会因生产的方式和途径产生差异，因此不做统计。相比而言，电石的消耗要占据总消耗的60%以上。这种方式耗电量大，无论是在生产阶段还是制备电石阶段都需要大量电能作为支撑[2]。所以该技术的成本主要由电石和电力成本所决定。

3 生产过程中的环境污染

3.1 废弃物污染

在聚氯乙烯的生产过程中，会有很多有毒有害的添加剂产生，以气化等方式影响人们的正常生活。这些废料如果不妥善处理，会对环境造成严重的污染。但是仅仅采取焚烧的方式，其效果也并不突出。聚氯乙烯经常被用于电缆、电线的原材料。而这些材料无论是生产还是废弃时都会产生铅等重金属物质，掩埋在地下会对土壤造成污染。而医疗产品中也广泛使用聚氯乙烯，因而该材料的环保性一直是生产者们密切关注的问题。

3.2 生产过程的污染

在实际生产过程中，同样会造成环境污染。就以电石法为例，在该方法过程中会产生重金属汞，包括废盐酸、活性炭等材料中都会含有汞。这种重金属污染已经成为了影响世界各国的环境问题。而汞的使用本身就在电石法中占据了很大的比例。未来聚氯乙烯的产量会随着技术水平的提高而提高，所以汞污染会给环境带来更大的压力。而对于这种污染的防治，重点是在技术工艺层次上的优化，例如使用低汞触媒。降低�|媒中汞元素的含量，是从根源上减少汞污染的有效措施。目前，我国也针对汞污染作出了大量研究工作。

4 聚氯乙烯新产品和未来的发展趋势

现阶段，随着研究工作的不断深入，各种聚氯乙烯合成树脂的新产品开始出现，并逐渐运用于各个领域。而氯化聚氯乙烯，即过氯乙烯，作为一种由聚氯乙烯氯化而产生的材料，在化工行业中得到了推广使用。这种产品颜色为白色，无味。这种产品相比于传统的聚氯乙烯产品，优势在于化学稳定性得到了显著的增强，这样一来，当产品面对高温、腐蚀等条件时，就不会因为自身缺乏稳定性而产生剧烈的化学变化。这种稳定的材料可以在各个领域中被广泛使用，例如视频、电气、建材等方面，主要用作抗腐蚀材料等需要高强度的场合。而未来，更多新材料还将被研究并推广，成为化工行业优秀的原材料。环保问题和新技术问题，将是未来化工领域的两项重要工作。

结束语

总而言之，经过相关的研究分析得知，在现阶段我国聚氯乙烯产品制造方面，深入的分析了其优势、问题，尽管说现阶段技术条件下，生产过程就对其环境造成了一定的危害，但是随着技术水平不断的提升下，其研究工作也不断深入，未来更多经济、环保、高效率的生产方法将会被研究出来并加以运用。这一过程是一个机遇与挑战并存的过程。机遇在于企业有了更大的发展空间，而挑战在于技术水平的提升必将对企业的生产提出更高的要求。而作为企业，要充分在技术方面进行改造，为我国化工行业作出更大的贡献。

参考文献：

[1]叶有林.聚氯乙烯合成树脂的生产工艺环保技术分析[J].绿色环保建材，2016，02（21）：18+25.

[2]朱俊.聚氯乙烯合成树脂技术经济和环保分析[J].化学工业，2015，06（33）：8-11.

[3] GB/T 20022. 塑料 氯乙烯均聚与共聚树脂表观密度的测定

[4] GB/T 3402.1. 塑料 氯乙烯均聚与共聚树脂 第1部分：命名体系和规范基础

[5] 张作岐.《商品与质量 学术观察》.2014.10

[6] 张宇东，武得珍，张立群.《化工进展》.1994年03期

论文作者:刘铭

论文发表刊物:《基层建设》2019年第1期

论文发表时间:2019/4/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e5d381373f25196a8fc5190c.html