# 钻孔灌注桩施工中的问题与防治措施研究论文_汪扬

【摘要】：钻孔灌注桩适合多种地质条件，该工程项目施工难度小、操作简单，投入人工、机械成本低，在多类型工程建设中广泛应用。此外，钻孔灌注桩大多在地下，水下环境施工，不易观察地下施工情况，工程验收难度大。本文针对钻孔灌注桩常见施工工艺技术进行研究分析，对其常见的施工质量问题提出了对应的措施建议，希望能够为施工单位提供参考借鉴。

【关键词】：钻孔灌注桩；施工中；问题；防治措施研究

钻孔灌注桩是指在工程现场通过机械钻孔、钢管挤土或人力挖掘等手段在地基土中形成桩孔，并在其内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩，灌注桩可分为沉管灌注桩、钻孔灌注桩和挖孔灌注桩等几类。钻孔灌注桩施工关键在于水下混凝土浇灌质量控制，例如混凝土浇筑工艺。为保证施工安全，施工单位在施工前应当制定针对性的施工计划，以预防安全事故为主，做好施工管理和保护工作；若出现了突发事故，施工队伍应当及时分析原因，采用合理的施工措施补救。施工补救时，已存裂隙钻孔桩要以修补为足，必要情况下拆除重建（图1 钻孔灌注桩的施工工艺）。

（图1 钻孔灌注桩施工工艺）

1.钻孔灌注桩施工常见问题

1.1钻孔常见施工问题

1.1.1护筒冒水

护筒冒水的产生原因和施工地质条件有关，若埋设护筒的周围土不紧密就很容易发生护筒冒水问题；若工程施工中护筒水位差过大，钻头起、落过程中发生碰撞，也会引发护筒冒水。护筒冒水后，整个建筑地基可能发生不均匀沉降、护筒移位等问题，直接导致钻孔倾斜，不利于施工建设。

1.1.2孔壁坍塌

土质松散、泥浆护壁成型差会会引起灌注桩护筒倾斜，直接引起孔壁塌陷问题。此外，钻孔过程中若空钻时间长、成孔灌注时间过长也容易引起孔壁塌陷。若灌注桩施工中泥浆不停冒出气泡，或泥浆突然消失，可能发生了孔壁坍陷的问题。

1.1.3缩颈

若灌注桩的施工孔径受到外界影响小于施工孔径就被称之为缩颈现象，造成缩颈现象的直接原因是因为塑形土发生了膨胀。

1.1.4钻孔倾斜

钻孔倾斜在钻孔灌注桩施工中较为常见。一方面，成孔后灌注桩容易发生直接的锤子或者是弯曲问题。这是因为钻机安装的稳定差，导致作业时钻机发生不稳定倾斜或者是钻杆弯曲。另一方面，地面软弱地基不均匀，导致土层呈倾斜状态。

1.2水下灌注桩施工常见施工问题

1.1.1卡管

卡管发生于水下灌注桩灌桩环境，主要表现为管道堵塞，不能继续输送混凝土。初灌混凝土时，隔水栓容易受到混凝土质量影响，若混凝土的和易性、流动性差就容易造成离析状态；且混凝土中若粗骨料配比多，也容易引起混凝土浇筑不连续，导致导管混凝土停留时间过长而发生卡管问题，引起导管进水、混凝土离析。

1.1.2钢筋笼上浮问题

钢筋笼上浮指的是钢筋笼的位置高于设计位置现象，其和混凝土质量有直接关系，若混凝土的流动性差，钢筋笼的初始防治位置过高会导致钢筋笼脱顶上升，若混凝土关注到了钢筋笼下部，会直接导致导管底部钢筋因为混凝土自导流的冲击力影响，推动钢筋笼上浮。

1.1.3断桩

断桩问题在混凝土施工中不常见，大多断桩问题都是因为混凝土凝固后输送不连续，导致中间段被冲洗液、泥土填充为间断桩，上下受力不均匀，导致灌注桩发生断桩问题。

1.1.4沉降问题

岩溶地质桩基施工时候易发生沉降问题，若溶洞洞岩层厚度不一致，地下岩层强度不均匀容易发生偏孔洞、弯孔等问题，严重影响施工质量。

2.对于提升灌注桩施工质量的措施建议

2.1钻孔施工中的措施建议

2.1.1护筒冒水防治

建议施工单位在埋下护筒前，应当选择含水量好的黏土，分层夯实。让整个护筒的水头高度控制在1.0-1.5米左右，钻头起落时候，也要防止护筒碰撞，若发生了护筒冒水问题，也要及时停止钻孔，并夯实黏土，若发生严重的护筒下沉或者是位移，建议重新安装护筒。

2.1.2孔壁坍塌防治措施

对于松散易坍塌的土层，建议采用深埋护筒，黏土紧密封闭措施，并选用优质的泥浆来提升孔壁的比重以及粘性。施工时候建议保持护筒内部的泥浆水位高于地下水位；要预防钢筋笼吊装搬运时变形，且控制混凝土的灌注时间。

2.1.3缩颈防治措施

为了避免缩颈，减少降水量，施工人员应当加大泵量，提升成孔速度，且保证孔壁不渗水，也就避免了地下施工膨胀的问题。若发生了缩颈问题，建议采用上下反复扫孔的方式，避免孔径扩大。

2.1.4孔壁倾斜防治

安装钻机时候要保证钻架和滑轮在同一轴线上，钻头、钻杆接头逐个检查调正，不能用弯曲的钻具。且避免钻孔位置偏差超过20cm，在坚硬土层中不强行加压，应吊住钻杆，控制钻进速度，用低速度进尺。对地下障碍进行预先处理干净。在不均匀的地质环境钻孔，不建议采用自重大，刚度大的钻机。若遇到了孤石，建议降低钻速，安装导正装置，预防钻机偏移。若已发生了钻机倾斜问题，可以及时抬起钻头，反复扫钻清扫硬土。对已偏斜的钻孔，控制钻速，慢速提升，下降往复扫孔纠偏。

2.2.1卡管防治措施

卡管问题十分常见，施工单位应注意施工材料，周围土质环境影响。可添加外加剂改善混凝土的和易性；导管使用前应当采用拼管、试压等方式调整整个管道的压力，避免导管内部压力不均，发横渗水问题；浇筑混凝土时候要注意施工工艺，应当避免导管内形成高压气塞，并及时观察监控设备的运行状态，预防机械事故的发生。

2.2.2钢筋笼上浮

为避免钢筋笼上浮问题，施工单位应当确定钢筋笼的初始位置，保证其和空口固定牢靠，预防护筒偏移。浇筑时要尽量加快灌注速度，可以采用添外加剂，预防混凝土凝固时间快导致堵塞等问题，施工人员要及时掌握混凝土的标高和埋置深度，预防钢筋笼上浮。若已发生了上浮问题，需立即停止灌注施工，需及时计算导管深度和已浇筑混凝土的标高，预防上浮现象发生。

2.2.3断桩防治措施

断桩在灌注桩施工中不为常见，施工时候，工作人员要及时清理孔壁，及时测量孔径宽度，严格控制浇筑混凝土的和易性和流动性，按照施工要求，对地下水活动活跃的地段用套管、水泥止水处理，灌注混凝土时候也要把握关注频率，混凝土灌注要足量，且预防周围停电、停水对其影响。

3.结语

综上所述，灌注桩质量事故引发的后果相当严重，因此施工单位在施工中应加强管理、协调，制定并监督岗位责任制的落实，采取科学的施工方案，并制定切实可行的备用方案。人员、机械应有适当的富余，主要机械设备应有整套备用，以防万一。只有这样，才能避免质量事故或把质量事故降低到最小限度。

【参考文献】

[1]黎野刚.公路工程钻孔灌注桩施工中的常见问题及措施探讨[J].建材发展导向，2019，17(24):75-77.

[2]包伟华.桥梁钻孔灌注桩施工常见问题及防治措施[J].中国新技术新产品，2019(12):115-116.

[3]刘春丽.公路工程钻孔灌注桩施工中的常见问题及措施探讨[J].珠江水运，2019(17):76-77.

论文作者:汪扬

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第3期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e5e511aaca42e28b38e2b13f.html