# 浅谈电力系统继电保护论文_张小鹏

（国电南瑞科技股份有限公司 南京市 211100）

摘 要：随着中国现代化建设快速的前进，社会整体消费水平上升到一个新的阶段，越来越多的家用电器，电力产品投入使用，电力的需求量也与日俱增，极大地促进了电力企业技术革新，越来越多的具有高科技含量的技术被应用到电力系统当中。本文拟就对电力系统继电保护的应用以及发展做详细的论述，增加对继电保护的了解。

关键词：继电保护 发展 电力系统

一、继电保护的基本概念

继电保护装置的拒动和误动都会给电力系统造成严重危害。但提高其不拒动和提高其不误动作的可靠性的措施往往是互相矛盾的。由于电力系统的结构和负荷性质的不同，拒动和误动所造成的危害往往不同。例如当系统中有充足的旋转备用容量，输电线路很多，各系统之间和电源与负荷之间联系很紧密时由于继电保护装置的误动作，使发电机变压器或输电线路切除而给电力系统造成的影响可能很小；但如果发电机变压器或输电线路故障时继电保护装置拒动作，将会造成设备的损坏或系统稳定的破坏，损失是巨大的。在此情况下提高继电保护装置不拒动的可靠性比提高其不误动的可靠性更为重要。但在系统中旋转备用容量很少及各系统之间和负荷和电源之间联系比较薄弱的情况下，继电保护装置的误动作使发电机变压器或输电线切除时，将会引起对负荷供电的中断甚至造成系统稳定的破坏，损失是巨大的。而当某一保护装置拒动时，其后备保护仍可以动作而切除故障，因此在这种情况下提高继电保护装置不误动的可靠性比提高其不拒动的可靠性更为重要。

二、继电保护的基本任务

继电保护是保证电力系统安全运行、提高经济效益的有效技术，其基本任务是自动的、迅速的、有选择性的将故障元件从电力系统切除，迅速恢复非故障部分的正常供电，要求能正确反映电气设备的不正常运行状态，并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同发出信号，以便值班人员进行处理，或由装置自动调整，并要能与供配电系统的自动装置，如自动重合闸装置、备用电源自动投入装置等配合，根据电网运行方式，选择短路类型，选择分值系数，缩短事故停电时间，提高供电系统的运行可靠性。

三、继电保护装置的基本要求

（1）、可靠性。可靠性是指保护该动作时应动作（即可依赖性），不该动作时不动作（安全性）。为保证可靠性，宜选用性能满足要求、原理尽可能简单的保护方案，应采用由可靠的硬件和软件构成的装置，并应具有必要的自动检测、闭锁、告警等措施，以及便于整定、调试和运行维护。继电保护的安全性和可依赖性，是相互矛盾的一对要求。简单地说，保护双重化可保证可靠性，特别是可解决有一套检修或硬件有问题退出工作的问题，但误动机会也就增加了。

（2）、选择性。选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障，当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时，才允许由相邻设备、线路的保护或断路器失灵保护切除故障。为保证选择性，对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内有配合要求的两元件（如起动与跳闸元件、闭锁与动作元件），其灵敏系数及动作时间应相互配合。当重合于本线路故障，或在非全相运行期间健全相又发生故障时，相邻元件的保护应保证选择性。在某些条件下必须加速切除短路时，可使保护无选择动作，但必须采取补救措施，例如采用自动重合闸或备用电源自动投入来补救。

（3）、灵敏性。保护装置灵敏与否一般用灵敏系数来衡量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在继电保护装置的保护范围内，不管短路点的位置如何、不论短路的性质怎样，保护装置均不应产生拒绝动作；但在保护区外发生故障时，又不应该产生错误动作。

（4）、速动性。速动性是指保护装置应能尽快地切除短路故障，其目的是提高系统稳定性，减轻故障设备和线路的损坏程度，缩小故障波及范围，提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果，同时还提高了发电机并列运行的稳定性等。

四、 继电保护设备的应用

继电保护设备在变电站、发电厂以及企业的高压供电系统等方面得到广泛的应用，主要用于主变保护、线路保护、母线保护、发电机保护、电抗器保护和电容器保护等。

1、 继电保护设备的维护

工作人员需要对继电保护设备进行定时的巡视和检查，对各个仪表的运行状况都要详细的记录。当继电保护设备在运行中出现异常时，要提高监控的力度并且向有关部门报告。实行岗位责任制，安排到人，提高防范意识。在工作人员操作继电保护设备时，要严格按照安全规定进行，只需要接通、断开压板或者切换开关等。要及时对继电保护设备进行清扫，清扫工作需要两人完成，要在继电保护设备的安全距离以外，避免碰到运行的设备以免发生人身触电或短路等事故。

2、电力系统继电保护的发展趋向

（1）继电保护的计算机化

随着计算机科学技术的快速发展，微机线路保护硬件不断的更新升级，很好的满足了电力系统对计算机的升级需求。除了基本的保护功能以外，还可以长期存储大容量的故障信息以及相关的数据，处理数据快，通信能力强，还可以与其它的保护和控制设备共享系统数据和网络资源等。继电保护设备的计算机化已经成为不可逆转的潮流，对于如何使之更好的适用于电力系统的需求，还需要进行深入的研究。

（2）继电保护的网络化

计算机网络主要用于信息和数据的传输，作为重要的通信工具，它的发展标志着信息时代的到来，对社会上的各行各业都产生了很大的影响。目前，继电保护设备只能做到差动保护、纵联保护以及反应保护安装处的电气量，所起的作用也只是切除故障元件，减少事故的危害。这主要的原因就在于缺乏有效的数据通信方式，不能使每一个保护单元共享系统的数据，以使保护单元和重合闸设备保持动作的协调，维护系统的稳定运行。这就需要借助计算机网络把每个保护装置连接起来，也就是继电保护的网络化，然而，目前的技术水平还不能做到这一点，还需要进一步的研究。

（3）保护、控制、测量以及数据通信一体化

当继电保护实现了计算机化以及网络化，保护设备就成为一台多功能的高性能计算机，它可以通过网络获取有关电力系统运行以及故障的所有信息和数据，同时还可以把信息和数据传输到网络控制中心。所以，保护装置不仅可以做好继电保护，也可以在正常运行时做到测试、控制以及数据通信。不过这还要随着科学技术的发展，逐渐地实现，才可以带来更好的社会、经济效益。

（4）继电保护的智能化

随着计算机技术的飞速发展及计算机在电力系统继电保护领域中的普遍应用，新的控制原理和方法不断被应用于计算机继电保护中。随着人工智能技术的不断发展，新的方法也在不断涌现，在电力系统继电保护中的应用范围也在不断扩大，为继电保护的发展注人了新的活力。将不同的人工智能技术结合在一起，分析不确定因素对保护系统的影响，从而提高保护动作的可靠性，是今后智能保护的发展方向。虽然上述智能方法在电力系统继电保护中应用取得了一些成果，但这些理论本身还不是很成熟，需要进一步完善。随着电力系统的高速发展和计算机、通信等各种技术的进步和发展，可以预见，人工智能技术在继电保护领域必会得到应用，以解决用常规方法难以解决的问题。

五、结束语

随着我国社会、经济的快速发展和全国联网战略的实施，电网将处于一个更加快速发展的机遇期，而继电保护作为电力系统的安全卫士，必须同时把它的发展战略提到一个新的高度，以确保电力系统的安全、稳定运行和国民经济的长期、快速、稳步增长。

参考文献

[1]王翠平.继电保护装置的维护及试验[J].科苑论坛．

[2]严兴畴.继电保护技术极其应用[J].科技资讯，2007．

论文作者:张小鹏

论文发表刊物:《电力设备》2015年第11期供稿

论文发表时间:2016/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e5eaa90c0195b16e2737d115.html