# 建筑工程防水技术及新材料的应用论文_陈裕

江苏外建工程管理有限公司 江苏 214434

摘要：建筑功能的完整性需要不同的技术手段来配合完成，为了保证建筑用户的舒适感，建筑防水设计是其中不可缺少一部分。当前我国的防水设计主要是从防水技术和防水材料入手，选择合理的构造形式，结合相应的施工工艺来阻断水通道而防水，这对于提高建筑物使用寿命，维护建筑物质量和安全具有重要作用。但是在实际防水施工过程中，由于不同的防水区域，例如屋面、地面、阳台、厨房、卫生间等处的防水规范要求各有不同，加上建筑物当地的气候环境影响，建筑工程防水质量很难达到设计要求，基于此原因，本文将从防水技术及防水新材料的应用方面来进行简单分析，希望有助于提高当前建筑防水工程的施工水准和工程质量。

关键词：建筑工程；防水技术；新材料；应用

引言

建筑行业随着科学技术的发展也研发了很多新型的施工技术，譬如防水技术，这一技术相比如传统技术更具综合性，它包含了防水施工技术、防水材料应用、防水设计、防水施工管理，目前在建筑行业颇受关注。虽然其推广应用效果还未十分明显，但是给建筑工程防水指明了一个新方向，在一定程度上提高了我国的防水技术水平。相关施工人员一定要加对防水新技术和新材料的分析和研究，掌握各种防水施工要点，针对不同的防水工程部位调整相应的施工技术，选择最佳的防水方案，严格遵循工程防水规范标准施工，保证防水工程质量，提升防水技术和新材料的应用效果，促进建筑防水工程的良好发展。

一、建筑工程防水新材料分类

1、防水卷材

这类防水材料采用单层冷粘法施工，施工环境要求不高，操作简单，并且具备自愈功能，极大地提升了防水性能，通过叠加防水能有效防御雨水等水源的侵蚀和冲刷，使建筑物不同部位无渗漏连接，降低对建筑物整体质量的影响。

高聚物改性沥青卷材。这种防水卷材应用相对普遍，通过增强沥青的耐高温性提高其强度、延度，并发挥防水卷材的耐老化性、低温弹性。一般用于屋面防水工程中，采用加热法使其成为流态形溶于建筑屋面上，之后重复来回滚动碾压摊平，使沥青充分与屋面黏结在一起。

合成高分子防水卷材。这种防水卷材相比而言弹性与耐久性较好，由于其强度大、延伸率高，高低温性能较好，施工简单并且有较强的环境适应性，能有效地保障防水工程质量，所以在水库等大型建筑中应用较多。

涤纶防水卷材。这种防水卷材防水性能较好且比较干燥，比较适用于卫生间、下水道等潮湿空间的，黏性也较强，能够有效防潮防水。

2、防水涂料

防水涂料特性要优于防水卷材，一方面是因为其能抗化学碱性物质的侵蚀，耐拉伸性较好、抗压能力强、防水效果好，作为一种流动且黏稠的液态物质很容易施工，在水库、桥梁等易被酸碱混合液体浸泡的大型防水工程中应用较多。另一方面是因为施工操作简单，只用粉刷在需防水的建筑面上，待自然硬化便可形成一层防水保护膜，使用寿命较长，后期维保方便。

聚合物水泥防水涂料。防水原理是由于挥发性高，可在空气中挥发硬化形成密实的防水层阻挡水源，一般分为I型、Ⅱ型两类，I型的主要组成物是聚合物乳液，经少量无机活性粉料混合后，在需防水的建筑物表面形成一层柔性涂膜。Ⅱ型是无机活性粉料与少量聚合物乳液涂料的混合，形成的是弹性水泥涂膜。这两种类型都具备混合物的双重防水优势，同时提高了抗渗性与稳定性，极大地满足韧性和强度方面的防水需求，并且综合成本低、施工便捷，周期短且绿色环保，具有很好的应用前景。

丙烯酸酯类防水涂料。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由于其对天气环境的适应性较强，常用于建筑物暴露的外表面处，防水原理也是硬化后形成一层强度、延伸率、弹性都比较好的防水复合涂膜，但是其毒性较大，实际施工使用时要注意合理使用，并且要注意多研究一些环保无毒的替代品，保证施工人员的身体健康，减轻对环境的伤害。

3、建筑密封材料

这种防水材料由于其抗变形性能较好可抵抗缝隙处反复的压力，保持密封防水效果，一般用于建筑物缝隙处的防水，下面以硅酮密封膏和丙烯酸酯密封膏举例说明：

硅酮密封膏黏结性好、适应性强，适用于建筑中非外露位置，例如用于门、窗的玻璃胶就是其中一种，它在建筑工程中使用量多且比较常见，延伸率、变形力、强度、弹性都非常好。

丙烯酸酯密封膏。作为一种单组分型室温固化材料，温度超过五摄氏度就可以使用，并且价格适宜、黏结性强、防水效果好，适用于含水量较高处，如建筑外墙板缝。与之接近的还有聚硫密封膏，但是相比而言价格较高，一般需根据工程实际修复含水周期来选择性价比最合适的密封材料。

4、刚性防水砂浆

刚性防水材料由于主要由防水砂、石等工程材料和添加剂混合而成，对于配合比有严格的要求，但是成本相对较低，易于检查与修补，因而多用于屋面、地下、外墙防水，但其施工工艺要求较高，为保证防水效果需要加强管理。

二、建筑工程防水技术施工要点

1、防水设计

防水设计人员应该参考工程用途、使用年限去了解建筑工程不同部位的防水质量要求，调查分析当地的气候、地质条件，再结合建筑施工特点，根据不同的防水工程制定对应的防水施工方案。

2、施工准备工作

根据上文所述，为了保证防水工程的经济性和质量，面对多样的防水材料，防水技术人员要根据不同防水材料所适应的建筑防水面和防水性能等级选择优质且价格合适的材料，并在施工时认真检查防水材料的合格性，确保其防水性能完善；其次要处理需要施工的防水工程作业面，对基层进行清洁、打磨、干燥，搭建工程作业平台，准备施工所需装备；最后要做好技术交底工作，让技术操作人员熟悉施工工艺，了解施工规范要求，通过对施工样板进行分析，预测可能的风险并制定应急处理预案。

3、工程细部节点防水施工

防水工程经常会出现渗漏一方面是由于防水施工不到位，更多时候是因为对一些细节部分防水施工遗漏，这些看似不起眼的的部分却是最容易出现问题的部分，需要特别注意。例如底板和侧墙交接处、变形缝、后浇带等，对此防水工程有明确的规范标准，相关人员一定要严格执行。另外还有一些异性防水面的处理，譬如转角位置可设计成圆弧形，阴角直径高于50mm，阳角高于10mm，尽量采用精细化的设计方案提升防水效果。

4、提高施工技术、完善施工方案

新材料、新技术的发展需要一定的试用期，其施工要求和标准也有一定变化，实际防水施工时切忌盲目，技术人员一定要全面考虑所有影响防水质量的不利因素，认真分析施工方案的合理性，及时发现潜在的问题，并加以解决，合理协调现场施工进度与施工质量的关系，保障工程顺利进行。

5、加强竣工维护管理

防水工程并不是施工完成后就完全结束，还需要在后续使用过程中保证其防水性能的正常发挥，并针对其破损情况进行维修。防水工程有一定的使用年限，为了尽量延长其使用寿命，保证使用效果需要做好养护管理，分析受损原因，总结经验，降低防水层维修成本，不断提高防水工程维护管理水平。

结语

综上所述，现今社会的发展使得人们对一切事物都有了更高的质量要求，建筑行业要求也越来越细化，就建筑防水工程来说，随着科学技术的进步，研发了不少新型防水材料和施工技术，在很大程度上促进了当前防水工程的发展。为了更好地推广其应用范围，保证防水工程质量，相关施工人员一定要加强对防水技术的研究，不断改进防水工程施工和管理办法，使新材料和防水技术融合更为完整，全面发挥其防水性能，从保证防水工程质量的角度去维护建筑物的安全和稳定，延长其使用周期。

参考文献

【1】宋海苹.探讨建筑施工的防水技术应用[J].现代装饰（理论），2018（6）.

【2】秦建华.建筑工程防水技术及新材料的应用探究[J].中国市场，2017（6）.

【3】成玥.建筑工程防水技术及新材料的应用[J].门窗，2016（2）.

【4】孙晓英.建筑防水工程新技术及新材料的应用[J].房地产导刊，2015，7（32）：175-176.

论文作者:陈裕

论文发表刊物:《防护工程》2019年20期

论文发表时间:2020/3/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e5f7294641067b18af0d60fa.html