# 简述内河航道标牌的应用与施工问题论文_高宇波

杭州罗维标识系统工程有限公司 浙江杭州 310000

摘要：本文首先对内河航道标牌具有航标的功能及外在特征进行了简要阐述，之后介绍内河航道标牌的种类及应用，同时介绍了施工中存在的问题，以供参考。

关键词：内河航道；标牌；应用；

随着国民经济的快速发展，水运量不断增加，航道基础设施建设的逐步完善，水运交通工程越来越受到人们的重视，选择合适航道标牌对内河航道管理，保障船舶航行安全起到积极的作用。

1内河航道标牌所具有的功能及外在特征

我国并未将航道标牌列入助航标志之中，因此，在原有的航道标志种类中，航道标牌只是一个辅助类用具。不过笔者认为，航道标牌是内河航道中最为重要的一种标志。《内河助航标志》将助航标志按照航标的功能分为三类，即航行标志、信号标志、专用标志。航行标志是标示航道方向、航线、航道边缘界限、礁石、沙滩或者其他碍航物所在地及通航桥孔等，该标志可使船舶按照航行标志标示出来的航道安全航行；信号标志为航行船舶揭示有关航道信息，采用信号控制船舶单线航行、标示控制界限、揭示航道水空及航道中存在的横流等；专用标志标示沿跨航道的各种建筑物，或为标示特定水域所设置的标志。

航道标牌标牌的功能从目前来看主要有标示航道方向、距离、分界、里程，预告有关航道信息，提示其他航道尺度以及航道管理宣传等方面。从航道标牌的功能来看，其与三类航标都有着不同程度的交叉。另外，航标按照工作原理分类有视觉航标、音响航标、无线电航标、虚拟航标等。其中虚拟航标目前仅是概念性的，音响航标及无线电航标在内河中应用较少。只有视觉航标目前应用较广，尤其是在江苏等沿海城市中，已经将视觉航标作为内河逐行标志的重要组成部分。视觉航标主要是向航行的传播传递相应的信息，以保证航行线路的安全，而其中的航道标牌则是主要的信息传递媒介。

2内河航道标牌的种类及应用

航道标牌通常都设置在巷道两侧或过河设施的上方，其主要是起到一个交通导向的作用。而标牌就是将交通指示、警告、禁令以及指路等管理内容以及法律条文形象化的表现出来，从而保证船舶行驶安全。

20世纪后，水上交通得到了迅猛的发展，相应标牌的设置也逐渐趋于完善。目前标牌的作用主要有指示、警告和禁令这三种。指示标牌主要是确定船舶的状态是前进还是停止；警告标识大多都会设置在急弯、交叉路口等位置，主要是为了提示驾驶人员安全行驶；而指示标志则是将各区县等地域进行划分，并将前方可能出现的名胜古迹距离和位置予以标注，预示航道中途可能停泊的港口，是一种具有服务导向性的标志。在航道上合理的设置标牌不仅可以保证桥梁、管线以及船舶的安全，还可以加快海上运输的效率，降低危险的发生。

2.1指路牌

指路牌也被成为指向标，目前最为常用的三种形式有：三汉口航道、四汉口航道和不规则四汉口航道。根据我国内河航道标志中原有对Y型、T型以及十字型航道的设计标准可以看出，在指路牌牌面设计时，要结合实际情况做出进一步规定。

2.2界限标

界限标数是信号标志中的一种，其通常被应用在通航控制河段和船闸闸室这两部分中。内河航道上过船建筑物较多，分布范围广，船闸周转速度慢、待闸船多。且考虑到引航道船舶待闸区对船舶停靠的要求与通航控制河段相似，将界限标运用在此处，可以起到加强待闸船舶安全管理，规范过闸船舶秩序的作用。所以应在“国标”规定的基础上，增加关于船闸引航道待闸区内设置界限标的内容。同时，明确运用在闸室内的界限标无标杆，且镶入闸墙内。

2.3地名牌

地名牌可以说是内河航道中最常使用的一种标牌，其经常被应用在航道沿线的城市内或者作为桥梁和港口的名称。另外，分界牌也是地名牌的一种，不过在刚开始进行航道标牌种类的选择时，需将分界牌单独划分，其主要是作为两个临近城镇的分界标识，不过由于其特征与地名牌类似，因此后被归类为地名牌中。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4鸣笛标

鸣笛标牌也是在后来被规定到信号标志中的一种，其可以同界限标牌一起在通航控制河段中一起使用。目前在部分城市的内航道中，使用最多的就是在上、下行船舶不能相互通视的弯曲航道地段，提示船舶到此鸣笛，与可能出现的来船进行声号联系，从而及早采取避让措施。

2.5节制闸标

该标志也可属于信号标志的一种。该标志通常在通航河道上应用的较多，且在沿江口以及支流交汇口中，节制闸标通常都是同船闸在一起的。在船舶行驶过程中，节制闸的引排水很容易导致事故的发生，所以要对其设置相应的节制闸标，以确保航行的安全。

在节制闸引、排水道与航道交汉口并列且距离较近的情况下，按常规设置标牌，易引起船舶的误解，而驶入最近的节制闸引或排水道汉口内，为避免此类情况发生，经过实地设置和现场测试，我们将简化后的节制闸标牌内容，在标牌牌面相关的位置上予以标示，增强标牌的合理性。

2.6桥涵标

桥涵标是航行标志的一类，主要分为正方形和圆形两种形式，前者是供大轮通航孔使用的，后者是供小轮通航孔使用的。另外，在国标中规定，多孔通航桥梁，正方形是大轮通航的桥孔，圆形是小轮通航桥孔，且大小轮的实际划分要结合区域的具体情况进行设置。这在技术上给桥涵标的设置和管理带来了一定难度，也是制约桥涵标运用普及的客观因素之一。技术难度之二是桥涵标的发光问题，绝大多数桥梁为人行桥、机耕桥和等级较低的公路桥，地处荒僻，无处可接通电源，即使设置了桥涵标牌，因其夜间不能发光，其功能得不到正常发挥，且发生的撞倒桥梁事故大多数是在夜间。这与绝大多数桥梁未设桥涵标有着一定的关联性。

前一问题必须依靠有关主管部门制定相应的技术政策；后一问题则是我们在研究本技术指标过程中力求妥善解决的。反光薄膜是桥涵标的基本材料，其特点是遇有光线照射，牌面上便会产生均匀的反光，照射越强，则反光越强，从而映衬出牌面的颜色和内容。牌面各种颜色之间的反差越大，则对比度越强，反光效果就越好。从船舶装备配置情况看，夜航探照灯是必备之物，所以这一材料的运用，在一定程度上解决了桥涵标的发光问题，将推进桥涵标设置工作的进程。

2.7里程碑

由于里程牌的设置数量较多，且后期维护和管理困难性较高，所以通常情况下，都是将其设置在航道沿岸且通行量较大的航道上。

3内河航道标牌的施工

在节能型标牌种类、字体以及尺寸的设计过程中，先要进行合理的试验和论证工作，并在国标的相关要求下，对标牌的整体布局实行细致的分析，合理的选择种类，并在试验后，对其进行有效的调整和筛选，保证其作用可以充分发挥。而对于一些特殊情况，在初期的种类选择时，还需要展开实地的放样测量工作，根据测量结果合理的修改标牌。

另外将内河航道上需要设置标牌的各种情况和因素予以梳理，排名列表，并对部分标牌需求量等情况进行调查统计、分析研究、实地设置、观察测评。在反复修改、调整的基础上，从总体构思的角度，将需要设置的标牌种类实行调整，对其功效和实际价值等因素予以综合分析、考虑。最后根据需要设立的标牌种类，确定标牌的尺寸、颜色、内容以及设置位置、高度等。待所有设计内容都确定下来以后，再进入施工阶段。施工应选择在春、秋季，尽量避免高温季节，以免影响工程质量。

4结语

内河航道标识的建设项目在不断增多，故而务必做好相应的施工工作，这样才能实现引入内河航道标识的目的，使航道建设越来越好。

参考文献：

[1]胡安春.内河航道标牌配置灯光探讨[J].中国水运（下半月)，2014，14（2).

[2]胥维祥.内河航道标牌初探[J].大科技，2012（1)：273-273.

[3]翟润.宿迁市内河航道管理研究[D].南京农业大学，2013.

论文作者:高宇波

论文发表刊物:《基层建设》2018年第30期

论文发表时间:2018/11/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e5f79efd859db104c0d02b08.html