# 一种新型蜂窝铝板幕墙施工探讨论文_周俊华

周俊华

深圳市中建南方装饰工程有限公司 广东深圳 518000

摘要：蜂窝铝板具有质量轻、承载力大、易安装、隔声隔热、防火防潮、绿色环保等优点，逐步被人们所采用。本文阐述了蜂窝铝板幕墙的组装、安装及其特有的构造优点。

关键词：蜂窝铝板幕墙；带R型副框；弹性链接

前言

随着建筑设计对外立面表现形式的需求越来越多样化，蜂窝铝板因其质量轻、强度高、刚性好、平整度高、隔音隔热性优良，成为越来越受欢迎的建筑装饰材料。

传统的蜂窝铝板幕墙往往采用钢型材龙骨，蜂窝铝板的外皮通过角码及自攻螺钉直接钉在龙骨上，蜂窝铝板的单层铝皮较薄，其连接强度较差；蜂窝铝板的连接固定在热胀冷缩下局部会产生应力，造成面板鼓包、凹凸不平；钢型材龙骨在工地大面积烧焊，施工精度差，耐久性差，大大增加了幕墙的安全隐患，不利于幕墙施工过程的安装精度控制、安全控制和质量控制。

为了解决传统蜂窝铝板幕墙的以上问题，提高设计施工的安全性，提高幕墙安装精度、平整度和施工质量，提高各个环节的工作效率，实现简便操作成为幕墙行业技术发展的迫切需要。

1．工程概况

XX大厦建筑高度80多米，主要幕墙类型为构件式玻璃幕墙、蜂窝铝板幕墙、石材幕墙、肋点式玻璃幕墙等，其中，蜂窝铝板幕墙约8000多平方米，是本工程的一大特色幕墙。本工程临近湖边，且建筑高度较高，风荷载较大，为了确保本工程蜂窝铝板幕墙能克服传统的蜂窝铝板幕墙的缺点，提高幕墙的安装精度、平整度和施工质量，我司设计施工安装了一种带R型副框的弹性连接式蜂窝铝板幕墙，该幕墙通过设计通长的R型副框，用铆钉将蜂窝铝板内外两层铝皮都锚固在R型副框上，再用间距布置的铝合金压块通过不锈钢螺栓连接到幕墙铝合金龙骨上，可实现弹性活动连接，定距压紧，定位安装；该幕墙还具有通用性强，安全可靠，保温节能，安装简单方便，质量控制易行，可更换性好，且组装安装精度高，工艺性好等特点。

2．带R型副框的弹性连接式蜂窝铝板幕墙的组装、安装

带R型副框的弹性连接式蜂窝铝板幕墙，由铝合金隐框立柱、铝合金隐框横梁、R型副框、铝合金压块、螺栓及蜂窝铝板组成，蜂窝铝板的外层铝皮四边折边与R型副框的外伸臂通过铆钉连接，蜂窝铝板的内层铝皮四边与R型副框的内伸臂通过铆钉连接。R型副框的内壁通过间距布置的铝合金压块压接在铝合金龙骨上，铝合金压块通过不锈钢螺栓与铝合金龙骨上的螺栓槽连接固定。R型副框与铝合金龙骨之间设置了隔热防噪胶垫，蜂窝铝板外层铝皮折边形成的槽内打耐候密封胶。

2.1带R型副框的弹性连接式蜂窝铝板幕墙的组装

下面结合附图进一步说明带R型副框的弹性连接式蜂窝铝板幕墙的构造、组装。图1是蜂窝铝板幕墙横剖节点图；图2是蜂窝铝板幕墙竖剖节点图。

2.2带R型副框的弹性连接式蜂窝铝板幕墙的安装在上图1和图2中

（1）铝合金隐框立柱1、铝合金隐框横梁13通过铝合金连接角码14、不锈钢螺栓组2连接组成蜂窝铝板幕墙龙骨体系，铝合金横梁盖板15扣接在铝合金隐框横梁13的槽口上；立柱、横梁均在车间进行切割、开孔，加工精度可达0.1mm；现场立柱、横梁安装偏差应符合《金属与石材幕墙工程技术规范》的要求：立柱安装标高偏差不应大于3mm，轴线前后偏差不应大于2mm，左右偏差不应大于3mm，相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm，同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm，相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm；相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm。同层标高偏差，当一幅墙宽度小于或等于35m时，不应大于5mm；当一幅墙宽大于35m时，不应大于7mm。

（2）蜂窝铝板10通过铆钉8与R型副框6连接，背部通过保温棉钉5连接保温岩棉7组成蜂窝铝板板块；蜂窝铝板板块组装在现代化工程车间内进行，确保保温岩棉与蜂窝铝板连接牢固；

（3）蜂窝铝板板块通过铝合金压块9和不锈钢螺栓组3压接在铝合金隐框立柱1、铝合金隐框横梁13上，铝合金压块间距控制在250mm以内；同一平面的蜂窝铝板平整度要控制在3mm以内，嵌缝的宽度误差也控制在2mm以内。

（4）R型副框6与铝合金隐框立柱1、铝合金隐框横梁13之间设计隔热防噪胶垫4，蜂窝铝板折边槽内打耐候密封胶11；

（5）最后相邻蜂窝铝板板块分格缝之间施工泡沫条和耐候胶12，嵌缝注胶所用的硅酮胶必须在规定有效期内，同时经过相容性试验合格后方可应用。嵌缝注胶时先将填缝部位用规定的溶剂，按工艺要求进行净化处理，净化后嵌入泡沫条，在外侧胶缝两侧的蜂窝铝板上贴保护胶带纸，然后用设计规定牌号的硅酮胶进行注胶，注胶后将胶缝压紧，抹平，撕去两侧胶带纸，将蜂窝铝板表面的污渍擦干净。注胶后要做到胶缝与基材粘结牢固无孔隙，胶缝平整光滑，蜂窝铝板表面清洁无污染。

如图即可实现带R型副框的弹性连接式蜂窝铝板幕墙的组装和安装。

3．带R型副框的弹性连接式蜂窝铝板幕墙的构造优点

本幕墙构造特点说明：

（1）龙骨体系：铝合金立柱、铝合金横梁采用连接角铝及不锈钢螺栓连接组成龙骨体系，具有较强的传力能力及抗横梁扭转的能力；采用铝合金龙骨体系，可防止使用钢龙骨时在工地大面积烧焊破坏钢件防腐蚀面层和避免产生应力集中，安全耐久性更好，同时铝龙骨制作加工精度比钢龙骨高得多，提高了安装精度，大大减少了现场工作量；

（2）连接强度高：蜂窝铝板四周采用铆钉与通长R型副框连接固定，R型副框带有内外两条连接伸臂，内伸臂与蜂窝铝板内层铝皮连接固定，外伸臂与蜂窝铝板外层铝皮连接固定，连接强度高，大大提高安全性；

（3）弹性活动连接：蜂窝铝板的副框采用间距布置的压块压接在龙骨上，面板四周处于活动状态，是一种弹性活动连接，能够消除蜂窝铝板在热胀冷缩下产生的应力，所以在温度作用或其它荷载作用下，不会造成铝板鼓包，凹凸不平；

（4）全螺栓连接：幕墙的立柱与横梁连接、立柱横梁与蜂窝铝板板块的连接均为螺栓连接，幕墙吸收主体结构各种变位的能力强，采用全螺栓连接，安装时非常简便，对安装工人的技术水平要求低，同时提高了安装精度，有利于缩短工期。

（5）隔热降噪：立柱、横梁外端面分别设计了两道胶条槽口，槽口内设置三元乙丙隔热防噪胶垫，避免硬性接触产生摩擦噪音，实现柔性连接，可起到很好的减震和缓冲作用，同时起到隔热节能的作用；在安装副框前，蜂窝铝板折边槽里注入耐候密封胶，然后在密封胶固化之前将副框塞进槽内，并用铆钉与蜂窝铝板折边固定，也能起到隔热降噪的作用；

a.热工性能优良：蜂窝铝板板块背衬保温岩棉，进一步提高幕墙的热工性能；

b.可更换性：蜂窝铝板面板具有很好的可更换性，在施工时可以无序安装、全面展开，加快施工进度；在使用及维护方面，可以方便地对蜂窝铝板进行更换。

4．结束语

综上所述，带R型副框的弹性连接式蜂窝铝板幕墙以其铝合金框架龙骨体系，独特的R型连接副框，铝合金压块定距压紧、全螺栓连接的弹性连接固定方式，以及方便简捷的可更换性，有效克服了传统蜂窝铝板幕墙的局限性，提高了幕墙的安装精度、平整度和施工质量，提高各个环节的工作效率，实现简便操作，在蜂窝铝板幕墙领域有着广泛的应用空间和很好的推广前景。

参考文献：

[1]徐昶权.复合铝板幕墙的安装工艺浅析.黑龙江科技信息.009-12-05.

[2]马忠杰，刘淑娟.浅谈建筑外幕墙的保温与节能.林业科技情报.2007-05-15.

[3]刘兴刚，阎维新，杜怀周，王爱明.保温节能技术在建筑幕墙上应用.门窗.2007-08-20.

[4]闫海军，贾仿.超薄型洞石-铝蜂窝复合板施工工艺.《建筑知识：学术刊》 2013.

[5]李伟华.万方石材蜂窝复合板在高层建筑外墙中的应用.《城市建设理论研究》- 2012.

论文作者:周俊华

论文发表刊物:《基层建设》2015年22期供稿

论文发表时间:2016/3/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e6185cab0fc8cfdb47536afd.html