# 基于BIM技术的新型技术交底在某机电安装工程中的应用论文_刘伟

摘要：项目施工技术交底贯穿于整个施工阶段，是保证工程施工质量、进度、安全、成本的最基础的工作，是进行分包管理的重要手段。文章着重强调如何有编制一份有针对性的、易于落地实施、可操作性强的技术交底，并结合一些有效的交底措施，以便于加强作业人员的指导及工程质量的控制。

关键词：技术交底 BIM技术 样板引路 二维码技术

前言

目前施工现场技术交底针对性不足、指导性不强创新性不足是施工项目管理中普遍存在的问题，主要表现为：常出现涵盖时间长、覆盖面积大的施工交底，无差别对待的情况；使用此前项目施工的模板，直接套用；照搬相关规范，指导性不明确；技术交底流于形式，只为完成任务。本文主要针对技术交底的针对性、指导性、实施性提出相关的解决措施和实施策略。

1、基于BIM技术的技术交底编制

目前BIM技术发展迅速，BIM技术已经成为项目的施工管理的重要手段，因此新型的施工技术交底内容也伴随着BIM技术的日益成熟而越来越丰富。新型技术交底除涵盖传统的技术交底囊括的所有内容外还应该包括以下内容;

1.1 BIM模型

通过建立三维模型（图1），将拟建设安装工程的各管道系统进行绘制，在绘制的过程中调整标高、碰撞等，做好净高控制，获得最终的3D模型。通过3D模型，可以清晰直观了解项目标准层、地下室以及裙房中的专业交叉部分，包括冷冻机房、锅炉机房、水泵房等区域的机电管线排布情况。将完成的BIM模型作为技术交底的一部分，轻量化后搭载到移动端上，作为辅助理解管线综合深化图的重要工具。

图1某项目BIM模型简例

1.2管线综合深化图

根据搭建完成的模型，出具各专业的BIM管线深化图（图2），在BIM管线深化图纸上需标注管线标高、管径、支架位置、爬高翻弯位置等，以图代文，对施工区域交底，确保各施工班组根据综合深化图可以直接获取关键的节点信息。

图2某项目喷淋管线深化图

1.3天花点位深化图

通常情况下，办公楼的机电安装采用的多数是一次机电图纸，一次机电存在的较大问题是各专业仅考虑自身功能能否实现，不考虑美观性以及是否相互影响。对于一般装修项目，根据一次机电室内灯具、消防喷淋头、设备等设计图纸，重新对室内点位进行合理排布，考虑美观以及实用性确定最佳天花点位施工图纸（图3）。依据天花点位末端精确位置并结合综合平面生化图确定各机电管线长度，争取一次成型，避免重复工作，尤其是机电管线中的消防喷淋点位，通过以上方法可以有效地减少摇喷的数量。

图3天花点位深化图

1.4局部剖面图及细部处理

（1）在施工过程中，对于复杂区域的管线施工采取剖面交底或者多视角交底的方法，最终确认管道、设备安装的位置方式，以及具体的做法等。

（2）对于支吊架等涉及到外观的管道部件需要进行统一的设计，规定各方面尺寸、开孔位置等，进行细部处理，确定所有支吊架的样式统一协调，不得任由班组进行随意施工（图4）。

图4管道支吊架深化图

2、技术交底实施的主要措施

2.1样板引路制度

基于BIM技术的施工技术交底是一种比较新型的技术交底，由于现场操作人员普遍没有接触过此类型的交底，所以在工程安装开始前，严格推动样板引路制度，争取做到以点带面，全面提高施工质量。 实行样本引路制度主要有以下几点考虑：（1）考虑到我国劳务人员职业素质普遍偏低，对掌握新鲜事物的速度普遍偏底，无法迅速的接受我们所传播的信息量。基于BIM技术的样板引路制度的推行，可以作为双方的磨合样本，劳务班组可以熟悉我们以后技术交底的主要模式。（2）基于样板引路的开展，我们可以在样板的施工过程中发现问题，加强沟通，引导劳务班组用我们的思路去施工，去达到我们想要的效果。（3）样板引路施工过程也是我们选择劳务班组的过程，判断劳务班组是否有能力来达到我们的要求，是否需要降低标准或者更换劳务班组，这些都是需要我们来进行综合考虑的。

2.2移动端搭载BIM模型增强现场指导性

此前由于BIM模型的绘制与查看对电脑的要求较高和操作人员的素质要求较高，因此无法将BIM模型交底有效落实。目前，国内的主流软件开发商针对于模型落地也已经开发出很多功能。施工现场主要应用点如下：

（1）三维模型移动终端展示

以BIM技术为基础，在模型建立、深化完成后，可将按不同部位进行分割，将每一分部的模型作为交底的一部分交给施工班组，利用目前国内已经开发出的移动端APP（图5），班组随时随地对施工部位进行观察。轻量化后的模型对手机配置要求低，施工人员可全员配置，以此为支撑实现整个项目的3D技术交底，真正发挥模型的主要作用。

图5移动端BIM模型展示

（2）移动终端查看管道参数

使用手机端不仅可直观了解施工管道位置，还可查询管道系统、管道材质、管道长度及管道安装高程等参数（图6）。参数配置查阅可提高现场制作安装效率，并且可以帮助操作人员更好的理解图纸，同时减少因碰撞问题引起的返工。

图6移动端BIM模型参数查阅

（3）重力遥感技术

施工员配备移动终端，使用app里面的重力遥感功能，在日常现场巡检的过程中可以快速发现问题，避免每个专业一张图纸，翻阅查找费时费力，并且造成容易管线遗漏的缺点，大大的提高了现场巡检效率。这个功能尤其对于预埋阶段套管预埋预留检查起重要作用。

2.3二维码技术辅助技术交底落实

无纸化交底除利用影像资料、PPT讲解等方式，还可利用二维码技术，并结合智能手机“扫一扫”功能，将二维码技术充分应用于工程项目管理中，此方式可有效解决纸质版交底不便携带、不便保存的问题，可随时供施工人员查阅。主要类型应用有以下几点：

（1）第一种类型技术交底主要根据工种进行分类，上传与其工种对应的通用类交底（着重强调施工工艺）、质量通病及防治措施、优秀案列做法、相关注意事项等文件，可随时供工人调阅。

（2）第二种类型技术交底主要用于展示日常技术交底，此类型技术交底根据专业及作业地块进行划分。例如：1#楼电气专业技术交底。对应生成一个二维码，可上传1#楼电气专业各楼层的多个技术交底，将二维码张贴在仓库或加工区等区域。数量有限的几个二维码即可覆盖整个项目的技术交底，可随时供工人调阅。

（3）第三种类型应用（如表1）主要针对现场管道复杂等施工难度较大部位进行应用。将复杂部位的BIM深化图上传至二维码信息中，将二维码张贴在该部位，供施工人员随时调阅。目前仅支持BIM深化后的二维图片（剖面图等）。扫码即可查看三维可视化模型及模型构件信息，需要二维码平台、移动端设备及看图软件等的支撑。随着功能的不断完善，可以作为辅助BIM技术真正落实到现场施工的有效方法。

表1二维码技术交底展示

BIM应用示例二维码 BIM应用示例二维码

总结：

近年随着越来越多的施工单位开始探索项目层级BIM技术的应用，面临的最主要的问题就是建立的模型无法发挥应有的作用，无法做到确切实际的落地。本文所阐述的新型技术交底是基于BIM技术并结合CAD深化图在传统的技术交底的基础上进行内容丰富，增加图示等方法，编制有针对性、可实施性的指导现场的技术交底。通过把工程建设过程中最基础、最有效的技术交底作为主要工具，达到有效组织施工，控制建造质量的最终目的。

参考文献：

[1]清华大学BIM课题组等.机电安装企业BIM实施标准指南【M】.中国建筑出版社，2015

[2]刘火生等.基于BIM技术的施工现场的可视化应用【J】.施工技术，2013

论文作者:刘伟

论文发表刊物:《科学与技术》2020年1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e665427a12e49b01226b2b65.html