# 水利水电工程施工中的新技术及环境保护策略分析论文_徐秀艳

齐齐哈尔松嫩水利建筑工程有限责任公司 黑龙江省齐齐哈尔市 161006

摘要：现如今，各领域的不断提高，不断增长的社会生产力水平对能源的需求也是越来越高。为了解决能源紧缺问题、为了推动社会发展速度、为了建设节约型社会，需要大力发展史水利水电工程。在提升水利水电工程施工质量的过程中需要不断探索新的施工技术手段，需要探讨工程施工建设对周边环境的影响。

关键词：水利水电工程施工；新技术；环境保护策略

引言

水利水电工程具有较高的经济效益和社会效益，包括水资源开发利用和航运、防洪、抗旱、水污染防治等方面，它具有规模大、施工周期长的特点。该项目本身不仅受地质条件和地理位置的影响，气候条件和其他因素复杂多变、大规模的陆地和河流水位上升、大量的工程机械、大型工程爆破等条件也会对施工过程产生不同程度的影响。

1现阶段水利水电工程施工中的新技术分析

1.1大体积混凝土施工技术的应用要点

水利水电工程中大体积混凝土的应用较为广泛，对大体积混凝土的浇筑施工技术进行拓展和分析是提升浇筑质量、确保施工现场安全的重要工作。水利水电工程需要修改大型坝体，修建坝体需要确保蓄水的科学性和良好的承载能力，不得在其投入使用的过程中出现漏水、渗水的情况。为了确保坝体具备足够的承载力与稳定性，需要全面理解和应用大体积混凝土的浇筑技术。大体积混凝土浇筑技术应用时间不长，在实际应用的过程中需要注意众多问题，一旦出现应用误差将会引发严重的安全事故。在应用大体积混凝土浇筑施工技术时应采用分层浇筑的方式，但是分层浇筑混凝土施工容易产生施工缝。为了避免施工缝处形成较强的应力集中现象，需要将施工缝设置在剪力较小位置处。在分层浇筑的过程中必须对每次浇筑的厚度进行控制，控制的要点主要分为三点：①依据混凝土的和易性及振捣器的规格确定浇筑厚度；②混凝土是通过泵送的方式浇筑到施工现场，因此应将浇筑的厚度控制在60mm以下；③非泵送性混凝土的浇筑厚度不宜大于400mm。

1.2高压喷射灌装施工技术的应用要点

该技术是以喷射高压水为主要的方式在按照具体施工要求的前提下对地基部位进行切割，然后再将沥青材料或混凝土材料对切割缝进行填充。这样的施工技术可以很好的改变原始地基土质的薄弱性，为后续施工工作提供更加坚实的施工场所以避免施工事故的发生。在喷射的过程中需要提前做好充分的前期准备工作，例如对沥青或混凝土的质量进行检查、对桩位进行进一步的确定、对压力表进行检测、对高压喷射装置的工作状态进行检查等。在水利水电工程施工过程中使用该项施工技术的基本流程为开孔施工作业→明确喷射的高程→精准定位并放置套管→使用钻头确定岩石面的深度→测量钻孔的倾斜度→做好灌浆的前期准备工作，并对喷射管道的长度及孔径的大小确保浆体能够完全的喷射到钻孔底部→委派专人对整个施工活动进行实时的记录→将喷射套管拔出后使用封孔浆体对其进行机械性的封孔→使用补浆的方式避免浆液出现析水现象而影响整个灌浆面的平整性和灌浆质量。

1.3超级真空抽水施工技术的应用要点

超级真空抽水施工技术的主要应用目的是对水利水电工程的基坑进行抽水。由于这种施工技术可以大幅度提升基坑抽水的效率及质量，因此应用了该项施工技术的工程项目后期施工活动的较为顺畅，不会因基坑抽水质量不合格而引发的资源浪费及工程成本的剧增。相较于传统的抽水技术，超级真空抽水施工技术所采用的施工方法为超级真空降水工法（SVD），该方法可以有效的弥补传统真空管井在施工中的缺陷，进一步提升了抽水的效率及效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.4钢筋连接施工技术的应用要点

钢筋是水利水电工程施工中重要的施工材料，由于水利水电工程的施工质量要求较高，因此在各种规范中对钢筋的连接质量有着非常明确的规定。在实际施工过程中应做到以下几点：①首先应对钢筋的连接位置进行明确，尽量将连接位置设置在整个构件受力最小的位置处。并且还要尽量在同样一根钢筋上少设置钢筋接头；②如果构件处于轴心受拉的受力状态，需要使用机械连接的处理方式；③一般情况下钢筋绑扎接头连接区域的长度为钢筋的搭接长度的1.3倍，为了提升钢筋混凝土构件的受力性能，不得在施工中刻意缩短连接区域的长度。

1.5GPS全球定位技术及CAD辅助技术的应用

现阶段的水利水电工程施工活动均已使用了准确度高的、控制能力强的GPS全球定位技术及CAD辅助技术。其中，应用GPS技术主要目的是为了帮助设计人员准确的掌握施工区域的实际情况，进而借助于所探测的内容确定本项目的设计方案及施工方案。应用CAD辅助技术的主要目的是为了通过建立起详细的数字化模型借助于坐标查询功能快捷迅速的查找设计问题。并且还能够帮助测量人员简化工作内容，降低工作量。

2水利工程中环境保护策略

水利水电工程建设中的水环境保护战略主要包括：①建立生活污水处理系统。在水利水电工程建设过程中，有必要完善污水处理系统和生活污水的沉淀或净化，达到标准时，可用于道路除尘或绿化维护。在这个过程中，厕所施工人员进行渗水处理，食堂污水在油脂分离器中进行预处理，所以不要倾倒生活污水。②管理混凝土混合废水，确保污水处理系统正常运行。上清液主要用于混合场中的水和灰尘以清洁骨料，污泥经常被干燥并运输到指定的渣场，严禁将碎石废水排入河中。流动和相对分散的建筑废水的集中处理，如临时混合设备、混凝土罐清洗和制浆设备，从实际角度来看，地形用于挖掘排水沟或建立水池以沉淀废水，然后用于现场浇水，在砾石加工过程中，应采用闭路循环和半干法等低尘工艺，进入现场的机械设备应使用燃烧效率高的燃料，并配备有效的废气净化设备，挖掘土方时应安装除尘设备。③建议使用湿式施工。散装运输粉尘材料时，运输车辆应盖上防水油布，以减少和控制粉尘，携带砾石的车辆应限制载荷和速度，避免在运输过程中溢出，在水利水电工程的建设和施工中，必须严格按照要求对施工承包商进行监督。④生活垃圾的生产应集中处理，流通应统一，不要倾倒或处理固体废物，如发现违规行为，要严厉惩罚。水利水电工程施工过程中产生的建筑垃圾应分类回收，其余应运至指定地点进行集中处理。挖掘过程中产生的废物可用于工业场地的建设，其余的应运输到指定地点进行集中处理，在水利水电工程的建设和施工中，渣场应严格按照“先停后放”的原则进行贮存，拦截面必须配备截水排水系统，并不断改进。⑤施工期间，临时支撑和永久支撑有机结合，及时支撑开挖边坡，建筑面积和住宅区有很高的斜坡，陡坡应严格遵守防护要求，防止坡面不稳定造成坍塌和滑坡，造成严重的土壤侵蚀。沿河岸安装加固的石笼网罩，以防止施工期间产生的炉渣流入河流并阻塞河流。⑥进行实地调查和环境监测。为避免水利水电工程造成环境破坏，应在施工前结合现场环境进行环境监测，在施工过程中，尽可能保持原有的生态平衡。一方面，禁止任何地方的水利水电工程排放废物，特别是必须处理的废水，严禁污染周围的水质；另一方面，用于水电项目的废水处理，废物也应尽可能干净地对待。

结语

水利水电工程施工建设的质量受到了广大人民群众的热切关注，在施工过程中应用先进的、新型的施工技术手段可以在较短的施工时间内取得较好的施工效果，可以有效减少施工问题、缩短施工时间、降低施工难度、提升施工质量。此外，还应着重处理项目施工活动对周边自然环境的影响，做好相应的环境保护工作。

参考文献：

[1]张明岳.水利水电工程施工中的新技术应用和环境保护的思考[J].数码世界，2019（1）：195-196.

[2]许正明.混凝土施工技术在水利水电施工中的应用方法探究[J].中国新技术新产品，2019，384（02）：118-119.

论文作者:徐秀艳

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e6655641b2855e69971ee875.html