# 星级酒店防盜报警系统应用研究论文_吕圳荔，王攀藻，杨萍萍，杨朝凤，王静静，聂欢

（四川旅游学院 信息与工程系，四川 成都 610000）

摘要：本文研究防盗报警系统的在星级酒店中的应用。采用DS7400XI-CH和DS6MX-CHI报警主机，通过对报警主机编程，连接各类探测器，实现对酒店的各个区域进行布防，达到一个全方位、高效率、智能化监控的目的。为星级酒店正常运营，提供安全保障。

关键词：星级酒店；防盗报警；区域布放

随着旅游业的快速发展，越来越多的人旅游，星级酒店如雨后春笋般拔地而起，游客在入住酒店的时候，首选是安全，其次才是酒店的舒适。本文针对星级酒店的安全运行，研究适合星级酒店的防盗报警系统，实现对酒店的各个区域进行布防，达到一个全方位、高效率、智能化监控的目的。

1系统总体设计

防盗报警系统由探测器、传输通道、报警控制主机、接警中心（硬件加软件）、出警队伍组成。它的一般形式是本地报警系统，它的组成部分包括入侵探测器和报警控制主机、以及声光报警器（可以是报警控制器内含，也可以外接方式）。复杂的防盗报警系统可以有成百上千个探测器，接警系统可以由分散在各地（各区域）的报警控制主机与报警中心组成。

2 系统硬件部分

2.1 DS7400XI-CHI报警主机

DX7400Xi-CHI主机基本八个防区，采用双路总线扩展方式，以两芯总线可扩充至248个防区，提供RS232接口，使用报警中心软件（MTSW-200）直连，可以有效的对本系统进行集成管理，并且该主机还提供电话接口，支持目前大多数联网通讯协议（例如CID、4+2等），能够与110报警指挥中心联网。该报警主机可提供多种报警输出，支持本地报警输出，联动相关设备，如联动视频监控系统，LED电子地图，并且可以通过单防区输入/输出模块实现现场联动，驱动声光报警器等。输入功率：AC18V，50W，50Hz/60Hz，辅助输出功率：DC12V，最大1.0A备用电源：12V，7.0AH主机板耗电：静态175mA报警状态250mA，报警输出口：DC12V，1.75A，可编程输出口1 12V 500mA，可编程输出口2 12V 500mA。

2.2 DS6MX-CHI报警主机

DS6MX-CHI是一个六防区的键盘，可以独立工作或连接到 DS7400Xi 的总线线路上，可传送布撤防信号以及每个防区的警情。6个可编程防区，3个本地输出，1个钥匙开关，6组不同权限密码，键盘编程，6组密码，支援无线防区和无线遥控布/撤防，LED灯显示系统状况，具有快速布撤防及旁路，弹性旁路等功能。内置蜂鸣器和防拆开关 。DS6MX-CHI提供多种类型的报警输入以及本地报警输出。工作方式很灵活，本身自带六个防区的它像一个小型的报警主机，可以独立工作；或连接到 DS7400Xi （大型报警主机）的数据总线上，实现报警联网管理。DS6MX与探测器的接线方式：

4 结束语

酒店防盗报警系统是通过一套完整的探测器和报警控制主机来进行控制和调试，使该套防盗报警系统达到内部结构简单，外部线路简化，报警装置完善，整个系统稳定无波动，操作简单容易，自动化探测性高，有超强的判断识别能力，反应灵敏，更改功能或增加删除参数方便，后期的检查维修方便的目的。具有强大的联网功能、更方便的扩展性、更智能化的设计、更稳定、可靠等特性，对酒店的自动化管理、安全技术防范、对酒店内外部安全状况等方面都将起到积极的促进作用。

参考文献

1、吴关兴,金国砥,鲁晓阳.智能楼宇系统操作与实训[M]，北京：清华大学出版社、2012年

2、吴关兴,吴楚天,黄华圣.楼宇智能化系统安装与调试[M],北京：中国铁道出版社、2013年

3、杨录田.湖南工业职业技术学院报[J]，2014,03

论文作者:吕圳荔，王攀藻，杨萍萍，杨朝凤，王静静，聂欢

论文发表刊物:《科技中国》2016年10期

论文发表时间:2017/1/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e690ce214d312dfb4819b313.html