# 荷业务通信接入方案论文_张际,刘元莹,陈志

摘要：储能电站是国家电网公司近几年的重点攻坚建设项目，储能电站作为电力能源储存、调配、输送基地和中转站，为电力能源的有效使用和更好的服务公共事业、产业起到了重要作用，弥补了传统电力输送和调配中的短板和缺陷。本文重点讨论储能电站建设过程中涉及通信项目的建设以及典型的毫秒级源网荷业务开通方案。

关键词：储能电站；源网荷；

1 引言

储能电站在2018年作为国网公司重点建设攻坚项目，目前已经在国网镇江供电公司建设了8座储能电站，分别分布在镇江市区、丹阳市和扬中市。这8座储能电站除了丹阳储能电站为35kV电压等级，其余均为10kV电压等级。储能电站的作用就是将电力输送网中多余的电能进行存储、转运、调配的中心和中转站，为电力能源的供应提供更好的服务和更大的灵活性，同时也为电网的安全、电能供应的可靠性灵活性、提升电能供应质量提供了更好的保障作用。

2 储能电站传输建设方案

镇江市区规划建设8座储能电站，分别位于镇江市区，丹阳和扬中市区。其中镇江市区有3座，丹阳市有2座，扬中市有3座。

如果要开通储能电站调度生产业务，必须首先在储能电站新建通信传输设备，本次储能电站通信工程就是在各个储能电站新建1台华为OSN3500光传输设备。在传输网建设方面，目前镇江地区8座储能电站均为就近与相邻的变电站光传输设备进行连接，形成1+1保护链，也就是在储能电站与变电站之间建立两条光传输段，带宽是622M。比如：镇江市区的五峰储能电站与110kV五峰变之间建立两个622M的光传输段，丹阳市区的建山储能电站与110kV新建山变之间建立两个622M光传输段，其余储能电站建设均采用这种方式。在光缆建设方面，正如前面所述，储能电站与就近变电站之间光传输设备是形成的1+1线性复用段方式组网，那么就必须在储能电站与变电站之间架设两根光缆才能满足这种组网方式，实际工程中，是在储能电站与变电站之间架设2根ADSS光缆，采用地埋方式架设，2个传输段分别承载在不同的两根光缆上，这样在业务传输安全性上得到了保障。

3 储能电站业务接入方案

对镇江地区的8座储能电站开通调度生产业务，应首先对储能电站在整个电网中的重要性进行定位。储能电站作为一个地区电网的重要组成部分，一方面对负荷高峰期电能供应作为补充，另一方面对电网在负荷低谷期的能量进行储存或转运，对整个电网的电能供应起到了重要的调节作用。因此，要充分保证储能电站正常安全和稳定运行，那么对储能电站调度生产业务也是基于这种考虑来开通的。

具体来说，镇江地区8个储能电站均开通以下业务：毫秒级源网荷业务（也就是精准负荷控制业务）主用和备用，一平面和二平面调度数据网业务各1条，调度电话业务3条，综合数据网业务1条，本文主要讨论毫秒级源网荷业务的开通方法。

以镇江市区的五峰储能电站为例说明，其余储能电站业务开通方法类似。五峰储能电站在镇江城区华为光传输网的位置如下：

图1 镇江城区华为光传输拓扑图

五峰储能电站开通毫秒级主用和毫秒级备用2个源网荷业务，业务带宽均为2M，考虑到业务的安全性，这2个源网荷业务分别从五峰储能电站华为OSN3500光传输设备的2槽2M板和3槽2M板分别开通，通过上图所示的传输拓扑路径将2个2M业务开通到2-镇江局2，在镇江局2的OSN3500网元上，从五峰储能电站开通的2个2M业务分别对应镇江局2的13槽和6槽的622M光板，从2块光板上分别找出1个VC12时隙对应五峰储能电站的1个2M业务。而在镇江市公司中心站，是用光纤将镇江局2的华为OSN3500设备与镇江中心站的中兴S385光传输设备的5槽622M光板和12槽622M光板互联。这样，就可以通过华为和中兴的时隙转换将华为传输中的业务开到中兴环网，之所以这样开业务，是由于镇江地区光环网的特殊性以及整个源网荷业务路径的要求来决定的。首先说明一下源网荷业务路径组织情况：从用户的出来的2个2M业务通过SDH环网开到所连接变电站的SDH设备，到了变电站实际上是2个VC12时隙，这2个VC12时隙通过镇江市区华为SDH环网到达镇江局2的OSN3500设备，镇江局2的华为SDH设备用2块622M光板各1个光口与镇江中心站的中兴S385设备进行连接，之所以要这样是因为源网荷业务最终要到达镇江500kV访仙变，但访仙变目前只有中兴S385设备没有华为设备，因此才必须在镇江中心站将华为设备和中兴设备进行连接，将用户出来的源网荷2M业务穿到镇江中兴传输A网上，下图为镇江中兴A网传输拓扑图：

图2 镇江中兴A网传输拓扑图

通过中兴与华为的时隙转换，将对应的中兴2个VC12时隙分别开通到500kV访仙变的2个中兴S385设备上，如图2所示，在访仙变是建了2台中兴S385的。那么其中1个VC12时隙开到12-访仙变的1个155M光板的1个光口上，另一个是开通13-访仙变（源网荷）的1个155M光板的1个光口上。在访仙变的2个中兴S385设备上的155M光口是通过光配单元与访仙变（也称控制子站）的源网荷155M转换装置相连，而155M转换装置的作用是将SDH时隙转换成源网荷的业务时隙，这个转换不仅是把业务数据的编码结构进行转换，还把业务数据带宽进行了转换。那么经过转换后的2个源网荷业务数据从155M转换装置出来，把数据通过光纤传送到访仙变控制子站的2个控制装置上，分别称为A和B。2套控制装置再通过光纤分别与2个光电转换装置相连，将光信号转换成电信号，需要说明的是，这2个电信号带宽同样都是2M，但这个2M包含了若干的源网荷业务而不仅仅是1个源网荷业务，就是在前面讲到的155M转换装置把下面若干个源网荷业务进行编码格式和带宽进行了转换，才使得众多的源网荷业务从光电转换装置的1个2M口出来。这2个2M业务分别通过500kV访仙变的华东马可尼传输设备和省级厂站网传输设备传至苏州的500kV木渎变，在木渎变将华东马可尼设备和省级厂站网设备下来的各个地区的2M业务通过2个光电转换装置各转为1个光信号，这2个光信号通过木渎变的光电转换以及源网荷控制设备转换为2个SDH的2M电信号，通过木渎变华东传输设备送往华东协控总站。以上是某个地区的源网荷主备用业务路径，五峰储能电站的源网荷业务就是按照上述路径进行组织和传输的。

4 结语

储能电站是国网公司重点攻关基建项目，运营和维护好储能电站的设备和业务通道，是每一个国家电网人的责任，在这方面，镇江供电公司起到了引领和示范的作用，本文将镇江储能电站的调度生产业务的开通方式与大家做了分享，随着电网规模和技术的不断发展和演变，电力通信领域技术和设备的不断更新换代，相信储能电站的运行和维护将会更加简洁和高效。

作者简介

张际，男，高级工程师，长期从事电力系统通信运维、检修和管理工作。

刘元莹，女，助理工程师，长期从事电力系统通信运维、检修工作。

陈志，男，助理工程师，长期从事电力系统通信运维、检修工作。

论文作者:张际,刘元莹,陈志

论文发表刊物:《科学与技术》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e6a718a66df97f1a44464604.html