# 浅析移动通信光缆的故障及防护措施论文_高军木

浙江省邮电工程建设有限公司 浙江杭州 310000

摘要：随着社会经济的不断发展，移动通信光缆技术体系不断完善，发展规模逐渐扩大，应用到了社会各个发展领域。第三次产业革命的发展离不开相应信息化技术的推动，需要建立完善的移动通信光缆体系，实现我国通信网络事业的可持续性发展。移动通信光缆管理水平的提高，提高了移动通信光缆的使用效益，适应了现代产业结构调整工作的要求。本文就移动通信光缆的故障及防护措施进行了分析。

关键词：移动通信光缆；故障；防护措施

引言

21世纪是信息网络化时代，光缆通信网络规模不断得到扩大，我国的光缆通信网络项目技术日益成熟，为了提高经济发展水平，必须提高光缆通信光缆防护水平，应用新型的通信技术及方法，这需要了解现阶段光缆通信光缆防护工作的重难点，做好重点技术的管理及防护工作。

1移动通信光缆的故障

1.1光缆接头盒分纤箱纤芯故障

据调查显示，光缆接头盒分纤箱纤芯故障次数最多，占比36%。一方面，光纤的主要构成是纤维和玻璃等，在质地上较为脆弱，在接头盒或分纤箱里的纤芯一旦防护不好就非常容易受到损坏。另一方面，接头盒的数量较多，基本上每两公里就有一个接头盒，只要接头盒密封不严，有点空隙，蚂蚁就会进入接头盒咬断纤芯；而且部分雨水较多的地区，密封胶圈严重老化或密封不严就会导致水渗到接头盒或分纤箱内，造成光缆线路衰耗变大甚至中断，从而影响光信号的正常传输。

1.2非金属光缆被鼠咬

一般来说，移动网络在用的通信光缆主要为金属光缆和非金属光缆。金属光缆与非金属光缆的区别在于金属光缆外层保护套多了一层钢带保护层，可以防老鼠、松鼠咬断纤芯，有一定的保护作用。非金属光缆成本低，防雷，但容易惹老鼠、松鼠啃咬，故障率高，且不容易发现和防范。

1.3光缆被施工破坏

施工造成的光缆线路中断主要发生在光缆直埋或有管道的段落。建设现代信息化城市，需要运行良好的通信网络，就要敷设大量的通信光缆，但是随着城市不断建设发展，市政道路开挖越发频繁，加上乡镇及农村建房、修路等等，如果光缆线路盯防不到位、或遇到野蛮施工，都极为可能发生挖断或者压断光缆，造成网络故障。

2通信光缆防护的具体措施

2.1重视光缆定期测试

通信光缆是通信系统正常运行的基础，通信光缆的质量直接影响居民的生活。因此，相关防护单位应该重视光缆测试工作，根据测试结果制定具体的防护方案，提升通信光缆防护的可行性与针对性。从实际情况来看，主用的光缆一般每隔两年检测一次，防护单位可以以这一时间为依据结合区域实际情况确定通信光缆测试的时间。倘若在通信光缆测试中发现问题，则应该立即采取相关措施予以解决。一般情况下，检测人员可以通过OTDR设备对通信光缆的纤芯、连接器等进行检测，并详细记录各项检测数据。在记录后，建设防护单位需要安排专人负责数据的整理与分析工作，对检测设备所保存的数据按照一定的标准存档。在大数据背景下，防护单位还可以利用大数据、云计算等技术建立光缆测试信息数据库，通过大量的数据分析实际情况，及时找到问题，防止因处理突发问题不当造成严重的影响。对于测试数据库管理以及数据整理人员，建设单位可以灵活地实施奖惩机制，对检测与防护过程中有突出贡献的个人及集体及时表扬、给予物质奖励，建立健全定期移动通信光缆测试组织机制，使移动通信光缆定期检测能够有序开展。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2加强日常防护力度

日常防护工作对于移动通信光缆正常运行有着重要的作用，所以防护单位需要加强维修设备的日常防护力度。首先，防护单位应该重视移动通信光缆施工图纸、施工资料扥过年呢为文件归档与整理，通过大数据、云计算等技术实现资源共享。其次，移动通信光缆防护单位应该关注通信光缆重点线路位置的全球定位工作，提高防护工作的效率。与此同时，防护单位还应该安排专业的技术人员负责架空移动通信光缆、钢线等部件的加固与防护工作，提高移动通信光缆的稳定性与自然灾害抵御能力，同时也能够确保移动通信光缆承受过大的压力。对于所有的移动通信光缆，防护单位需要重视线路接头部位的固定工作，防止因为外力挤压影响移动通信光缆。对于埋设的移动通信光缆，建设与防护单位需要积极沟通，定期检查线路埋设的环境，及时清理埋设环境，尽可能地确保线路入孔部位等位置整洁。除此之外，防护人员在日常检查过程中应该认真、谨慎，对于特殊环境的通信光缆应该多次检查，及时发现与排查塌陷隐患等，避免因事故影响光缆运行。在日常检查防护过程中，防护人员还应该重视重点部位的排查，禁止的接口处等地点堆放易燃物，若发现堆放杂物，则应该立即清除，保证移动通信光缆日常防护工作有序、高效进行。

2.3做好检修现场管理工作

对于发现问题的移动通信光缆，在对其检修过程中，防护单位应该做好现场的管理。在检修过程中，检修人员应该严格按照图纸与方案开展工作，并安排专人认真负责记录每一项的检修记录，需要修改或发现新问题时，安排检修部门与其他部门进行沟通，提升检修工作质量与效率。在大面积检修过程中，检修单位应该尽可能地保证施工的质量。在检修前，检修部门与人员要认真地研究检修方案，认真分析问题数据，研究检修技术的可行性与合理性，使得检修工作能够按计划、有目的地进行。在检修过程中，应该坚持严格管理的原则，制定突发事件应急机制。除此之外，移动通信光缆检修的是否准确直接影响线路，甚至可能导致线路损坏。故，检修人员应该严格以相关标准为依据，坚守底线，高质量完成移动通信光缆防护与检修工作。

2.4提升防护人员的综合能力

在对移动通信光缆防护过程中，防护单位还应该重视专业人才的培养，要灵活地运用不同手段提升线路防护人员的综合能力。一方面，防护单位应该根据员工的日常工作情况组织员工进行专业培训，学习、了解先进的检修技术与检修设备，提高专业技能。同时，还可以组织防护人员参与故障处理模拟练习，提升工作人员应急处理能力。另一方面，防护人员还应该重视对优秀人才的引进与激励，提高移动通信光缆防护队伍的整体水平。

为了保障上述工作正常开展，必须强化系统监管机制，提高防护标准水平，这需要提高运维工作的监督及管理水平，提高监督管理者的自身工作责任感，树立良好的运维责任意识，不断规范自己的运维管理工作，提高防护管理的整体效率，简化管理流程，提高光纤通信网络线路的防护透明化水平，做好相关管理标准落实工作，这需要由各个参与者共同参与，提高相应的防护管理意见，提高项目整体防护管理水平。目前来看，我国光缆通信网络线路防护机制尚不完善，存在诸多发展性问题，需要各个参与者共同协调，实现相关管理技术的创新及应用，提高项目整体防护管理效率。

结束语

移动通信光缆防护工作量大，面对时代发展所带来的新变化与新挑战，相关单位需要高度重视移动通信光缆防护工作，重视移动通信光缆测定期试，重视线路的日常防护工作与检修现场管理工作，加大专业人才的培养力度。同时，在互联网背景下，相关单位也需要主动、积极地运用先进的信息技术提升防护水平。

参考文献：

[1]齐志.4G通信定位和GIS系统在电力光缆抢修中的应用[J].中国新通信，2018，20（01）：83.

[2]陈谷城，邓积良.浅析移动通信光缆的故障及防护措施[J].信息通信，2018（10）：216-217.

[3]赵峰，于欢.移动通信光缆维护常见问题及对策探究[J].中国新通信，2018，20（12）：16.

[4]黎子伟.探析移动通信光缆防护的相关问题[J].建材与装饰，2018（24）：289-290.

论文作者:高军木

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e6cb6edc92fa4806bca8866e.html