# 当前城市节水型园林绿地的探讨论文_刘建平

深圳市万年春环境建设有限公司

摘 要: 针对我国整体出现的城市水资源紧缺、城市园林绿地灌溉用水量逐年增加、城市生态环境用水供需矛盾突出的现实，分析了园林绿地灌溉的特点，指出当前园林绿地灌溉普遍存在方法落后、用水浪费的现象。提出应调整植物种植结构，发展节水、抗旱型绿地，积极推广先进适用的节水灌溉新技术、改善和提高绿地灌溉条件，严格规范灌溉系统的规划设计与施工，研究探索废污水回收利用和收集汛期降雨、灌溉城市绿地的新途径，以加强城市水资源综合利用，缓解我国城市用水紧张局面。

关键词：风景园林；城市水资源；研究；园林绿地；绿化工程；节水灌溉

近年来，随着园林绿地建设的迅速发展和气候干旱、降水偏少等因素的影响，城市园林绿地用水量逐年提高。面对日趋紧张的城市供水，如何合理充分利用好灌溉用水，提高园林绿地灌水利用率和灌水效果，发展城市节水型园林，是当前急需解决的问题。

一、园林绿地灌溉的特点

1、灌溉系统要与现有景观相互协调配合，既要满足绿化苗木、花卉、草坪等植物生长的正常水分供给需要，同时又需注意良好的景观效果。

2、园林绿地通常呈现不规则形状，并有各种灌木、假山、奇石或亭台楼榭，地形常有变化。给灌溉系统的规划、设计及施工增加了一定的难度，相对大田灌溉来说，其设计技术和精度要求较高。

3、就灌溉技术而言，城市园林绿地的主要种植物如草坪、花卉等多为浅根性植物，一般都均匀密植，这就要求为它们提供次多量少和均匀的灌溉，因此浅浇勤灌成为其突出特点；另一方面，园林绿地尤其是公园，自然景观区等地形起伏不平，若采用传统地面灌水方式，极易造成地表迳流，引起积水和草坪倒伏等现象。因此，采用喷、微灌等先进灌水技术是理想的选择[1]。

二、当前存在的主要问题

1、灌溉方法落后，普遍存在用水浪费现象

以往建成的城市绿化工程，较少考虑与园林植物相配套的灌溉系统。根据对北京、石家庄、深圳、广州、大连等城市的调查，喷灌、微灌（包括微喷灌和滴灌）等节水型灌溉技术，除在少数公园，广场绿地的草坪中有使用外，绝大部分仍采用地面漫灌、人工洒水或水车浇灌。灌溉效果差，草坪、苗木等常因浇水不及时、不均、灌水不足或过量灌水而发生枯死现象，既影响了绿化美化效果，也与现代化城市建设管理很不适应。

2、缺乏专业的园林灌溉规划设计、施工队伍

近年来，喷灌、微灌等先进的灌溉方法以其节水、节能、省工和灌水质量高等优点，越来越被人们所认识。但是，在国人应用的历史还很短，发展规模也很小，远未达到推广普及阶段。另据调查，当前很多城市中，专业的园林灌溉规划设计、施工队伍还很少，在已经铺设灌溉设施的园林绿地中，由于缺乏严格的规划设计和施工不规范、普遍水平较低，不仅设备使用寿命短，而且也达不到园林灌溉的标准，同时影响了园林绿地的整体景观效果。具体表现在：

（1）绿地灌溉采用微灌技术时，对过滤系统重视不够，导致喷头堵塞，甚至灌溉系统瘫痪；

（2）对绿化工程现场勘察不够，灌溉系统应用中出现过喷、漏喷现象；

（3）管材、管件类型选用、配置不当，不但增加了工程费用，更增加了施工难度；

（4）有关灌溉技术参数，如灌水均匀度，喷灌强度等，达不到国家规范要求。

此外，灌水器（喷头等）不使用园林灌溉专业设备、忽略安全保护装置等，也是造成一些已建工程达不到理想的灌溉效果，甚至工程失效的重要原因。

3、对灌溉系统自动化控制缺乏认识

园林绿地应用自动化灌溉技术，最主要是要提高灌溉水的利用率和利用效率。目前园林绿地灌溉，从地面漫灌、水车洒水、人工拖管灌到手动控制灌溉管网，随意性大，灌水量和灌水时间无法准确控制，导致大量灌溉水，由于深层渗漏升无效蒸发而损失掉，造成用水浪费。

4、灌溉管理环节薄弱

园林绿地灌溉用水管理薄弱，是造成当前城市绿地用水浪费的主要原因之一。树木有“三分栽七分管”之说，事实上，园林绿地的灌溉管理也非常重要。目前，城市建成的绿化工程的管理养护工作，通常由园林城建部门来做，缺乏水利专业人员，造成用水管理不到位，达不到节水、养护的目的。

三、 建议

1、调整植物种植结构，发展节水、抗旱型绿地

园林绿地植物品种多样，用水量差异较大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆从植物种类来讲，乔灌木类用水量低于草坪地被类植物，因此，在园林绿地种植中，必须坚持以树木为主体。乔灌木不仅是城市园林景观的主要载体，而且对改善城市生态效益显著。据有关文献，乔木（含落叶与常绿乔木）虽在株数上不占优势，但其绿量却占园林植物总量的84%，释氧固氮、蒸腾吸热等生态效益最量化值占园林植物总量的85%-87%。近年来出现的“草坪热”，以草代木、砍树种草，造成城市园林景观单调和雷同，既不适应城市需求，又造成了大量人力、物力的浪费[4]。尤其是北方城市大量应用冷季型草，耗掉了大量的城市水资源，对于本来就缺水的北方地区来讲，实为一种高消费。因此，应提倡发展节水型草坪，切实根据城市水资源现状和长远发展情况建设草坪，遵循“不可不建，亦不可滥建”的原则。

2、推广节水灌溉新技术、改善和提高灌溉条件

随着社会经济的发展和城市综合实力的提高，在今后的园林绿地建设中，应坚持将灌溉系统规划纳入园林绿地规划中，保证工程配套设施。逐步采用高标准的现代园林灌溉设施，因地制宜、科学合理地选用喷灌、微喷灌、滴灌等灌水新技术，开展园林用水、节水技术改革。结合城市改造，在新建大型园林绿地中，尝试应用智能化、精准化自动控制灌溉技术。一方面，自动控制灌溉系统能显著降低人工管理的费用；另一方面，不同植物群落的需水特性不同，需要不同的灌水方式和不同灌水量，在同一灌溉系统中，靠人为控制难于实现，需要自动控制才能实现适时、适量灌溉；再者，用自动控制灌溉系统进行精量灌水，有利于水资源的充分利用和城市的可持续发展。资料表明，自动控制灌溉系统与手动灌溉系统相比，节水可达20%以上[5]。一个精心设计的自动灌溉系统，加上省人工、节水等因素，其综合效益远高于普通的手动灌溉系统。

3、严格灌溉系统的规划设计与施工，切实保证工程质量

科学合理的规划设计及良好的施工，是保证灌溉系统安全、稳定、高效运行的关键，也是巩固现有绿化工程成果、推动节水型园林绿地灌溉事业发展的重要保证。园林绿地灌溉系统的规划设计与施工工作，应由专业设计人员和施工队伍，严格按照有关国家规范操作。将灌溉系统基本要求与园林绿化、美化工程的特点有机结合起来，根据选用的灌溉方式，与专用园林灌溉设备配套，满足规定的灌溉指标参数要求（如喷头间距、灌水均匀度、喷灌强度等），确定合理的灌溉制度，注重施工安装，确保灌溉系统建成后，发挥出应用的效用。

4、加强城市水资源综合利用，提高水资源的利用率

园林绿化用水，除植物灌溉外，人工湖泊、喷泉等也要大量用水。大部分公园用水，都来自城市地下水和自来水。在创造景观的同时，了消耗了大量的水资源。为此，广场喷泉用水，要从设计上把住关，使水最大限度地重复利用。可考虑与公园湖河相连，喷泉余水用于补湖或灌溉，提高水资源利用率，降低损耗。此外，城市环境地表水和经过处理达标，可以回收利用的城市污废水，可考虑用于沿线公园、游园、绿化带的灌溉。

5、收集利用汛期降雨、灌溉城市绿地

我国各地区降水量，年内分布不均，通常降水多集中在汛期6-9月。近年来，随着城市建设的发展，城市不透水面积迅速增加，因此每年汛期都有大量的降雨迳流流失，若能加以挡蓄，会有较大的利用潜力[6]。基于上述情况，建议人行路面等可采用多种多样的透水、透空砖，绿地草坪建设可低于路面相应高度，以有效收集降雨、减少地面迳流，从而补充土壤和地下水。此外，建议开展拦蓄、利用汛期降雨迳流，加强城市绿地灌溉方面的研究与应用。研究内容包括：

（1）与新建市政工程或危旧房屋改造工程相结合，修建有一定规模的地下蓄水池，拦蓄、贮存汛期降雨产生的迳流，不需净化处理即可用于绿地灌溉。这样既解决了绿地灌溉用水问题，也可对城市防洪和供水起到一定的缓解作用，一举三得。

（2）通过对国内外现有城市绿地灌溉设施和方法进行调研和总结，研制或引进适合国情且经济、实用的绿地灌溉设备，以改进和完善现有绿地灌溉条件，巩固已有的绿化成果，建设环境优美的园林城市。

四、结束语

城市园林绿地用水量的不断增多，按照我国目前的园林绿地灌溉还是存在一些问题，通过采取相应的解决措施可以得到良好的灌溉效果及经济效益。

参考文献：

[1]苏德荣.未来城市园林绿地灌溉发展趋势——节水与保水[J].中国花卉园艺，2002（12）：9-11，

[2]陈为峰，等.草坪喷灌系统规划设计与施工应注意的问题[J].节水灌溉，1999，（2）：1-3

[3]郑绍清，等.苗圃固定喷灌管道的设计与施工[J].辽宁林业科技，2001，（4）：14

-16

[4]田利颖.石家庄节水型园林的发展对策[J].河北林果研究，2001，（4）：380-383

[5]周荣.智能化、精准化灌溉——我国城市大规模绿化发展之出路[EB/OL].Http://www/rainbird.com.cn/seminar/turf/irri.htm

[6]丁跃元.利用汛期降雨灌溉城市绿地[J].北京水利，1998，（4）：35

论文作者:刘建平

论文发表刊物:《基层建设》2015年16期

论文发表时间:2015/10/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e6d18900cc66c092074974c6.html