# 市政给排水管线设计的优化措施论文_王科伟

河南固兴市政工程有限公司 河南省 453500

摘要：在市场经济快速发展的现阶段，城市基础设施建设规模扩大，建设数量增加。给排水工程作为市政工程的重要内容，在保证居民正常用水，推动城市化进程上具有重要作用。从当前的市政给排水管线设计上看，仍存在不足之处，影响给排水管线作用的发挥，降低工程质量。基于此，需加大对市政给排水管线优化设计的研究力度。

关键词：市政；给排水管线设计；优化措施

引言

优化城市地下排水管线设计、建造、设施是城市在日常排水工作安全运行，暴雨天气高效应对的关键。城市想要发展，就得解决城市排水问题，管道的用材和管道线路的设计就需要改变以往的布局，排水管道因为埋在地下，如果全部分布在公路下，那么它的寿命会缩短还可能出现管道爆裂的现象，这样雨水、污水就会喷出地面，不仅影响了环境不利于城市美观还会有恶臭味影响附近居民的日常生活。

1当前城市市政给排水管网的运行现状及问题分析

1.1系统布置的问题

目前管网建设过程中也面对着诸多发展问题，各个系统之间的配合对接存在着诸多问题。市政给排水管网在设计以及管理过程中，许多建设项目没有考虑到管网的实际布置情况，使得管网系统之间的有效连接存在诸多问题。此外在对给排水管网设计阶段，相关的研究人员没有从现场的实际情况出发，使得管道的坡度以及设计的程序不合理。

1.2材料的选择及优化问题

当前许多城市给排水管网的使用时间较长，其管网系统已经出现严重的老化现场，给排水管道渗漏等现象严重，水资源出现大量的浪费现象。主要原因就是在管道铺设的过程中，使用的材料不合理，大多都是采用镀锌钢管，长期的埋设地下管道会被腐蚀，从容使得管道的老化现象较为严重。此外现在管网管道上覆盖土层的厚度要达到1.2米。但是随着城市化进程加快，城市道路土地的规划发生了相应的改变，实际覆土的厚度不嫩达到管网设计标准的要求，从而使得给排水管网系统在后期的运用中出现各类问题。

1.3管网配置较低不能处理应急事件

当前市政工程给排水管网系统中存在着相应的突发事件，主要是水源污染、泄洪排水等问题，但是目前大多城市所配备的基本设施不能有效解决突发的应急事件。地下管网的实际布置分布情况不明确，加上工程施工建设资料不全面，使得城市建设过程中相关施工过程中会因为施工而导致给排水水管爆裂，从而产生巨大的经济损失。此外当有的城市出现洪涝积水灾害之后许多街道会出现大面积的积水现象，此时排水系统不能发挥出有效的作用，最后产生不必要的负面影响。

2市政给排水管线设计的优化措施

2.1内在环境优化措施

对于排水管线综合优化解决方案的探讨，其专业程度上还有欠缺之处，并且在当今对于远程勘测技术，信息处理技术等先进技术的应用上面还需要探讨。要构建一套完整的排水管线综合优化解决方案的理论体系，还要应用到诸多高科技领域的知识。例如，测量技术、数据库技术、GIS技术等多领域的深化研究强化。在地下管网以及排水管网的信息共享平台上，还有完善建设和加强应用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这就是内在环境所起到的作用，内在环境顾名思义就是指管道线路内部的优化，一方面是管道用材质量的优化，技术人员的综合素质提高，另一方面是管道线路设计的是否是因地制宜，根据不同环境设计出的线路，将管道所受的损伤降到最低。只有内在环境足够优秀那么外在环境才不会存在那么大的威胁，设计师也要不断创造出更多更新的管道，来将旧管道替换掉。管道的更新也要紧跟社会和城市的发展变化。

2.2管网设计

市政给排水管线的优化设计中，多使用优化算法，也就是优化性的计算给排水管线中的流量分配，保证管径水力参数满足需求。为保证进水管理费用的合理性，还要根据当地情况进行供水区域的划分，实现节约水资源费用的目标。另外，工业用水预测过程中，因建立了现代化的生产模式，使原本的用水结果发生巨大变化，这就要使用更为先进的方法计算。考虑到信息技术的快速发展，要尽最大限度的提升计算精准度，从而保证管网设计质量；设计给排水管网时，基于城市水质的改善、地下水发展，设计期间应预留操作空间，进而更好为城市发展提供服务。

2.3管线设计

给排水管线设计中，需注意这样几点：①设计人员要提前标注各数据，保证设计图完整的呈现各数据。竖向设计时，要保证管线能抵抗外部荷载，预防冬季管线冻结。由于程度不同管材的承受能力不同，在选择管材时，要根据实际情况合理选择；②管线设计中，对于影响不大的管道，要降低水平距离，便于节约成本；③居民地的管线设计中，需综合考虑当地情况，在全面了解管线需求的同时，合理设计给排水管线；④管线出现竖向矛盾后，要尽可能的避开主干管。需格外注意，不能为了躲避，将管设计弯曲的。压力管要尽量避开重力管，而直径比较小的管，要避开那些直径大的管。实际工作中，设计人员还要进入施工现场勘察，具体情况具体分析；⑤使用新型技术处理污水管，如生物技术，能改良污水，充分发挥管线作用。该技术主要使用活性藻类，吸收污水中的污渍。另外，好氧条件下的持续净化，能彻底吸收污渍，改善污染现状；⑥在设计雨水管时，除要遵循因地制宜的原则外，还要均衡与水量，提高雨水利用率。比如：使用渗透、载留的方式进行雨水的处理，能预防雨水进入下水道，减轻雨水负荷。

2.4规范管线的预制、安装流程

预制、安装管线时，要明确给排水管线的优化设计目标。为进一步提高设计水平，需规范管线的预制和安装流程，主要表现为：①管线预制期间，重视预制工艺，特别是切割工艺，从而保证工艺的合理。同时，还要科学、合理的选择工程材料。比如：根据管线需求，进行材料的采购，并做好新型材料质量的评估，在满足工程施工实际的情况下，规划管线的设计内容；②管线安装是给排水管线工程的最后环节，借助实践优化设计给排水管线。针对给排水管线的挖沟、防线等，要重点设计，这关系到管线的安装效果。另外，管线安装时，还要系统化的处理安装流程，充分展示管线的设计价值，保证给排水管线的设计效果。此外，还要做好给排水管线工程的验收工作。给排水管线工程竣工后，做好工程质量的验收工作，能保证整个工程的施工质量。只有在各方面强化工程管理，严格执行验收标准和规范，才能从根本上规避质量问题，尽可能的保障居民用水和生活环境，保证给排水管线工程的安全竣工。

2.5外在环境优化措施

①外在环境优化措施；②内在环境优化措施。这里是讲外在环境优化措施，外在环境是讲地面之上会对地下管道线路起到的保护作用，地面上人为的有意破坏和车辆行驶时的压力都会对地下管道起着重要作用，车辆在行驶时要严格遵循道路通车原则，不能超速、超重行驶，在管道安装之前都是对公路通车情况进行了考察，所以只要驾驶人员不违规操作就不会存在太大问题。相关部门也要定期对公路通车进行严格检查，以此确保地下管道安全。

结束语

综上所述，给排水管线设计作为市政工程重点，保证设计的科学性、合理性，对提高市政工程质量意义重大。因此，给排水管线设计中，必须遵循因地制宜的原则，并做好管线、管网的设计工作，完善施工管理制度，建立控制管理部门，规范管线的预制和安装流程，进而在保证给排水管线安装质量的同时，充分发挥给排水系统作用，推动城市化建设进程。

参考文献：

[1]陈文刚.市政给排水管线设计的优化措施分析[J].科技展望，2015，25（14）：67.

[2]高磊.分析市政给排水管线优化设计[J].黑龙江科技信息，2015，14（8）：165.

[3]侯永鑫.浅析市政给排水管线的优化设计[J].房地产导刊，2015，26（10）：159.

论文作者:王科伟

论文发表刊物:《防护工程》2018年第35期

论文发表时间:2019/3/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e6e8e92ecd4b60cd29dfe114.html