# 数字化变电站继电保护调试技术研究论文_杨超

杨超

（国网浙江安吉县供电有限公司 313300）

摘要：我国经济在现阶段得到了快速发展，人们的生活和工作因此不断提高水平。社会和公众对在电能的需要方面也在不断增加，因此变电站的运行安全性和稳定性十分重要。在电力系统中，优质高效的继电保护装置是不能缺少的一部分。然而，在现阶段继电保护装置无法顺应时代发展下电力系统的要求。数字化继电保护装置可以很好地维护日益发展的电力系统，数字变电站继电保护的调试技术因此出现，数字继电保护调试技术不断创新，提高我国数字电力系统强度，发展电力系统技术得到了推动。

关键词：数字化变电站；继电保护调试技术；处理器

引言：

继电保护装置在数字化变电站中，主要是维持电力系统运行的安全性和稳定性，继电保护装置的调试技术对其运行的准确性能够做出有效保障。我国目的技术正在迅速发展，数字化变电站有着越来越高的继电保护调试技术。

1 数字化继电保护装置的特征

1.1主从处理器多接口

与传统微机保护装置相比，数字保护装置主处理器与从处理器利用双口RAM进行数据交互，主处理器具有光接收单元接口以及输入单元接口，在从处理器上有人工机器接口以及通信接口，光纤信号代替传统的模拟量，输入量进入主处理器进行处理。与微机保护装置相比，数字继电保护装置由主从处理器分为多个接口，将处理数据的速度有效提升，降低了数据累积率。

1.2保护功能网络化

数字化继电保护装置有主从处理器以及多接口，其结构特点具有网络化，总线不需要处理各种数据，在处理器处理和计算之后，可以传输数据，传输到相应的接口，这提高继电保护装置的工作效率方面有着十分重要的作用，从而保护功能更加网络化。

1.3间隔装置通用

与微机保护装置相比较，数字继电保护装置对于程序处理、供电以及通信等方面有正常的功能。因此，有必要设计通用的间隔装置，并应用间隔层有效地保证实现这些功能，使变电站的运行具有稳定性。对通用的间隔装置进行设计，该操作还可以将数字化继电保护装置的维护难度有效降低。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 数字化变电站继电保护调试技术

2.1继电保护调试阶段

2.1.1单机调试

我国在近几年，数字继电保护调试技术发展的比较快速，但在现阶段在研发水平和制造继电保护装置的水平方面还要继续的进行改良，该装置的操作仍有很多问题存在。在许多情况下，无法更换硬件和修改程序，因此就要调试继电保护与制造商联合调试。并且进行调试时，调试人员需要注意具有完整性的继电保护装置，以确保继电保护装置在现场可以正常运行。除此之外，在单次调试时，有较多的项目需要调试，要针对每一个不同的项目进行调试，以确保继电保护装置运行的稳定性。

2.1.2单间隔调试

在调试数字化继电保护装置的过程中，智能终端、测控装置以及保护装置间的通信会对调试工作造成直接影响。要想使三者间的通信状态比较良好，则要调试单间隔，同时完成上下行报文的监控。在调试的实践过程中，对于测控装置可以选择一个或者是两个，在五个防锁情况下执行相关操作，在违反五个防锁条件下也进行操作，进而防止间隔误操作锁定功能。

2.1.3整组联合调整

联合调试测试的全过程中，主要对GOOSE网络进行检测，对保护逻辑功能以及远程控制功能进行测试，联合调试工作中GOOSE网络检测是关键环节。在GOOSE测试中，它主要包括GOOSE消息测试、GOOSE发布正确性；GOOSE订阅的正确性；GOOSE设置参数错误，检查被测设备是否能及时处理；检查GOOSE链断裂能否正常报告；对GOOSE发送策略进行检查，如发送间隔或者是发送序列号与标准是否相符合；设备修复后，GOOSE消息的当前数据被正确发送，没有遗漏。

2.2数字继电保护调试方法

调试数字继电保护的方法不只对传统变电站缺点进行了改善，而且以传统变电站为基础进行一定突破。调试数字化继电保护装置主要有两种方法：一个是传统继电保护调试设备，另一个是数字继电保护调试设备。应用传统继电保护调试设备，其主要是传统继电保护设备利用电流互感器以及变压器模拟器，加载电流和电压输出，电压与电流经过电流互感器以及变压器模拟器，将模拟信号相特殊数字光信号进行转变。然后发送这些数字光信号到合并单元，最后利用SMV开关获得保护装置。数字继电保护调试设备，是指数字化的电流量、电压量以及输入量直接输出。与此同时，读取GOOSE导出消息，对保护动作时间进行测量，其直接用作保护设备。与传统继电保护调试设备相比，数字继电保护调试设备不仅简化了测试过程，而且大大提高了设备调试效率，调试结果得到进一步提高，数字继电保护调试设备有着巨大的突破，有着非常明显的优势。

3 数字化变电站继电保护调试技术的发展趋势

3.1 高效的多功能性

未来，发展调试数字继电保护技术的趋势，要与通信标准相符合，利用网络实现传输，可以共享应用继电保护调试技术调试出的数据；继电保护调试的数据报文形式不同，对于不同型号的设备都能进行输出，有效应用这两点，能够使数字继电保护的调试技术广泛的应用，在电力系统中广泛、深入的应用这一技术，可推动我国变电站电力系统可持续的发展。

3.2准确性和实时性强

为了保证数字继电保护的调试技术有及时和准确的数据，要将变电站通信接口间动作时间进行提升，数字继电保护的调试技术，通常主要流程是数据采样打包、发送GOOSE报文以及解析等，并且数字变电站的通信设备间有着越久的相互动作持续时间，就会有越差的系统性能以及速度，对数据传输造成影响。传输数据的快慢，可以对数字继电保护装置性能有着直接的反应，因此只有保证通信接口间的传输数据速度，才可以保证数字继电保护的调试技术有及时准确地调试数据。

4 结语

我国在现阶段经济快速发展，变电站以及电力系统随之变得更加自动化、数字化，这也是发展电力系统的目标，数字化变电站因此出现。但目前在数字继电保护装置还没有成熟的技术，在实际的应用过程中还要面临着一些问题，在这样的状况下，要对研究继电保护的调试技术的问题加以重视，为了更高效稳定的发展数字化变电站，就要改革和创新变电站中继电保护的调试技术，探索新技术，完善继电保护系统，促进变电站建设的数字化、信息化。

参考文献：

[1]张天际.数字化变电站继电保护调试技术应用探索[J].工程技术：全文版，2017（1）：00192.

[2]潘健.数字化变电站继电保护系统关键检验技术分析[J].华东科技：学术版，2016（6）：193.

[3]王小刚.数字化变电站继电保护系统的可靠性建模研究[J].工程技术：文摘版，2016（1）：00103.

论文作者:杨超

论文发表刊物:《河南电力》2018年19期

论文发表时间:2019/4/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e6eae6754372ae777656fdf7.html