# 试探园林绿化施工中的反季节种植技术论文_李军

李军

江阴市海馨园艺有限公司 214400

【摘 要】在城市规划设计的过程中，园林绿化工程施工一直占据着重要的地位，整个项目对于提高城市生态环境水平来说是非常重要的。作为园林绿化施工中的重点技术之一，对反季节种植技术进行深入的研究对于提高园林绿化施工水平有着重要的意义。

【关键词】园林施工；反季节；种植技术

1引言

现代社会不断发展的过程中，人们对于生态环境的重视程度不断提高，大大小小的园林绿化工程项目投入设计和建设，为城市带来丰富多彩的自然景观。作为绿化施工中的重要一部分内容，反季节种植技术的有效应用，可以更好地对于绿化施工的效果进行保证，对季节因素的影响进行最大程度的规避，这对于提高园林绿化施工的整体水平有着十分重要的意义。下文就对于反季节种植技术应用中应该重视的内容进行了分析，并探讨了科学的反季节种植技术思路。

2反季节种植技术应用中应该重视的内容

对于反季节种植技术的应用来说，植物的成活条件和移栽的季节是对于整个种植效果影响的关键基础。而对于植物自身能否正常存活，其根系再生能力以及物质存储状况是两个重要的影响因素。要想真正的提高植物的成活率，就必须要给予植物充足的成活条件，保证足够的水分和养料的供应。对于植物来说，季节对于其自身的成长影响很大。夏季作为植物成长较好的季节，移栽的进行一般选择非夏季的时间，避免植物由于水分的过度流失而造成生命力的下降。一般选择春秋季节对植物进行移栽，并且尽量避免冬季移栽对植物根系造成伤害。

3科学的反季节种植技术思路

第一，前期准备。在苗木栽植之前，要对于现场的土壤情况进行科学的处理与准备，结合苗木生长的需求，对于突然的厚度、酸碱性、含水量、养分等情况进行合理的调整，确保土壤满足苗木的生长需求。例如，对于需要种植花草的土壤，要保证土壤厚度不低于30厘米，小灌木的土壤不超过45厘米，大灌木不超过60厘米，浅根乔木不超过90厘米。针对于突然的不同酸碱性、含水量、养分等情况，要进行相应的后续调整和调节，并及时对种植区域周边的土壤进行杂物的清除。

第二，苗木的选择和假植。在进行苗木选择的过程中，要以适宜当地生长环境、较高的成活率和环境适应能力为基本原则。相对于大的苗木，小型苗木本身的成活率相对较高，并且已经经过移栽的苗木具有更强的成长力和更高的成活率。针对于不同的栽植地区，要进行不同的选择方式，先对植被进行挖掘和假植的处理，再等待苗木生长出具有较强生命力的新根时，进行移栽，这样移栽苗木的成活率才可以得到最大程度的保证。另外，在移栽过程中，要对于苗木的根部进行科学的处理，保证土球足够大小，从而提高对苗木根部的保护程度，让整体移栽的成活率得到最大化的保证。一般来说，苗木假植主要采取柳筐和打木箱屯苗的两种方式。柳筐囤苗大多勇于灌木和落叶乔木的移植，并且主要选择胸径在7厘米左右的苗木。通过对于需要移栽的苗木的根部提前先采用60厘米左右直径的柳筐进行固定，再定植之后，再进行填土压实，这样所以在的苗木可以在柳筐内更好的成长，并且可以进一步的抽枝展叶。大木箱囤苗则主要应用在胸径超过20厘米的乔木移栽上，施工人员需要根据相关规范对现场进行调查之后，对未发芽的苗木进行进苗工序的确定，再结合有关的技术标准和规范制定相应的木箱。

第三，运输。运输过程的合理控制，可以有效地提高苗木的整体生存率，减少由于运输控制不当所造成的苗木成活率受到影响问题的发生。在运输之前，要对于不同苗木种类进行研究，结合相应需求来对于运输的数量和方式进行选择。在装车前，要对于苗木的树干进行包扎，并结合喷水来为苗木提供足够的水分，避免在运输途中苗木出现水分流失过度而死亡的问题。在苗木运输完成卸车时，要对于苗木根部暴露时间进行严格的控制，避免等待移栽时间过长，对苗木的政策生长造成影响。如果由于意外因素导致苗木移栽的推迟，那么应该及时地进行假植，避免苗木根部暴露时间过多。

第四，修剪和种植施工。在最终移植之前，还要对于苗木进行科学合理的修剪，让苗木自身的蒸腾作用于呼吸得到抑制和削弱，控制苗木内部水分的流失。在修剪时，也要仔细避免苗木的剪口出现劈裂。与此同时，也要对于枝条做好相应的疏散，配合防腐处理来保证修剪的效果。在种植过程中，要根据季节的不同采取不同的施工方式。在夏季施工时，要提前对施工现场进行搭棚操作，避免苗木在种植之前受到过多的阳光直射，配合相应的喷水操作，让苗木处于良好的状态当中，避免苗木缺水。在冬季施工时，则要对移栽苗木进行防寒与防风的处理，让苗木处于适应成长的温度之下，避免苗木受到过低温度的影响。在完成移栽之后，要进行相应的浇水和覆土，并且结合苗木生长需求对这一道工序进行重复。

第五，养护。如果后期养护工作开展效果不佳，那么整个园林绿化施工的质量也会受到很大的影响，并且前期的施工努力都会受到很大的影响。例如，后期施肥与浇灌开展不力，那么植物的生长就会受到影响，并且受到病种灾害，整体的绿化效果大大降低。如果杂草处理不及时、彻底，那么绿化中各类草木的生长也会受到影响。在后期修剪的过程中，要对于一些存在病虫害和经枯的苗木进行清除，避免对于其他健康苗木受到传染。如果不能及时的进行清理和修剪，那么整个园林景观中树木的生长都会受到很大的影响。在清除坏死树木时，要对于被感染树木的具体情况，对于病菌产生的根源进行分析，从而更好地达到有效防治的目的。在后期养护的过程中，也要注意对树木表皮的保护，针对于树木表皮的意外损伤，采取有效的补救手段，避免树木的生长受到感染和影响。

4结束语

综上所述，园林绿化项目的建设，可以为城市提供一个更加优美的生态空间，是现代城市建设过程中所不可忽视的一部分内容。反季节种植技术本身应用于园林绿化施工具有独到的优势，对于提高绿化施工技术水平和施工质量有着至关重要的意义。在反季节种植技术应用的过程中，相关技术人员要对于影响反季节种植效果的因素进行科学的控制，提高施工技术水平，让反季节种植技术的应用获得更好的效果。

参考文献：

[1]叶尉.园林绿化施工中反季节种植的应用探讨[J].江西建材.2015（15）

[2]王凯.园林绿化施工中的反季节种植技术分析[J].现代园艺.2015（12）

论文作者:李军

论文发表刊物:《低碳地产》2015年第15期

论文发表时间:2016/8/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e6ec94469c299ba7a6f2b4d7.html