# 配网自动化建设对供电可靠性影响论文_钱月坤

（云南电网有限责任公司曲靖师宗供电局 云南省曲靖市 655700）

摘要：随着人们生活水平的提升，用电需求量逐渐增加，基于这种情况下国家对电力越来越重视，因此加大了投入力度，在现代公共建设中电力事业作为其至关重要的组成部分，电力需求量的提高会影响配电网负荷，对配网自动化建设提出更高要求。笔者分别从：配电建设现状、配网自动化对供电可靠性的影响、加强配网自动化建设提高供电可靠性的有效对策，三个方面进行阐述。

关键词：配网自动化；供电可靠性；影响

1配电建设现状

在传统电网建设中未加大资金投入力度致使配网基础相对薄弱，随着用电负荷的增加人们对电力要求越来越高，为了顺应时代的发展需求，应加快配网建设速度，现阶段我国大部分地区采用辐射型单端供电方式，如若线路出现故障，便将整回线路切除，最终使停电区域逐渐扩大，影响相当恶劣。然而部分经济落后区域的线路建设未跟上时代发展局势，因此配电设备相对老化，供电可靠性不高，甚至会出现线路故障问题。总而言之对于电网陈旧情况电力企业不容忽视，应加大故障排除力度，将自动化技术运用其中，提高配网建设效率。配电网自动化系统如图 1。

2配网自动化对供电可靠性的影响

2.1 馈线自动化技术

馈线自动化技术充分考虑配电线路的开关类型、网架结构、节点方式等特点，通过对接地方式的优化，实现线路故障的自动处理。配电网可以无需人工干预就可以实现对电网的有效调度，通过对线路中开关设备的自动控制可以完成配电工作，配网自动化技术可以实现电网调控的智能化，将相关数据信息提供给管理部门，为其决策提供相应的依据，提高了配电网供电的可靠性。

2.2 故障自动定位技术

配电网中出现故障，距离评估器可以实现对波长距离的快速计算，从而快速定位故障位置，一般的配电网拥有多个馈线，在定位故障时要结合故障的距离和故障信息指示器的提示，通过现场巡视人工管理等，完成对故障位置的判断。在传统的情况下，电网中确定故障位置需要专人到现场检测，在一些极端天气中容易导致电网停电时间过长，带来安全隐患，威胁到电网的正常运行。

2.3 站所自动化配电

自动化不仅涉及到配电部分，还涉及到变电部分，配网自动化设备通过通讯设备实现变电与配电一体的实时监控，可对电网中设备运行参数的检测和分析，实现快速对电网设备的有效控制。

2.4 设备检修提速

在配网自动化之前，我国的电力设备维修主要由人工完成，我国电力电网庞大，电力设备多，分布非常复杂，电力设备特别是由架空或电缆组成的电力线路发生故障时难以快速人工寻找故障，不利于工作人员开展检修工作，配网自动化建设可以有效避免电网的超负荷运营，降低故障发生率，提高了供电的可靠性。由于部分配电房处于地下或半地下，信号阻隔率高，对于无线通讯来说，信号不良的情况严重影响了信号设备信息测量的传递。当地供电部门要加强线路改造工作，加大资金投入，调整线路运行方式，协调各方利益，来实现故障检测自动化，提高自动化设备数量等。

3加强配网自动化建设提高供电可靠性的有效对策

3.1 配网自动化系统设备的维护

配网自动化涉及到了电网运行当中的诸多领域，从其术语中就可以知道它涉及到了自动化，而且因为其工作的特殊性其不可避免的会应用到电力的相关知识，这是一个各方面知识相协调才能产生的结果。配网自动化接触的领域极其广泛，需求的人员也非常多，并且现代的信息科学技术的发展速度非常快，所以配网自动化的运用要对其进行不断地维护，保证其跟上时代发展的脚步。对配网自动化进行定期的维护也是一个繁杂的过程，在进行维护时要注意以下三个问题：1）对终端设备的维护；2）维护、检修的重点要放在通讯光纤上；3）如果配网自动化过程中没有接收到数据或者接收到的数据是断断续续的，那么要考虑电力系统的电源是否发生问题或者其他设备的接触不良导致。

3.2 通信技术维护

在进行电力通信时，往往会面对一些风险，而信息对通信的干扰造成不稳定，这就需要提高对信息的保护作用，有效地提高通信的速度，使传输加快并进行有力的技术维护。比如，使用无线网技术，可以保证信息的安全传输，对通信技术进行研究，进行技术的维护，可以减少成本的投入，对配网自动化有积极的作用。

3.3 配电网自动化建设的规划

我国的经济发展在近几年，各行业越来越依靠电力企业的支持，而电力的技术投入也相应提高。对配网的自动化进行规划，需要对城市的电力规划有详细的了解，并且有准确的分析进行定位。对城市企业和居民的用电量，及以往的供配电问题，对配网进规划安排，要保障城市电网的安全运行，对城市的电力现阶段的具体情况进行研究，不放过任一个可能隐藏的小问题。从可靠性的层面进行电力配网的工程建设，本着可持续发展，减少能耗的方向，保证电网的安全运行，减少城市电网的的成本投入，电力企业也能取得好的经济收益。电力的企业要将规划的总目标进行合理的细分，明确为小目标，对城市电网高电能需要进行保障，并减少电网故障的发生，使停电的时间减少，避免出现不停电、少停电的现象。而配电自动化的重要环节是智能开关，对其使用，如需要在对客户用电量准确了解时，开关必须与电力控制系统连接，通过配电网的控制系统中监控系统对用户进行远程监控；如需对电力事故的发生位置进行检查，自动化系统的应用可以更快更准确地进行检测并对隔离事故点，用电线路工作可以自动恢复，而不必再通过通信系统线路，可以说配电网自动化的重点就是智能开关。电力企业要利用配网自动化准确找到故障发生位置，及时隔离故障区，明确分析故障发生的原因，对故障进行有针对性的处理工作，形成一套完整的处理系统，从根本上避免故障发生，从而不断提升配网规划的质量。另外，电力企业在开展配网规划工作时，要注意每一个工作阶段的细节，以城市配网自动化为基础，对各方面进行全面改造，从根本上改变当前城市配网建设的现状，减少城市配网系统运行过程中的损耗，满足城市生产生活中逐渐增加的用电量需求。

3.4 改进线路缺陷

由于配网自动化技术的全面应用还处于起步阶段，在实际设备运行中要不断发现问题并及时解决问题，不断检测并实验，实现配网自动化的完善和改进。

3.5 优化整体配网架构

对配网进行整体规划，合理调整规划内容，对现有架构进行充分考量，制定科学的布局方式和接线方式，提高供电水平。合理划分区段，加强系统的调整和改造，保证在相邻线路发生故障时，其他线路可以正常供电，提高供电的可靠性。

3.6 保证电压的稳定

做好对配电网科学完善的规划，利用配网自动化技术，对电压进行实时监控，及时发现故障，降低因为电压波动造成的用电质量不高的问题，保证电压的稳定性。

结束语

加快配网自动化建设速度，使其向更加先进更加智能的方向发展，是配电网发展的主要方向。对配电网技术应用进行改革，积极进行配网自动化建设，对配网系统进行实时监控、快速发现和处理故障，使配电网运行更加安全可靠，是配网自动化的发展目标。

参考文献：

[1] 谢成勇.配网自动化建设中对供电可靠性的影响及问题解决措施分析 [J].中国新技术新产品，2016（21）：7-8.

[2]翁翊顺.配网自动化建设对供电可靠性影响分析[J].科技风，2017（16）：232.

[3] 岳丽莎，郑驭群.配网自动化建设对供电可靠性的影响分析 [J].工程技术：文摘版，2016（10）：99.

论文作者:钱月坤

论文发表刊物:《电力设备》2019年第3期

论文发表时间:2019/6/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e716cbc66d510d6e72032d28.html