# 汽车蓄电池的维护与故障控制论文_温少杰

（国网福建惠安县供电有限公司涂寨供电所 福建省惠安 362100）

摘要：汽车电池是汽车的核心部件。其性能直接影响到车辆能否正常工作。电池的性能随着使用时间的延长而降低。在汽车维修中，需要对电池的性能进行快速测试。有必要对电池是否处于良好状态、是否需要充电或损坏进行评估，避免误判电池，给用户造成不必要的损失。介绍了汽车蓄电池的维护与故障控制。

关键词：汽车蓄电池；维护；故障控制

一、汽车蓄电池概述

1.蓄电池的基本结构

电池是汽车电路的核心部件。汽车停车时，对汽车的启动、运行和车内所有电气设备的控制是必不可少的。因此，它是否能正常工作对汽车的性能起着决定性的作用。市场上常见的汽车用铅酸蓄电池由正负极、隔板、电解液、外壳、连接器、电池盖、带充液孔盖的电解液和布线桩头组成。整个电池的额定电压是12伏。有六个单电池串联。每个单电池电池的额定电压是2伏。

汽车电池主要分为普通电池和免维护电池。普通电池的电解质是硫酸水溶液，电池板是铅和铅的氧化物。与免维护电池相比，它们相对便宜，电压稳定。这些电池的缺点是储能比较低，寿命短，日常维护麻烦。免维护电池由铅钙合金格栅制成，其消耗的电解质相对较少。纯水对于正常使用不是必需的，但是它的价格相对昂贵。

2.蓄电池的工作原理

电池可以实现可逆循环操作，既可以将化学能转换成电能供外部供电，也可以将电能转换成化学能供存储。其负极由铅板制成，正极由铅板制成，内部由22-28%的稀硫酸作为导电介质制成。其主要功能是当发动机起动时，蓄电池向起动器和点火系统供电；当汽车低速运行时，蓄电池向汽车中的电气设备和发电机励磁绕组供电；当汽车发动机高速旋转时，蓄电池将发电机i的剩余电能进行转换。用于蓄电池的化学能。

3.蓄电池在汽车上的具体功用

（1）发动机起动时，向起动器和点火系统供电。（2）当发电机不发电或输出电压低于电池电压时，它向点火系统和其他电气设备供电，并向交流发电机提供励磁电流。（3）当发动机以中高速运转，发电机正常供电时，电池将发电机的剩余电能转换成化学能储存。（4）当发电机过载时，蓄电池辅助发电机向电气设备供电。（5）具有吸收高压脉冲、稳定电源电压、保护电源设备的功能。

二、蓄电池的常见故障分析及排除

1.电荷量降低

电池充电是在电池内部温度为30℃，连续放电10小时，并且单个电池的电压下降到1.7伏时，充电电池可提供的电量。电池的充电可以用放电电流值（安培）和放电时间（小时）的乘积来表示。

电池充电量减少的主要原因是：新购的电池没有循环充放电，电池性能没有得到充分发展；发动机未启动时长期使用汽车电器设备造成电池过量放电；h密度的电解质和缺乏及时补充的纯水使板硫化。

2.蓄电池自行放电

当电池充满电并处于静态时，电池容量的损失称为电池自放电。这种自放电现象有四个原因。原因如下：

（1）由于原材料的杂质、过多的内部杂质和与板的电位差，导致局部形成闭合回路的电池自放电。（2）正极板分解和负极板自溶形成的自放电。（3）电池盖被油污染，残留的电解质使正极和负极形成闭合电路，导致自放电。（4）电池内部短路导致自放电。板材上的活性物质脱落，下部沉积的活性物质过多，导致板材短路，导致自放电。

3.蓄电池充不进电

当汽车的发电机和传动部分正常工作时，电池长时间充电，但电压不能达到正常值。造成这种现象的主要原因是：1）电池充电电路结头松动，生锈；2）整流部件或二极管故障；3）电池上形成导电性差的白色硫酸铅颗粒，堵塞板栅孔，减少板参与化学反应的面积，导致p后期硫化；4）电池允许大电流放电。由于电解不当，不加蒸馏水时间长，电解液密度过高，使电池板逐渐损坏，无法正常充放电。

4.电池电解液损耗过快

其主要原因是：第一，过大的充放电电流使电解液蒸发或溢出，使电解液减少。其次，隔板损坏，使其板短路。三是电池外壳破损和电解质泄漏。第一种方法是检查汽车电池壳是否开裂。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其次，询问用户是否对电解质进行长时间大电流充电，使得电解质中的水蒸发得太快，导致电解质的损失比正常情况下增加。最后，打开电池，检查板上的活性物质是否严重脱落，隔板是否损坏，电池内部是否短路。

三、汽车蓄电池的使用注意事项

1.蓄电池外部的清理与检查

清洁电池时，先取出电池，用5%的苏打水冲洗，然后用清水冲洗，用纸巾擦拭；用刀子擦拭电池托架上的污垢，然后用苏打水溶液冲洗，然后用水冲洗，干燥后用防腐漆涂上；检查保险箱。导线接头和连接柱，需要拧紧电杆，需要松开电杆和电缆卡上的氧化腐蚀物。清洗时，先用苏打水溶液清洗，然后用专用清洗工具清洗，清洗后，涂上一层凡士林或润滑剂以防止氧化。

2.定期给蓄电池充电

如果电池长时间不用，它会慢慢放电，最终变得无用。因此，电池应该定期充电。不要使电池过充电或长时间断电。如果电池充电时间太长，活性物质会脱落。电力短缺会使板硫化。如果电池电压太低，光亮度不够，当不能正常启动时，应在车外充电。夏季每隔1000公里或每周，冬季每隔10天以上，即可检查蓄电池的放电程度。当冬季和夏季的放电量分别超过25%和50%时，应将电池从车中取出进行充电。

3.蓄电池技术状况的检查

检查灌装孔螺塞，保持灌装孔盖上的通风孔畅通；定期检查电解液的液位；当电解液不足时，应补充蒸馏水或特殊流体，不得用饮用水代替纯水；添加蒸馏水时在冬季给电池充电时，必须事先对电池进行充电，以避免水与电解质的不均匀混合造成部分水冻结；根据季节和区域变化相应的标准来调整电解质的密度，冬季可以加入1.40g/cm3的适当密度的电解质，在为了提高电解质的密度（一般比夏季高0.02-0.04g/c为宜）。

4.勿频繁地启动发动机

不要频繁启动发动机，以免电池因过量放电而损坏。每次启动的时间不应超过5秒，重新启动发动机的时间间隔应超过15秒。

在冬天，电池应该一直保持在足够的电状态，以防止电解质密度降低太多水分和冻结，导致外壳破裂、板弯曲和活性物质脱落。

另外，更换电池必须严格按照型号进行匹配，不能混用不同类型或牌子的电池，否则会降低新换电池的寿命，甚至不能正常供电。操作电池应轻放，不要踩踏，电压电池应正确放置，防止外壳变形或挤出破裂，造成电解质泄漏。在电池更换过程中，应打开电池的通风螺栓孔，防止电池气密，造成气体阻力和电池膨胀。在电解质灌装过程中，应缓慢灌装并轻轻地倒入电池壳内缘，以防止电解液冲击电池板，造成活性物质脱落，电解液飞溅，烫伤皮肤。将电解液加满后，30分钟后即可获得正常蓄电池的蓄电容量。

四、蓄电池正确的使用方法及案例分析

1.最常见的三种不良使用习惯

（1）汽车熄火后，车内的电器设备仍运行了很长时间。这种想象是最常见的，电池在放电后很长一段时间。为了方便灭火和其他人，为了实现环保，车主会选择熄灭发动机，然后在车内使用舒适系统，这样可以节省能源和减少排放，但电池处于长期放电状态，电池容易损坏。（2）灭火时使用外部电源设备。外部电源设备，如汽车行驶记录仪、外部轮胎充气设备等，记得在汽车启动时使用。由于某些设备的高功率，当发动机长时间停机时，很容易造成电池中的电力损失。车辆起动困难。此外，电池很快耗电，这将大大缩短电池寿命。如果需要使用，应处于车内状态，避免因电能损失过快而造成驾驶困难。（3）停车后忘记关灯。汽车前灯功率大，晚上停车时熄灭。如果前灯不亮，一些汽车仪表会提示关掉前灯。高端汽车具有延迟关闭前照灯的功能。建议关闭此功能。停车熄火等人应将大灯调整到宽带灯模式，这样既能减少电池损耗，又能起到警示作用。

随着我国汽车工业的快速发展和普及，蓄电池的需求呈现出快速增长的趋势。蓄电池在使用过程中的寿命和技术性能不仅取决于其结构和质量，而且与驾驶员和技术管理人员的日常使用和维护密切相关。因此，必须根据先进的科学技术，定期对汽车蓄电池的常见故障进行维护和分析，最大限度地发挥蓄电池在生产和生活中的宝贵作用。

参考文献

[1]林豪.汽车蓄电池的维护技巧及使用方法[J].汽车维修与保养，2016（02）：97.

[2]刘凯.浅谈汽车蓄电池常见故障及排除方法[J].科技风，2016（05）：23.

[3]王长平.对一起由汽车蓄电池故障引发火灾事故的调查与思考[J].消防技术与产品信息，2016（06）：58-59+82.

论文作者:温少杰

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e722d7aaf14c7b0449bebb40.html