# 浅谈DME/DVOR导航设备的监控系统论文_张民

华东地区空中交通管理局江苏分局 江苏省徐州市 221000

摘要：随着计算机技术、电子技术、通讯技术的发展，监控系统的技术水平得到很大的发展。当前社会国际之间的竞争不断加强，尤其是在科技领域的竞争，经济和科技的发展，机场已经拥有了相对完善的导航设备监控系统，而且日趋稳定化。DME/DVOR导航设备是运用十分广泛的导航设备，本文主要对DME/DVOR导航设备的监控系统进行研究。

关键词：DME/DVOR；导航设备；监控系统

最早的监控系统，使用大型仪表集中对各个重要的设备状态进行监视，并通过操控台来进行集中式的操作，这种方式随着监测对象的增加而使物理连接复杂，使传统的集中监控很难满足监控系统的要求。随着科技的进步，DME/DVOR导航设备的运用更加广泛，尤其是机场，加强对DME/DVOR导航设备的监控，可以保证航班的有效运行。

一、DME/DVOR导航设备简介

（一）DME概述

DME是一种远程测量设备，DME系统属于中距离的民航辅助系统，主要在1000MHz的频率带上工作，DME属于一种次雷达，可以同时对几驾飞机距离地面参照物的距离进行测量。

（二）VOR/DVOR概述

VOR属于甚高频的航空导航系统，工作频段在 108.00 兆赫到117.95 兆赫，是国际名航组织推荐的无线电导航设备，在国际范围内有着广泛的运用，尤其是对于中短距离的飞机监控。

DVOR是对VOR无线电导航设备的升级，其加入了广域天线系统和多普勒效应的应用，相比VOR，DVOR可以获得更为精准的方位角信号，通常情况下DVOR被用在地理条件相对恶劣的地方。

通过在飞行设备上安装VOR/DVOR导航设备，可以实现以下信息的获取：首先，对飞机位置进行方位角的标示，例如，可以标示电磁北极与信号站到飞机方向的夹角。其次，确定飞机的方向。VOR/DVOR导航设备可以对飞机的航向进行定位，查看飞机的飞行轨道是否存在偏离。最后，进行“form/to”的标示，可以通过VOR/DVOR导航设备来标示飞机是飞向信号站还是飞离信号站。

一、DME/DVOR导航设备的工作原理及对飞机监控系统的作用

（一）DME/DVOR导航设备的工作原理

DME也就是次雷达系统，属于远程测量设备，目前DME导航设备主要用于飞机与地面装置倾斜距离的测量工作。通常情况下，装有DME导航的飞机，会不间断的接受来自地面固定装置的信号，在询问脉冲时，地面固定装置会对脉冲编码进行翻译，以此形成应答，测量信号的往返时间，这样就可以掌握无线信号的往返时间差。此外，频闪观测仪可以对脉冲和延迟脉冲进行搜索，实现对脉冲信号的跟踪和监测。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆DVOR设备是对VOR设备的发展与完善，DVOR设备可以实现对地面实物进行标示的工作，并依靠天线配置、微处理器控制等实现对飞机信号方位和幅度的有效控制，DVOR设备有着自身的监控系统，为监控提供感应点，以此完成DFT计算，保证估值的准确度。

（二）DME/DVOR导航设备对飞机监控系统的作用

DME/DVOR设备是飞机导航常用的设备，同时也是机场对飞机进行监控的重要设施，通常情况下，DME设备和DVOR设备是配合工作的，这样就可以实现对飞机的监控，保证监控系统的正常运转，为飞机提供精准的定位服务，并通过对飞机的飞行程序进行合理的设计，保证飞机的正常起飞和降落，对飞机航路进行规范，保证了对飞机飞行的监控，同时确保了飞行监控系统的安全性和可靠性。飞机的安全性是航空服务的关键，DME/DVOR导航设备的使用，飞机可以精准的把握飞行航线，正确的显示飞机的飞行位置和方位，对于航空公司进行航空监控起着关键的作用。

二、监控系统功能的主要构成

（一）硬件功能

飞机的监控系统中由硬件功能和软件功能组成，其中硬件工作有多重组成部分，主要包括工作现场的硬件功能和监控中心的硬件功能。工作现场的硬件功能是指当现场发生情况或者出现状况时，可以及时的进行上级汇报，及时的对问题进行处理，可以实现资料收集，完成对多路开关信号的分析，甚至可以将具体的指令进行上级汇报，无条件的执行远程指令。监控中心的硬件功能是指，在监控场内，使用有线串口将四台设备进行连接，可以实现对各种讯息的精准查询、对报警时间的有效处理、对报警类型的合理划分，通过控制指令的发出，建立与控制中心的联系，降低事故的发生率。

（二） 软件功能

同监控系统的硬件功能相似，软件功能同样由两部分构成，其中，设备软件功能是建立在通讯软件的基础之上，可以实现对数据的计算、分析、输出和整理等处理，同时设备软件功能还有图像显示的功能，主要是通过波状图的形式展现出来，利用这种显示形式，可以实现对凸显的对比，得出结论。报表展示功能也是设备软件功能的一种，问题所在地可以通过报表的形式展现，为问题的分析提供数据标准。此外，监控系统的另一种软件功能是针对特殊情况设定的，特殊情况发生时，监控中心的软件进行警报，监控中心可以及时的掌握事故的情况，并及时的进行处理。

三、 结束语

目前，国内的航空业务比较繁忙，无论是航空的客运量还是货运量都得到很大程度的攀升，因此，保证航班的安全性是航空公司首要关注的问题。导航监控系统是航空公司必备的系统，提升导航监控系统的技术含量对于完善航空监控系统，保证监控系统的安全性和可靠性有着很好的促进作用。DME/DVOR导航设备已经广泛的运用到航空监控系统之中，而且很好的实现了对飞机航道的有效地位，相信随着科技的进步，DME/DVOR导航设备必然会更加完善，更好的服务于航空监控系统。

参考文献

[1]杨炯. 基于DME/DVOR导航设备的监控系统[D]. 西安电子科技大学, 2010.

[2]郎俊东. 基于DME/DVOR导航设备的监控系统研究[J]. 中国新通信, 2014(6):122-122.

[3]张阳. 浅析SELEX DVOR/DME导航设备供电系统[J]. 数字通信世界, 2017(5).

[4]李妍. 浅谈场面监视雷达系统在北京首都机场的应用[J]. 机场建设, 2005(2):35-37.

论文作者:张民

论文发表刊物:《建筑科技》2017年第10期

论文发表时间:2017/10/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e7230859efff8d9088f83727.html