# 地基基础与桩基基础土建施工的技术探讨论文_黄 巍

摘要：近几年来我国的社会发展进步速度越来越快，城市化发展的进度也急剧加速。为了进一步促进高层建筑发展，我国对建筑地基的建设、建筑的构造以及施工技术等方面的要求也逐渐在提升。本篇文章为了进一步推动我国高层建筑的发展、加强我国的土建施工技术，详细探究了关于土建施工的地基基础以及桩基基础的技术手段，希望能寻找出这些技术更先进的突破方法，为我国的高层建筑设计与施工有所帮助。

关键词：地基基础；桩基基础；土建施工技术

引言

由于中国的地理环境比较复杂，在建筑工程施工过程中，往往遇到地质环境恶劣的区域，所以可以采取一定措施有效地处理地基，使其满足施工要求，这种技术就是桩基施工技术。在我国施工技术飞速发展的背景下，通过科学合理的应用桩基施工技术，可以进一步提高建筑基础的施工质量。

1．建筑地基基础和桩基础概念论述

1.1地基基础概念

在建筑工程施工过程中，建筑地基基础施工属于非常基础的施工工作。但是此项工作的工作效果也将直接影响到后续施工过程的稳定性，需要施工单位对其进行重点关注。通常情况下，在地基基础应用过程中，该阶段施工结构的主要作用是用来分流建筑结构自重和传重所带来的压力。尤其是楼层较高的建筑工程，自身重力非常大，在后续使用过程中，如果不能对受力进行分流，那么很容易出现建筑倾斜，严重时还会出现建筑倒塌的事故。因此，在建筑工程施工过程中，需要做好地基基础的施工管理工作，为后续施工的顺利进行奠定良好的基础。一般情况下，根据地基基础的性质，可以将其分为天然型地基和人工型地基。前者主要是指拥有坚硬岩石结构的区域，在该区域进行建筑工程施工时，不需要过多的进行基础加固施工，岩石本身强度已经可以满足结构分流的需求，但是此类作业区的区域面积非常小，大多数作业区还是需要利用人工型地基对基础结构进行加固，但是人工型地基的施工成本较高，并且所需要的施工时间也要更长一些。

1.2桩基施工概述

参与开发建筑项目的一系列作业将影响该地区的岩层和地质变化。在特定区域进行施工的过程中，岩层应力可能发生一系列变化。在建筑物荷载的影响下，基地底部会发生相对严重的变形。通过对地基的有效处理，可以进一步提高建筑物的稳定性，支撑整个建筑物的荷载，有效避免对施工项目的破坏。在施工过程中，为了严格控制地基沉降，使其满足施工要求，必须科学合理地应用桩基施工技术。在施工技术快速进步的基础上，桩基施工技术也得到了广泛的应用。桩基施工现场主要由两部分组成，即桩基和桩顶，只有将两部分有效结合，才能进一步提高建筑物的稳定性。

2．建筑地基基础施工技术关键要点分析

2.1前期准备工作

对于任何工程施工而言，前期的准备工作非常重要，准备工作的充分程度也将直接影响到后续施工进程的有序性。在地基基础施工之前，技术人员需要做好前期调研工作，对作业区域内部的基础环境进行了解，尤其是对软土区域进行施工时，考虑到此类作业区土壤结构非常不稳定，因此需要对土壤中颗粒间隙、含水量、地下水位置等情况进行详细了解，根据调研所得数据制定合理的施工方案，从而提升后续施工的稳定性。并且在正式施工之前，施工人员还需要做好地基基层的清理工作，确保基层环境的整洁度[1]。

2.2土层夯实碾压

目前进行建筑工程施工的区域，大多数都存在一定的基础问题，如含水量过大、地下水位过高等，对此，为了确保后续施工过程的顺利推进，施工人员可以采用土层夯实碾压的方法对基层结构进行处理，从而提升作业区土层结构间的紧实度。在具体施工过程中，需要重点关注以下几方面内容：首先，在筛选夯实碾压设备时，需要对区域环境进行综合考量，结合考量结果选用相应规格的机械设备，有效提升夯实碾压效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其次，在第一次操作时，需要控制落槌高度，并且在后续落槌过程中，都需要确保统一的高度。避免高度不统一出现地基坑洼的情况。最后，对落槌速度进行控制，与落槌高度控制原因类似，在落槌过程中，需要控制较慢的速度，使土层结构的紧实度可以逐步提升，达到预期的夯实效果[2]。

2.3排水固结

土壤的排水固结就是指将土壤中的污渍水给排出去，使得土壤因为失水而发生固结，从而使地基更加的稳固。主要的施工方法就是：在地基周围设置袋装砂井，然后采用沉管法或水冲法对塑料排芯板进行成孔处理，并在孔内灌砂后进行预压，在进行施压的过程中可以加快土壤失水，从而使土壤固结，是土壤更加的紧实。

3．桩基基础技术

3.1预制桩

预制桩指的是在施工现场预制的桩，主要是先将沉桩设备入土，一定要在合适的位置。预制桩分为木质桩、混凝土预制桩和钢筋桩，一般工地上最常见的就是钢筋桩，因为钢筋装不仅牢固，而且比较细小，还可以灵活变换，这样在施工的时候就会给施工者带来很大的便利。预制桩一般都比较持久并且坚固，承载力大，而且不怕潮湿，施工机械化程度高，施工进度快，能够适应不同地质等特点。但是预制桩也是有缺陷的，那就是长度的限制，长度太长，就要先在现场进行加工处理，这样就给施工队增加了难度。并且在加工的时候会用到一些噪音比较大的设备，会对周围的居民造成噪音污染。因此，对于使用预制桩的这种方法首先必须要考虑周围的环境是不是允许来建设预制桩，以及对预制桩加工的设施是否是比较合理的，然后再选择适合的施工方法。在建造预制桩之前，应当先根据图纸进行分析，首先要分析一下这个地质是否符合打预制桩，其次再来分析一下如何打预制桩，就是设计预制桩的打法，然后再确定需要的材料以及施工设施，随后再确定施工的方法。其主要内容包括：确定施工方法、选择打桩机械、确定打桩顺序、桩的预制、运输以及沉桩过程中的技术和安全措施。

3.2沉管法

沉管法，主要是通过重力敲打，将管柱锤进土壤中，稳固好之后再向管柱中注入砂浆，从而形成浆柱，达到加固地基的作用。这种地基基础技术方法相对简单、成本比较低廉，但是缺陷就在于采用捶打的方式难免会产生大量噪音影响周边居民的日常生活，所以这种地基加固技术往往只会应用于偏远的郊区，以防打扰居民正常休息。

3.3桩基础加固方式

桩基础土建施工是按照高层建筑施工的具体情况，针对性进行桩基础土层加固，常见的包括预定桩加固、灌注桩加固、钻孔桩加固、以及树根桩加固四种方法。在具体应用过程中，技术人员需要结合现场实际作业环境、区域地质条件等因素，优化所选择的桩基础加固方式，从而有效提升最终的施工效果。

4．地基基础与桩基基础土建施工的具体方案

在实际建筑施工的过程中，不管是地基基础的土建施工还是桩基基础的土建施工都要结合实际情况考虑多重因素的影响。不同的土壤条件、土质结构等，都会对建筑的后期建设施工产生影响，所以设计工作人员一定要选择合理的地基处理方案，选择最适合当前土壤条件的地基基础施工技术，做到紧密结合、相互协调，打造最优的建筑设计。

5.结束语

综合上文所述可以知道，地基基础和桩基基础的土建工程是建筑施工的基本，也是核心，在今后的发展过程中，管理工作人员一定要重视地基基础施工技术，合理地选择施工技术方案，确保建筑的稳固性和安全性。

参考文献

[1]池灯军.浅析全回转桩基加固高铁桥梁基础施工技术[J].江西建材,2019(04):153-154.

[2]方炜晨.土建施工中桩基技术及应用分析[J].江西建材,2019(03):125-126.

[3]席红光.桥梁桩基外露处治及加固措施[J].工程建设与设计,2019(04):137-138.

[4]朱荡荡.桩基技术在建筑工程施工中的应用剖析[J].低碳世界,2017(22):179-180.

论文作者:黄 巍

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷21期

论文发表时间:2020/3/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e72390b157e9c3ef8549cb91.html