# 智能变电站运行维护管理论文_王晓强

（广东电网有限责任公司汕尾供电局）

摘要：经济的发展与社会的进步使得人们的商业活动以及工业活动更加频繁，人们对电力能源的使用量越来越大，这对电力系统的运行造成了很大压力。变电站是电力系统中的重要组成部门，随着科技的发展，智能变电站也逐渐的得到了广泛的应用，为了保证智能变电站具有良好的性能，就需要做好对其的运行维护和有效检修。下面，针对智能变电站运行维护技术与相关管理措施进行探讨。

关键词：智能变电站；运行维护；管理措施

智能变电站是电力系统的核心设备之一，主要结构是“三层二网”，站控层是智能变电站的核心，可以随时掌控变电站的信息，并通过采集的信息实现通讯和对时，站控层网络是“二网”之一。过程层的存在意义就是保护变电站的设备，包括开关设备、短路器、智能终端等一系列子结构，所形成的过程层网络就是“二网”的另一个“网”，间隔层位于站控层与过程层之间，为智能变电站提供电力支持。对智能变电站的运行维护管理就是对其基本结构进行的管理。

1 智能变电站运行维护的关键问题

1.1 智能变电站的安全性问题

就当前实际情况而言，变电站在实际运行过程中主要就是利用对等通信模式使信息交互得以实现，然而IED设备中相关信息均需要处于对应局域网中才能够得以实现。若IED设备被侵害，而有关数据信息的安全保护比较缺乏，将会导致整个变电站自动化系统无法实现安全运行，从而使变电站运行安全及有效性受到不良影响。

1.2 系统内部运行问题

（1）电力变压器

对传统变压器进行改造，实现智能化，有着很大的困难。通过在装置本体智能终端，集成装置本体保护功能，同时在220kV 以及以上电压等级的变压器装置中，设置相关传感器以及智能组件，比如变压器油气和微水监测传感器等，最终实现设备智能化管控和动态化管理。不仅实现对变压器装置本体的智能化保护，还增强了变压器装置运行整体的稳定性，减轻了后期运维工作量。

（2）高压开关

变压开关主要以隔离开关为主，在变电站智能化运行方面存在的问题主要是隔离开关出现误动、拒动、过热、异响、爆燃等现象，存在实际电压、电流与额定值不一致的情况以及存在某个部件或阻断回路故障、瓷件表面出现破损现象等。而针对隔离开关，也会在智能化运行过程中出现问题，厂家可能由于技术要求不严格将直接导致质量问题。而对隔离开关投入使用之前没有进行严格的调试，特别是隔离开关设计组成、隔离开关接触面等这些容易发生故障的部位很容易出现工艺缺陷，由此将导致高压开关无法支撑变电站智能化运行的要求。

（3）高压断路器

从本质上说，断路器也是一种开关装置。它可以开断、关合和承载异常回路条件下电流。高压断路器的常见故障为出现超级跳闸，一般情况下，出现超级跳闸时，就要考虑断路器的动作是否出现不规范现象。此外，高压断路器在智能化运行过程中也可能存在开关机械指示灯与后台机不一致的现象。开关操作机构箱的箱门可能存在没有关好、箱内不干燥、不清洁等问题。此外，温度压力变送器等开关状态的检测装置也可能存安装不规范，从而导致不能实现实时检测开关的SF6 压力点和露点的现象。而针对SF6 气体，则常见压力不正常、弹簧不能正常储能等现象。再具体一点，断路器各部件螺丝、销子也可能存在松动、脱落现象。而在正常运行时，分合闸回路也会出现并无闭锁而出现“SF6 低气压报警”现象，此时应当查明原因设法立即恢复，无法恢复就直接改检修。

1.3 缺乏先进的运行维护技术

当前智能变电站之中所实施的运行维护手段层次通常较低，在运行维护过程中，通常采取的是传统的技术形式，人工检修和维护为主，无法快速的识别设备故障。但是由于当前变电站的智能化发展要求，工作不足需要采取先进的技术以实现对精细化设备和组件的运行监控。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 智能变电站的具体运行维护策略

2.1 加强智能变电站运行的安全管理

要想确保智能变电站的可靠运行，就需要进一步加强安全管理，在智能变电站运行内部建立完善的安全责任制度。此项制度中包括智能变电站发展的整体目标，将具体目标进行分解或任务化，让站内各个技术人员各司其职，完成各项任务。此外，各个员工需要承担相应的安全生产责任，明确赏罚措施，进一步提高技术人员的安全生产意识，使得各项活动更具条理性。当前变电站还需要践行“两票三制”，应该仔细填写工作票和操作票，加强工作许可和监护制度管理，使得各项制度能够强制有效实施。

2.2 做好系统内部组件的运行维护管理

（1）做好变压器管理

在变压器运行过程中，应当注意监视监控机上的负荷情况与温度变化是否出现异常，如果过载运行应当密切关注。检查变压器油枕、有载开关枕油位指标是否正常，检查变压器外部是否有异响、各套管外观是否有裂纹、放电。检查变压器引出线连接点是否出现发热、发红现象，有载体吸湿器硅胶是否已吸潮至饱和状态。检查变压器本体及冷却装置清洁情况，各部连接处紧固，各控制箱、端子箱和智能终端箱是否关严，是否会出现受潮等。

（2）应用智能化设备开关

通过在一次设备中应用智能化开关，一方面可以提升GIS密度微水在线监测系统在气体密度监控方面的精准度，另一方面还能够实现对运行情况整体的监控水平。在线监控系统在电力系统运行过程中的作用主要在于能够实现针对GIS局部放电进行在线监测。另外还可以借助温度传感器来对GIS设备内部温度进行监测，利用GIS设备的光纤测温功能可以在线对GIS内部温度变化情况进行直观地查看。

（3）加强断路器优化设计

一是终端智能化设计。借助终端智能化功能，可实现对设备运行状态监测数据信息的高效接收，并且实现对输出信息的有效隔离，能够高效处理各类信息。若想达到上述水平，要做好此部分的设计把控。在整体回路设计环节，要做好组件的修正，将其运用到系统内，增强设备运行整体的稳定性；二是合并单元智能化设计。基于科学规律，电流信息的采集和输出以及传送，合并单元发挥着重要的作用，能够起到稳固防护的积极作用，提高了信息处理的迅速性和及时性以及准确性水平，因此要做好设计的把控；三是优化在线智能化设计。从智能化设计层面来说，需要完成各类检测任务，比如SF6 气体密度的检测以及存储状态检测等。智能化设计的把控关键为实现实时在线检测。目前来说，使用的断路器监测方法主要为机械性监测方法和密度微小监测方法。在设计实践中要结合实际情况，合理选择监测方案，做好全面的把控，最大程度上保障自动化变电站的智能化水平，促使变电站效益目标的实现。

2.3 加强对运维人员的技术培训

专业技能上的培训可以用定期向工作人员举行技术论坛或技术讲座的形式来完成，通过论坛或讲座将各种设备的工作原理以及操作规范等方面的知识向工作人员进行传授。譬如在具体的智能变电站的运行维护过程中，可以将新型除湿控温技术应用其中。除湿控温技术的电压一般在6kV以上，虽然电压较高，但稳定运行不受电磁场的干扰。对于新型除湿控温技术在应用过程中不会影响箱柜装置的使用。在检修的过程中，水管老化和箱体堵塞情况也可有效避免。新型除湿控温系统属于自控装置，整个管理过程数据闭环处理，在一定程度上能够保证电网的安全运行。

3 结语

智能变电站的正常运行是电力系统稳定的重要保障，为人们的生活带来了诸多的便利。因此我们要加强对管理人员以及变电站安全、设备等的运行维护管理。此外，管理人员还要优化设备监管体系，完善软压板管理水平，来维护智能组件的安全运转，进而推进智能变电站的高效运行，满足供电需求。

参考文献：

[1]田松.关于电力系统中智能变电站调试的探讨[J].科技风，2019（30）：174.

[2]陈亮.110kV智能变电站继电保护的运行维护[J/OL].集成电路应用，2019（11）：76-77

[3]周志.智能变电站中压开关柜智能化及改进探讨[J].湖北农机化，2019（18）：121.

论文作者:王晓强

论文发表刊物:《河南电力》2019年7期

论文发表时间:2020/1/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/e7283179ff7a7e9e7ebac166.html